## Slide 1: I. Tổng Quan
P1: cấu trúc máy tính : tìm hiểu 2 mô hình
  Mô hình phần cứng
  Mô hình phần mềm (lập trình)

## Slide 2: I. Tổng Quan
P2 : hợp ngữ (assembly, NN cấp thấp)
  Ngôn ngữ cấp cao dễ viết, dễ hiểu, nhưng có 1 số nhược điểm
    Chạy chậm
    Dung lượng lớn
    Không chạy real time
    1 lệnh nhiều lệnh máy
  Ngôn ngữ cấp thấp có đặc điểm
    1 lệnh 1 lệnh máy
    Khó viết  mất thời gian
    Chạy nhanh

## Slide 3
Kết hợp ngôn ngữ cấp cao và Assembly.
  Viết chương trình bằng ngôn ngữ cấp cao trước  chạy thử  nếu chậm  tìm các module chạy chậm viết lại bằng ngôn ngữ cấp thấp  được chương trình chạy nhanh hơn.
  …

## Slide 4: Đánh giá
Gồm các điểm :
  Quá trình
  Cuối kỳ
Nội dung :
  C1 : hệ thống số và cổng logic
  C2 : hệ thống máy tính và vi xử lý
  C3 : kiến trúc phần mềm
  C4 : Phần cứng 8086/8088
  C5 : IO và ngắt
  C6 : Tập lệnh CPU
  C7 : Hợp ngữ
  C8 : Một số chủ đề

## Slide 5: Chương 1
HỆ THỐNG SỐ VÀ
MẠCH LOGIC

## Slide 6
Hệ thống số đếm
Chuyển đổi số
Các phép tính trên số nhị phân
Số có dấu
Số BCD
Số có dấu chấm tĩnh và chấm động

## Slide 7: Hệ thống số (hệ đếm).
Cơ số của một hệ : là số chữ số được dùng để biểu diễn các giá trị trong hệ.
Các hệ cơ bản
  Hệ nhị phân (B - Binary) hay hệ cơ số 2
  Hệ bát phân (O - octal) hay hệ cơ số 8
  Hệ thập phân (D - Decimal) hay hệ cơ số 10
  Hệ thập lục phân (H - Hexadecimal) hay hệ cơ số 16

## Slide 8: Hệ đếm bát phân (cơ số b=8).
Tập số cơ sở : 0,1,2,3,4,5,6,7
Ký hiệu số : 1438, 6701.218
Qui tắc đếm : 08, 18, …, 78, 108, …, 178, 208, …

## Slide 9: Hệ đếm thập phân (cơ số b=10).
Tập số cơ sở : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Ký hiệu số : 1253, 1001.0110
Qui tắc đếm : 0, 1, …, 9, 10, …, 19, 20, …, 99, 100, …

## Slide 10: Hệ đếm nhị phân (cơ số b=2).
Tập số cơ sở : 0,1
Ký hiệu số : 10112, 1001.012
Qui tắc đếm : 0, 1, 10, 11, 100 …

## Slide 11: Hệ đếm thập lục phân (cơ số b=16).
Tập số cơ sở : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E.F
Ký hiệu số : 2af416, 1Ab.Fc16
Qui tắc đếm : 016, 116, …, F16, 1016 ,…, 1f16, 2016, …

## Slide 12: Chuyển đổi số giữa các hệ
Bảng chuyển đổi các số cơ sở.
Hệ 16 | Hệ 10 | Hệ 8 | Hệ 2
816 | 810 | 108 | 10002
916 | 910 | 118 | 10012
A16 | 1010 | 128 | 10102
B16 | 1110 | 138 | 10112
C16 | 1210 | 148 | 11002
D16 | 1310 | 158 | 11012
E16 | 1410 | 168 | 11102
F16 | 1510 | 178 | 11112
Hệ 16 | Hệ 10 | Hệ 8 | Hệ 2
016 | 010 | 08 | 00002
116 | 110 | 18 | 00012
216 | 210 | 28 | 00102
316 | 310 | 38 | 00112
416 | 410 | 48 | 01002
516 | 510 | 58 | 01012
616 | 610 | 68 | 01102
716 | 710 | 78 | 01112

## Slide 13: Chuyển đổi số giữa các hệ
Chuyển từ hệ cơ số b bất kỳ sang thập phân
  Công thức
  Nb = Cn-1bn-1 + Cn-2 bn-2 + … + C0 b0 + C-1 b-1 + C-2 b-2 + …
  Hay
  Nb =  Ci bi
  Trong đó :
  0  Ci  b-1; i = 0, …, n-1
  i là thứ tự vị trí các chữ số, i=0 tương ứng với vị trí đầu tiên đứng trước dấu chấm thập phân. n là số ký số của Nb

## Slide 14: Các ví dụ
Từ B – D
  Ví dụ : 10012
10012 = 1x23 + 0x22 + 0x21 + 1x20 = 9
Từ O – D
  Ví dụ : 162.438
  162.438 = 1x82+6x81+2x80+4x8-1+3x8-2
Từ H – D
  Ví dụ : 1E4A.6B16
1x163+Ex162+4x161+Ax160+6x16-1+Bx16-2
1x163+14x162+4x161+10x160+6x16-1+11x16-2

## Slide 15: Chuyển từ thập phân sang các hệ khác
Ví dụ : 13=11012
13 | 2 | 1
6 | 2 | 0
3 | 2 | 1
1 | 2 | 1
0 |  | 

## Slide 16
Ví dụ 2 : 13.125
  Đổi phần nguyên : 13=11012
  Đổi phần thập phân : 0.125
  Kết quả Nguyên Thập phân
  0.125 x 2 = 0.250 0 0.25
  0.25 x 2 = 0.50 0 0.5
  0.5 x 2 = 1.0 1 0 (kết thúc)
Kết quả : 0.125 = 0012
Kết hợp nguyên – thập phân : 1101.0012

## Slide 17
Chuyển từ thập phân sang bát phân (D – O)
Ví dụ : 153.513
  Phần nguyên : 153=2318
  Phần thập phân : 0.513
  Nhân Kết quả Nguyên Thập phân
  0.513x 8 = 4.104 4 0.104
  0.104x 8 = 0.832 0 0.832
  0.832x 8 = 6.656 6 0.656
  0.656x8 = 5.248 5 0.28
  0.248x8 = 1.984 1 0.984…
Kết quả :0.513 = 406518
Kết hợp Nguyên – thập phân : 231.406518
153 | 8 | 1
19 | 8 | 3
2 | 8 | 2
0 |  | 

## Slide 18
Chuyển từ thập phân sang thập lục phân (D – H)
Ví dụ : 1023 = 3FFH
1023 | 16 | 15  F
63 | 16 | 15  F
3 | 16 | 3
0 |  | 

## Slide 19
Chuyển từ B – O
Chuyển từ B – H
Chuyển từ O – B
Chuyển từ H – B
Cách 1 : Lấy D làm trung gian
  B – D – O
  B – D – H
  O – D – B
  H – D – B
Ví dụ : 10111110111111102

## Slide 20
Cách 2 : Sử dụng bảng chuyển đổi số cơ sở.
  Một số trong hệ bát phân tương đương 3 chữ số trong hệ nhị phân
  Một số trong hệ thập lục phân tương đương 4 chữ số trong hệ nhị phân

## Slide 21: Bảng 1 : H - B
STT | H | B
8 | 8 | 1000
9 | 9 | 1001
10 | A | 1010
11 | B | 1011
12 | C | 1100
13 | D | 1101
14 | E | 1110
15 | F | 1111
STT | H | B
0 | 0 | 0000
1 | 1 | 0001
2 | 2 | 0010
3 | 3 | 0011
4 | 4 | 0100
5 | 5 | 0101
6 | 6 | 0110
7 | 7 | 0111

## Slide 22: Bảng 2 : O - B
STT | O | B
0 | 0 | 000
1 | 1 | 001
2 | 2 | 010
3 | 3 | 011
4 | 4 | 100
5 | 5 | 101
6 | 6 | 110
7 | 7 | 111

## Slide 23
Ví dụ : Chuyển từ B sang O và H
1011111011111110

## Slide 24: Các Phép Tính Số Học
Khái niệm về LSB và MSB
Xét số nhị phân :
1 0 0 1 1 1 1 0 = 1x27 + 0x26 +0x25 +1x24 +...
7 6 5 4 3 2 1 0
LSB : Least significant bit
MSB : Most significant bit

## Slide 25: Các Phép Tính Số Học
Đơn vị đo thông tin : bit
1Byte = 8 bit
1KB = 210 Byte = 1024 Byte
1MB = 210 KB = 1024 KB.
1GB = 210 MB = 1024 MB
…

## Slide 26: Các Phép Tính Số Học
Cộng nhị phân : 4 trường hợp có thể xảy ra :
0 + 0 = 0
1 + 0 = 1
1 + 1 = 10 = 0 + nhớ 1 vào vị trí kế tiếp.
1 + 1 + 1 = 11 = 1 + nhớ 1 vào vị trí kế.
Ví dụ :
    1 1. 0 1 1 (3.375)
    1 0. 1 1 0 (2.750)
    1 1 0. 0 0 1 (6.125)

## Slide 27: Các Phép Tính Số Học
Trừ nhị phân : 4 trường hợp có thể xảy ra :
  0 – 0 = 0
  1 – 0 = 1
  1 – 1 = 0
  0 – 1 = 1 Nợ 1
  Ví dụ :
  Số mượn 11 111
  Số bị trừ 100 111001
  Số trừ 011 1011
  Hiệu 001 101110

## Slide 28: Các Phép Tính Số Học
Nhân nhị phân : 4 trường hợp có thể xảy ra :
0 x 0 = 0
0 x 1 = 0
1 x 0 = 0
1 x 1 = 1
Ví dụ :

## Slide 29: Biểu Diễn Số Có Dấu
Trong hệ D,để biểu diễn số có dấu, ta dùng :
  Dấu + chỉ số dương
  Dấu – chỉ số âm
Trong hệ B, không có dấu +, - để biểu diễn số có dấu, dùng bit MSB làm dấu :
  Bit 1 chỉ số âm
  Bit 0 chỉ số dương
  Các bit còn lại biểu diễn độ lớn
Ví dụ : 0 1 1 0 1 0 0 = + 52 1 1 1 0 1 0 0 = - 52
bit dấu bit dấu

## Slide 30: Biểu Diễn Số Có Dấu
Nhận xét :
  Số 0 có hai kết quả : 000000(+0) và 100000 (-0)
  Một số phép tính cho kết quả sai
Ví dụ : với số có dấu 5 bit, ta xét :
0 1 0 0 0 (+ 8) 0 1 0 0 0 (+8)
+ 0 1 0 1 0 (+ 10) + 1 0 0 1 0 (-2)
1 0 0 1 0 ( - 2) sai 1 1 0 1 0 (-10) sai
Do đó phải biểu diễn số có dấu theo phương pháp khác là Bù – 1 và Bù – 2.

## Slide 31: Biểu Diễn Số Có Dấu
Số bù – 1 : bù – 1 của một số A là B sao cho khi lấy A+B, ta được tổng là 1 ở tất cả các vị trí.
Ví dụ : A = 10110 , B = 01001
Tìm bù – 1 của một số :
  Đảo bit 1 thành 0
  Đảo bit 0 thành 1
Ví dụ : tìm bù – 1 của : 110010
001101

## Slide 32: Biểu Diễn Số Có Dấu
Bù – 2 của một số = Bù – 1 của số đó + 1
Ví dụ : tìm bù – 2 của : 10010
Bù – 1 : 01101
Bù – 2 : + 1
01110

## Slide 33: Biểu Diễn Số Có Dấu
Biểu diễn số có dấu dùng Bù -1 :
  Dùng bit MSB làm dấu : 0 – dương, 1 – âm
  Các bit còn lại biểu diễn giá trị thực của số dương hoặc bù – 1 của số âm.
  Số có dấu n bit, có tầm trị : – (2n-1 – 1) tới (2n-1 – 1)
Ví dụ : Dùng 6 bit
17 : 010001 26 : 011010
-17 : 101110 -26 : 100101

## Slide 34: Biểu Diễn Số Có Dấu
Biểu diễn số có dấu dùng bù – 2 :
  Bit MSB làm bit dấu : 0 – dương, 1 – âm
  Các bit còn lại biểu diễn giá trị số dương hoặc bù – 2 của số âm
  Số n bit, có tầm trị : - 2n-1 tới (2n-1 – 1)
Ví dụ : 17 : 010001 26 : 011010
-17 : 101111 -26 : 100110

## Slide 35: Cộng Trừ Số Có Dấu Dùng Bù -1
A+B : cộng bình thường, kể cả bit dấu. Nếu kết quả bị tràn, đem MSB cộng vào LSB.
Ví dụ : Thực hiện phép tính:
11
13 001101 -13 110010
+11 +001011 -11 + 110100
+ 24 011000 -24 100110
+ 1
100111

## Slide 36: Cộng Trừ Số Có Dấu Dùng Bù -1
A – B = A + (-B) : thực hiện giống như cộng.
Ví dụ : Thực hiện phép trừ
11
6 0110 0110
- 3 -0011 +1100
3 0010
+ 1
0011

## Slide 37: Cộng Trừ Số Có Dấu Dùng Bù -2
A+B : Cộng bình thường, kể cả bit dấu. Nếu kết quả bị tràn (tồn tại bit trọng số 2n) thì bit này bị bỏ.
Ví dụ :
1 11 1
12 001100 -12 110100
+ 9 + 001001 + -9 +110111
21 010101 -21 1101011
Bỏ : Kết quả là : 101011

## Slide 38: Cộng Trừ Số Có Dấu Dùng Bù -2
A-B = A + (-B) : Thực hiện giống phép cộng.
Ví dụ :
11 1
10 01010 01010
- 5 - 00101 + 11011
5 100101
Bỏ : kết quả : 00101

## Slide 39: Mã BCD (Binary Coded Decimal)
Mã BCD (Binary Coded Decimal) :Biểu diễn mỗi chữ số thập phân bằng một tổ hợp 4 bit. Trong bảng sau :
Các tổ hợp còn lại không dùng :
1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111
(gọi là các tổ hợp cấm).
STT | D | Mã BCD
0 | 0 | 0000
1 | 1 | 0001
2 | 2 | 0010
3 | 3 | 0011
4 | 4 | 0100
5 | 5 | 0101
6 | 6 | 0110
7 | 7 | 0111
8 | 8 | 1000
9 | 9 | 1001

## Slide 40: Số BCD
Ví dụ :
194110 = 111100101012 (dùng 11 bit – bình thường)
194110 = 0001 1001 0100 0001 BCD (dùng 16 bit)

## Slide 41: Số BCD
Các phép toán trên số BCD
A+B = S :
Quy tắc
  Số nhớ ở Decade thấp được chuyển lên decade cao và hiệu đính decade thấp
  Nếu decade nào của tổng > 9 cũng phải hiệu đính
  Việc hiệu đính được thực hiện bằng cách cộng cho 6

## Slide 42
Ví dụ 1 : (decade > 9)
18 0001 1000
+ 26 + 0010 0110
44 0011 1110
+ 0110 hiệu đính S0 (decade S0)
0100 0100

## Slide 43
Ví dụ 2 : (số nhớ chuyển lên decade trên)
1 (số nhớ từ decade S0  S1)
28 0010 1000
+ 19 0001 1001
47 0100 0001
+ 0110 hiệu đính S0
0100 0111

## Slide 44: Số có dấu chấm động
Nguyên tắc chung
  Floating point number (số có dấu chấm động): dùng để biểu diễn số thực
  Tổng quát : một số thực X được biểu diễn theo kiểu số chấm động như sau :
  X=M*RE
    M : là phần định trị
    R : là cơ số (radix)
    E : là phần mũ (Exponent)

## Slide 45: Chuẩn IEEE754/85

## Slide 46: Chuẩn IEEE754/85
Cơ số R=2
Có các dạng :
  Dạng 32 bit
  Dạng 64 bit

## Slide 47: Dạng 32bit
S là bit dấu
  S=0 : số dương
  S=1 : số âm
e (8 bit) là mã axcess 127 của phần mũ E :
  e=E+127  E= e – 127
  Giá trị 127 được gọi là độ lệch (bias)
m (23 bit) : là phần lẻ của phần định trị M
  M=1.m
Công thức xác định giá trị của số thực :
  X=(-1) s * 1.m*2e-127

## Slide 48: Ví dụ 1:
Xác định giá trị của số thực được biểu diễn bằng 32 bit như sau :
X=1100 0001 0101 0110 0000 0000 0000 00002
  S=1  số âm
  e=1000 0010 = 130  E=130 – 127 = 3
  m=101 0110 0000 0000 0000 0000=101 011
  Vậy X=-1.101011*23 = - 1101.011 = -13.375
  1100 0001 0101 0110 0000 0000 0000 00002 = -13.37510

## Slide 49: Ví dụ 2
Biểu diễn số thực X=83.75 về dạng số chấm động IEEE754/85 – 32 bit
X=83.7510 = 1010011.112 = 1.01001111x26
ta có :
  s=0 vì đây là số dương
  E = e – 127 = 6  e = 127+6=133= 1000 0101
  Vậy : X=0100 0010 1010 0111 1000 0000 0000 00002

## Slide 50: Các quy ước đặc biệt
Các bit của e bằng 0, các bit của m bằng 0 thì X=  0
x000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 X=0
Các bit của e bằng 1, các bit của m bằng 0, thì X= 
x111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000  X= 
Các bit của e bằng 1, m có ít nhất 1 bit bằng 1 thì nó không biểu diễn cho số nào cả (NaN – not a number).
Tầm giá trị biểu diễn :

## Slide 51: Dạng 64 bit
S là bit dấu
e (11 bit) là mã axcess – 1023 của phần mũ E
 E=e – 1023
m (52 bit) là phần lẻ của phần định trị M
Giá trị của số thực X
X= (-1)s *1.m*2e-1023
Tầm giá trị biểu diễn : 10-308 đến 10+308

## Slide 52: Cổng logic và phép tính
Các phép tính logic
Phép + gọi là phép OR
Phép . Gọi là phép AND
Phép gọi là phép NOT
Phép  gọi là phép XOR
X | Y | X+Y | X.Y |  | XY
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 53: Các Cổng Logic
Cổng ĐẢO (NOT inverter)
  Ký hiệu:
  Bảng sự thật:
  Bảng sự thật
  Quan hệ vào ra :
A | out
0 | 1
1 | 0

## Slide 54: Các Cổng Logic
Cổng AND
  Chức năng:Thực hiện phép nhân
  Đầu ra chỉ bằng 1 khi tất cả các đầu vào bằng 1
  Ký hiệu:
  Bảng sự thật:
  Quan hệ vào ra : out = A . B
A | B | out
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 55: Các Cổng Logic
Cổng NAND
  Chức năng:Thực hiện phép ĐẢO của phép toán logic VÀ
  Đầu ra chỉ bằng 0 khi tất cả các đầu vào bằng 1
  Ký hiệu:
  Bảng sự thật:
  Quan hệ vào ra : out = A . B
A | B | out
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
7400

## Slide 56: Các Cổng Logic
Cổng OR
  Chức năng:Thực hiện phép toán logic OR
  Đầu ra chỉ bằng 0 khi tất cả các đầu vào bằng 0
  Ký hiệu:
  Bảng sự thật:
  Quan hệ vào ra : out = A + B
A | B | out
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 57: Các Cổng Logic
Cổng NOR
  Thực hiện phép ĐẢO của phép toán logic HOẶC
  Đầu ra chỉ bằng 1 khi tất cả các đầu vào bằng 0
  Ký hiệu:
  Bảng sự thật:
  Hàm Boole : out = A + B
A | B | out
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0

## Slide 58: Các Cổng Logic
Cổng EXOR (Exclusive OR)
  Chức năng:Thực hiện biểu thức logic XOR - hay còn là phép cộng module 2
  Đầu ra chỉ bằng 0 khi tất cả các đầu vào giống nhau
  Ký hiệu:
  Bảng sự thật:
  Hàm Boole:
A | B | out
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 59: Các Cổng Logic
Cổng EXNOR
  Chức năng:Thực hiện phép ĐẢO của phép toán XOR
  Đầu ra chỉ bằng 1 khi tất cả các đầu vào giống nhau
  Ký hiệu:
  Bảng sự thật:
  Hàm Boole :
A | B | out
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 60: Mạch Gỉai Mã
Mạch giải mã (Decoder)
  Mỗi ngõ ra chỉ tích cực ứng với 1 tổ hợp các ngõ vào
Ví dụ : Giải mã 2 sang 4, ngõ ra tích cực cao
  Sơ đồ khối
  Bảng sự thật
  Hàm Boolean
  Y0 = X1.X0
  Y1 = X1.X0
  Y2 = X1.X0
  Y3 = X1.X0
  Sơ đồ (tự vẽ)
X1 | X0 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 0 1 | 0 0 1 0 | 0 1 0 0 | 1 0 0 0

## Slide 61: Mạch Mã Hóa và Gỉai Mã
Ví dụ : Mạch giải mã 2 sang 4, ngõ ra tích cực thấp
  Sơ đồ khối
  Bảng sự thật
  Hàm Boolean
  Y0 = X1 + X0 = X1 . X0
  Y1 = X1 + X0= X1 . X0
  Y2 = X1 + X0= X1 . X0
  Y3 = X1 + X0= X1 . X0
  Sơ đồ (tự vẽ)

## Slide 62: Mạch Mã Hóa và Gỉai Mã
Ví dụ : Mạch giải mã 2 sang 4 có ngõ ra tích cực thấp, 1 vào điều khiển tích cực thấp.
  Sơ đồ khối
  Bảng sự thật
  Hàm Boole
  Sơ đồ (tự vẽ)

## Slide 63: Lưu ý
Tích cực cao
  Khi tích cực thì ở mức cao
  Không tích cực thì ở mức thấp
Tích cực thấp
  Khi tích cực ở mức thấp
  Không tích cực ở mức cao

## Slide 64: Mạch Gỉai Mã
Giới thiệu vi mạch
74LS139 : Gồm 2 mạch giải mã 2 – 4
74LS138 : Mạch giải mã 3 sang 8

## Slide 65: Mạch Gỉai Mã 74138
Bảng sự thật của 74LS138

## Slide 66: Mạch Ghép kênh- Phân Kênh
Mạch ghép kênh (MUX = Multiplexer)
  Sơ đồ khối như hình vẽ
  Có 2n ngõ vào
  Có 1 ngõ ra
  Có n ngõ điều khiển
  Có thể có ngõ vào CS
  Tại mỗi thời điểm, chỉ 1 ngõ vào được nối tới ngõ ra, tổ hợp các ngõ điều khiển xác định ngõ vào nào được nối tới ngõ ra.

## Slide 67: Mạch Ghép - Phân Kênh
Ví dụ : MUX 4 – 1
  Sơ đồ khối
  Bảng sự thật
  Hàm Boole
  Sơ đồ mạch
X1 | X0 | Y
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | A0 A1 A2 A3

## Slide 68: Mạch Ghép kênh - Phân Kênh
Mạch phân kênh (DEMUX=DeMultiPlexer)
  Có 1 ngõ vào
  Có n ngõ vào điều khiển
  Có 2n ngõ ra
  Tại mỗi thời điểm chỉ có một ngõ ra được nối với ngõ vào, tổ hợp các ngõ vào điều khiển quyết định ngõ ra nào được nối tới ngõ vào.

## Slide 69: Mạch Ghép kênh - Phân Kênh
Ví dụ : DEMUX 1 – 4
  Sơ đồ khối
  Bảng sự thật
  Hàm Boole
  Sơ đồ mạch
X1 | X0 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | A 0 0 0 | 0 A 0 0 | 0 0 A 0 | 0 0 0 A

## Slide 70: Chương 2
HỆ THỐNG MÁY TÍNH
VÀ VI XỬ LÝ

## Slide 71: Giới thiệu về vi xử lý
Vi xử lý (microprocessor)
  Là một vi mạch kiểu VLSI (Very large scale Integrated circuit)
  Có thể lập trình được
Chức năng của vi xử lý
  Tính toán
  Vận chuyển dữ liệu
VXL thực hiện các chức năng thông qua việc thực hiện các lệnh (chương trình)
  Thực hiện các phép toán : số học, logic, dịch, quay,…
  Kết nối và trao đổi dữ liệu với các thiết bị bên ngoài thông qua các cổng vào ra

## Slide 73
Phân loại vi xử lý dựa trên chức năng
  Vi xử lý đa chức năng (general purpose microprocessor)
    Chứa tất cả các thành phần phục vụ tính toán và điều khiển
    Không bao gồm bộ nhớ và các cổng vào ra
  Vi điều khiển (Microcontroller)
    Chứa tất cả các thành phần phục vụ tính toán và điều khiển
    Có bao gồm bộ nhớ và các cổng vào ra
    Tất cả các thành phần của vi điều khiển được tích hợp trên 1 chip đơn

## Slide 74: Hệ vi xử lý
Hệ vi xử lý là một hệ thống có khả năng tính toán, xử lý thông tin và điều khiển
Hệ vi xử lý cũng có khả năng giao tiếp với thế giới bên ngoài
  Tiếp nhận thông tin từ bên ngoài
  Kết xuất thông tin ra bên ngoài
Hệ vi xử lý bao gồm
  CPU (central processing unit) : đơn vị xử lý trung tâm, có nhiệm vụ tính toán và điều khiển

## Slide 75
  Bộ nhớ (memory) lưu dữ liệu (data) và lệnh (instruction) cho CPU xử lý
    ROM : lưu lệnh và dữ liệu của hệ thống
    RAM : lưu lệnh và dữ liệu của hệ thống và của người dùng
  Các thiết bị nhập (Inputs)
    Tiếp nhận dữ liệu và thông tin điều khiển, chuyển cho CPU xử lý
  Các thiết bị xuất (Outputs)
    Kết xuất thông tin ra
    Lưu trữ thông tin lâu dài (đĩa từ, đĩa quang)

## Slide 76: Hệ vi xử lý : Kiến trúc Voneuman
Được nhà toán học John Von – Neuman đưa ra vào năm 1945 trong một báo cáo về máy tính EDVAC
Đặc điểm
  Một bộ nhớ duy nhất được dùng để lưu dữ liệu và lệnh
  Dữ liệu và lệnh được lưu trữ trong các phần riêng của bộ nhớ
  Bộ nhớ được đánh địa chỉ theo vùng, không phụ thuộc vào loại dữ liệu mà nó lưu trữ
  Quá trình thực hiện các lệnh diễn ra tuần tự

## Slide 78: Hệ vi xử lý : kiến trúc Harvard
Bộ nhớ được chia thành 2 phần riêng
  Bộ nhớ lưu chương trình
  Bộ nhớ lưu dữ liệu
CPU sử dụng 2 hệ thống bus để giao tiếp với bộ nhớ
  Hệ thống bus giao tiếp với bộ nhớ lưu chương trình
  Hệ thống bus giao tiếp với bộ nhớ lưu dữ liệu
Nhận xét :
  Kiến trúc harvard phức tạp hơn kiến trúc von neuman
  Kiến trúc harvard nhanh hơn kiến trúc von neuman do CPU có thể giao tiếp đồng thời với cả bộ nhớ chương trình và dữ liệu, thích hợp với cơ chế đường ống và xử lý song song

## Slide 80: Các đặc điểm cấu trúc của vi xử lý
Độ dài từ dữ liệu (data word length)
  Phụ thuộc vào thế hệ vi xử lý : 4, 8, 16, 32, 64 bit
  Độ rộng của các thanh ghi, bus trong, bus ngoài thường bằng độ dài của từ dữ liệu
  Độ dài từ xử lý lớn tăng khả năng biểu diễn dữ liệu, tăng tốc độ tính toán
Khả năng đánh địa chỉ
  Quyết định dung lượng bộ nhớ mà vi xử lý có thể đánh địa chỉ
  Khả năng đánh địa chỉ của vi xử lý theo số bit địa chỉ
  Ví dụ :
    Hệ thống 8 bit địa chỉ có thể quản lý được 28 = 256 ô nhớ

## Slide 81: Lịch sử phát triển Vi xử lý
Năm 1970, Intel cho ra đời chip vi xử lý đầu tiên 4004
  Độ dài từ xử lý 4 bit
  Bus dữ liệu : 4 bit
  Bus địa chỉ 12 bit (dùng chung với bus dữ liệu)
  Kích thước 24 mm2, 16 chân, chứa 2250 transitor

## Slide 82
Năm 1972, Intel cho ra đời chip vi xử lý 8008:
  Độ dài từ xử lý: 8 bit
  Bus dữ liệu 8 bit, bus địa
  chỉ 14 bit (dùng chung với
  bus dữ liệu)
  Tần số làm việc 300KHz,
  18 chân, chứa 3300
  transitors

## Slide 83
Năm 1976, Zilog cho ra đời chip vi xử lý Z80:
  Độ dài từ xử lý: 8 bit
  Bus dữ liệu 8 bit, bus địa
  chỉ 16 bit (dùng chung
  với bus dữ liệu)
  Tần số làm việc 2.5, 4,
  6, 8 và 10MHz; 40 chân

## Slide 84
Năm 1978, Intel cho ra đời chip vi xử lý 8086:
  Độ dài từ xử lý: 16 bit
  Bus dữ liệu 16 bit, bus
  địa chỉ 20 bit (dùng
  chung với bus dữ liệu)
  Tần số làm việc 5-
  10MHz, 40 chân

## Slide 85
Năm 1982, Motorola cho ra đời chip vi xử lý MC68020:
  Độ dài từ xử lý: 32 bit
  Bus dữ liệu 32 bit, bus
  địa chỉ 32 bit
  Tần số làm việc 16.67-
  33.33 MHz

## Slide 86
Năm 1982, Intel cho ra đời chip vi xử lý 80286:
  Độ dài từ xử lý: 16 bit
  Bus dữ liệu 16 bit, bus
  địa chỉ 24 bit (dùng
  chung với bus dữ liệu)
  Bộ nhớ max: 16MB
  Tần số làm việc 6-
  25MHz

## Slide 87
Năm 1985, Intel cho ra đời chip vi xử lý 80386:
  Độ dài từ xử lý: 32 bit
  Bus dữ liệu 32 bit, bus
  địa chỉ 32 bit (dùng
  chung với bus dữ liệu)
  Bộ nhớ max: 4GB
  Tần số làm việc 16-
  33MHz

## Slide 88
Năm 1989, Intel cho ra đời chip vi xử lý 80486:
  Độ dài từ xử lý: 32 bit
  Bus dữ liệu 32 bit, bus
  địa chỉ 32 bit (dùng
  chung với bus dữ liệu)
  Bộ nhớ max: 4GB
  Tần số làm việc 25-
  100MHz
  Tích hợp cache L1 8K
  Tích hợp đồng xử lý số
  thực 80487.

## Slide 89
Năm 1993, Intel cho ra đời chip vi xử lý Pentium:
  Độ dài từ xử lý: 32 bit
  Bus dữ liệu 32 bit, bus
  địa chỉ 32 bit (dùng
  chung với bus dữ liệu)
  Bộ nhớ max: 4GB
  Tần số làm việc 60, 75,
  90, 120MHz
  Tích hợp cache I-L1 8K và D-L1 8K
  Hỗ trợ tập lệnh xử lý multimedia MMX.

## Slide 90
Năm 1997, Intel cho ra đời chip vi xử lý PentiumII:
  Tần số làm việc 233-
  450MHz
  Tích hợp cache I-L1 16-
  32K và D-L1 16-32K
  Tích hợp cache L2 256-
  512K
  Sử dụng khe cắm kiểu
  slot I.

## Slide 91
Năm 1999, Intel cho ra đời chip vi xử lý PentiumIII:
  Tần số làm việc
  450MHz-1.4GHz
  Tích hợp cache L1, L2
  Giới thiệu tập lệnh SSE
  (Streaming SIMD
  Extensions)

## Slide 92
Năm 2000, Intel cho ra đời chip vi xử lý PentiumIV:
  Tần số làm việc 1.5-3.8GHz, công nghệ 180-130nm
  Hỗ trợ các tập lệnh SSE, SSE2, SSE3
  Một số phiên bản mới nhất hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng và ảo hoá.

## Slide 93
Năm 2003, Intel cho ra đời chip vi xử lý PentiumM:
  Công nghệ 130-90nm
  Tần số làm việc 900MHz-
  2.26GHz
  Thiết kế dành riêng cho máy
  xách tay
  Cache L1 32K, L2 đến 2MB
  Hỗ trợ các tập lệnh MMX,
  SSE, SSE2
  Công nghệ quản lý nguồn
  Intel Speedstep

## Slide 94
Năm 2006, Intel cho ra đời các chip vi xử lý dựa trên vi kiến trúc Core và Core 2:
  Công nghệ 65nm
  Hỗ trợ các tập lệnh MMX,
  SSE, SSE2, SSE3, SSE4
  Cache lớn và thông minh
  Nhiều nhân/lõi
  Công nghệ tiết kiệm điện
năng Dynamic Power
  Coordination và Enhanced
  Intel Deeper Sleep

## Slide 95
Năm 2008, Intel cho ra đời vi xử lý Atom:
  Công nghệ 45nm
  Vi kiến trúc Atom tối ưu hoá
  cho các thiết bị có kích thước
  nhỏ và tiêu thụ ít năng lượng
  Enhanced SpeedStep
  Technology
  Deep Power Down
  Technology with Dynamic
  Cache Sizing
  Intel Virutalization
  Technology

## Slide 96
Tháng 11.2008, Intel cho ra đời vi xử lý dựa trên vi kiến trúc Intel Core i7:
  Công nghệ 45nm
  Kiến trúc 64 bít
  Tích hợp 4 nhân, hỗ trợ 2
  luồng ảo/nhân
  8MB Smart Cache L2
  Tần số làm việc: 1.6-3.47GHz

## Slide 97: Mô Hình Máy Tính Nhiều Cấp
Máy tính đơn giản
Lấy lệnh
Bật máy
Máy tính
Thi hành lệnh
Tắt máy
(Ngôn ngữ máy)
Hoạt động :
  Lấy lệnh
  Thi hành lệnh

## Slide 98
lệnh đầu
lệnh giữa
lệnh giữa
lệnh giữa
lệnh cuối
Chương trình
Chương trình (program) :
tập các lệnh theo một trình tự mô tả cách thực hiện công việc.

## Slide 99
Ngôn ngữ máy (Machine Language) :
Tập các lệnh (dạng nhị phân) mà các mạch điện tử trong máy tính có thể thực hiện trực tiếp (Ký hiệu là ngôn ngữ L1). Tất cả các chương trình trước khi thực hiện phải chuyển qua ngôn ngữ máy.
Người thiết kế máy tính sẽ quyết định các lệnh của ngôn ngữ máy
Nhược điểm của ngôn ngữ máy :
  Chỉ có 1 số lệnh đơn giản
  Khó nhớ
  …

## Slide 100
Ngôn ngữ L2.
  Thân thiện và dễ dùng hơn.
  Chương trình L2 → Chương trình L1.
  2 cách chuyển
Cách 1 : biên dịch – Compile
Chương trình L2 = Chương trình L1
Cách 2 : phiên dịch – Interpreter
Tạo ra Interpreter bằng L1.
Thực hiện trực tiếp từng lệnh L2 (biến đổi thành các lệnh trong L1).

## Slide 101
Ngôn ngữ Ln.
  L2 tiện lợi hơn L1, nhưng vẫn còn rất khó cho người dùng  tạo ra ngôn ngữ Ln tiện lợi hơn Ln-1.
  Chương trình viết bằng Ln trước khi thực hiện phải chuyển sang Ln-1
  Quá trình tiếp tục  hình thành nên mô hình máy tính nhiều cấp.

## Slide 102: Sơ đồ tổng quát máy tính nhiều cấp

## Slide 103
Cấp Lập Trình : coù 1 taäp caùc vi leänh -> coù ngoân ngöõ, coù chöông trình goïi laø vi chöông trình ñöôïc thöïc thi tröïc tieáp bôûi phaàn cöùng
Cấp phần Cứng
Cấp Máy Quy Ước: 1 leänh = 1 chuoãi caùc vi leänh, leänh duøng soá Hex (goïi laø maõ ñoái töôïng .obj)
Cấp Hệ Điều Hành, goàm :
Moät phaøn lôùn leänh laáy töø caáp quy öôùc (ñöôïc phieân dòch bôûi caáp vi laäp trình )
Moät soá leänh phuïc vuï cho tiện ích của heä ñieàu haønh
Cấp hợp ngữ (thay cho số Hex)
Ngôn ngữ cấp cao
Hardware
Caáp 1
Caáp 2
Caáp 3
Caáp 4
Cấp 5
Phiên dịch
Phieân dòch 1 phaàn
Dòch (assembler)
Compiler
Caùc maõ nhò phaân coù trình phieân dòch
Chuyển qua Hexac
Mô hình máy tính nhiều cấp hiện nay

## Slide 104: Phần Cứng, Phần Mềm, Phần dẻo

## Slide 105: Một Số Mốc Lịch Sử
(1642-1945)
Blaise Pascal (1642)
Đèn
điện tử
(1945-1955)
ENIAC (1946)
18.000 bóng đèn
1500 rờ le
30 tấn
140 KW
Von Neumann (1946)
Bộ nhớ dây trễ, tĩnh điện. Giấy, phiếu đục lổ. Băng từ
Tran-
-sistors
(1955-1965)
PDP-1 (1961)
Bộ nhớ xuyến từ. Băng từ, trống từ, đĩa từ.
IC
(1965-1980)
IBM 360 (1965)
Intel 8080 (1974)
được xem như CPU đầu tiên được tích hợp trên 1 chip
?
(1980-????)
80x86 (1978)

## Slide 106: Hệ Thống MT Cá Nhân Dùng VXL
Các máy tính từ lúc ra đời cho đến nay đều được chế tạo, cải tiến dựa trên mô hình Von Neumann như sau :
Hệ thống
bộ nhớ
Vi xử lý
(Microprocessor)
Hệ thống
Xuất nhập
Bus
DRAM
SRAM
CACHE
ROM
FROM ….
8086/8088
80186/80188
80286
80386
Pentium …
Printer
Flopy disk
Hard disk
Mouse
Keyboard …

## Slide 107: Mô hình MT PC của Von Neuman
Vi xử lý
CPU
Bộ nhớ
Memory
Phối ghép
vào/ra
(I/O)
Bus dữ liệu
Bus địa chỉ
Bus điều khiển
DRAM
SRAM
ROM
EEPROM
Flash
Intel 80X86
Motorola 680X
PowerPC
...
Thiết bị
vào/ra
Màn hình
Máy in
Bàn phím
Con chuột
Ổ cứng
Ổ mềm
CD-ROM
DVD
...

## Slide 108: Chức năng các khối
Vi xử lý : thực hiện các phép toán số học, logic, điều khiển hoạt động hệ thống MT
IO Device : cho phép vi xử lý liên lạc với bên ngoài
Bộ Nhớ : lưu dữ liệu và chương trình
Bus : truyền địa chỉ, dữ liệu, thông tin điều khiển giữa vi xử lý, bộ nhớ và IO. CPU điều khiển khối bộ nhớ và khối xuất nhập thông qua 3 bus : địa chỉ, dữ liệu và điều khiển/trạng thái.

## Slide 109: Bộ nhớ
Bộ nhớ gồm nhiều ô nhớ
Mỗi ô nhớ có 1 địa chỉ
CPU dùng bus địa chỉ truy cập 1 ô nhớ
Độ rộng bus địa chỉ quyết định 1 CPU có thể truy cập bao nhiêu ô nhớ
Không gian địa chỉ bộ nhớ : số ô nhớ về mặt lý thuyết (tính theo byte) mà CPU có thể quản lý.
Số ô nhớ thực sự có trong hệ thống liên quan tới các ràng buộc khác.

## Slide 110: Bộ nhớ
Sơ đồ bộ nhớ :
  Không gian bộ nhớ được chia thành nhiều phần
  Mỗi phần được dùng cho 1 mục đích

## Slide 111: Sơ đồ bộ nhớ 8086

## Slide 112: IO
Mỗi thiết bị IO có 1 địa chỉ gọi là (địa chỉ) port
CPU truy cập 1 port thông qua bus địa chỉ
không gian IO của hệ thống : Số port về mặt lý thuyết mà CPU có thể quản lý.
Số port thực sự liên quan tới các ràng buộc vật lý của hệ thống.
Sơ đồ IO :
  Không gian IO được chia thành nhiều phần
  Mỗi phần được dùng cho 1 mục đích

## Slide 113: Không gian IO
1 địa chỉ của IO port tương tự như 1 địa chỉ bộ nhớ.
Không gian IO trong hệ thống máy tính : 0000H – FFFFH
Các thiết bị IO cho phép vi xử lý giao tiếp với bên ngoài
Các địa chỉ IO từ 0000H – 00FFH đánh địa chỉ cho các thành phần trên Mainboard
Các địa chỉ giữa 0100H – 0500H đánh địa chỉ cho các card
Các thiết bị IO khác không có địa chỉ trực tiếp. Chúng được đánh địa chỉ thông qua ROM BIOS

## Slide 114: Kiến trúc IO cơ bản

## Slide 115
Không gian IO : 0000 – FFFF

## Slide 116: Vi xử lý
Thực hiện 3 nhiệm vụ chính trong hệ thống MT
  Truyền dữ liệu giữa bản thân nó và bộ nhớ hay IO
  Thực hiện các phép toán số học và logic
  Phân luồng chương trình thông qua các quyết định cơ bản
Sức mạnh của nó là khả năng thực hiện lệnh/s
Khối xử lý trung tâm điều hành các hoạt động của hệ thống bằng cách thực hiện liên tục và lặp đi lặp lại 2 bước : lấy lệnh và thi hành lệnh.

## Slide 117: CPU

## Slide 118: CPU
Lệnh CPU thi hành được nạp trước đó vào trong bộ nhớ.
Các lệnh nằm liên tục trong bộ nhớ tạo thành chương trình.
CPU là một hệ thống số tuần tự, đồng bộ nên việc cung cấp xung đồng hồ (clock) là cần thiết.
CPU hoạt động được với xung clock có tần số càng cao thì chạy càng nhanh.

## Slide 119: CPU : Khối điều khiển định thì
Khối điều khiển định thì thể hiện chức năng điều khiển thông qua 3 bước :
  Lấy lệnh : thực hiện quá trình đọc bộ nhớ, địa chỉ hay vị trí lệnh trong bộ nhớ được lưu giữ trong một thanh ghi đặc biệt của bộ thanh ghi. Nội dung của ô nhớ chính là mã lệnh.
  Giải mã lệnh : xác định thao tác cần thực hiện từ mã lệnh đọc được.
  Thi hành lệnh : thực hiện một trong các hoạt động với khối ALU, bộ thanh ghi, khối bộ nhớ và với khối xuất nhập.

## Slide 120: CPU : Khối điều khiển định thì
  Các hoạt động với ALU và bộ thanh ghi được thực hiện trong nội bộ CPU. Các hoạt động với bộ nhớ hay xuất nhập được thực hiện bằng cách phát ra các tín hiệu điều khiển qua tuyến điều khiển ra ngoài.
  Chức năng định thì của khối điều khiển định thì được thực hiện thông qua các thời khoản gọi là chu kỳ máy. Chu kỳ máy là đơn vị thời gian nhỏ nhất trong các hoạt động của CPU.
  Một chu kỳ máy có thể kéo dài từ 3 đến 4 chu kỳ xung clock hoặc thay đổi tùy theo mỗi loại CPU.

## Slide 121: CPU : khối điều khiển và định thời
Các chu kỳ máy cơ bản là :
  Chu kỳ lấy lệnh.
  Chu kỳ đọc bộ nhớ.
  Chu kỳ ghi bộ nhớ.
  Chu kỳ xuất.
  Chu kỳ nhập.
  Chu kỳ đáp ứng ngắt (Interrupt).

## Slide 122: CPU : Khối điều khiển định thì
Thời gian thực hiện hoàn tất một lệnh từ lúc lấy lệnh đến lúc thi hành xong lệnh được gọi là chu kỳ lệnh.
Chu kỳ lệnh là một tổ hợp của một hoặc nhiều chu kỳ máy.
Hoạt động của một vi xử lý là một chuỗi nối tiếp các chu kỳ lệnh hay các chu kỳ máy trên trục thời gian.
Với cùng một lệnh của CPU, nếu tần số xung clock càng cao tức chu kỳ càng nhỏ thì thời gian thi hành lệnh càng ngắn.

## Slide 123: CPU : Bộ thanh ghi
Thanh ghi là một dạng bộ nhớ hoạt động được ở tốc độ cao.
Bộ thanh ghi chính là bộ nhớ trong của CPU.
Số lượng các thanh ghi trong bộ thanh ghi thường bị hạn chế vì khó chế tạo, giá thành cao.
CPU dùng các thanh ghi với những mục đích khác nhau thể hiện qua tên gọi của mỗi thanh ghi.

## Slide 124: CPU : ALU
ALU giữ vai trò tính toán trong CPU.
ALU sử dụng hai thanh ghi toán hạng OP1 và OP2 để giữ các toán hạng và kết quả.
ALU có thể thực hiện được các phép số học như cộng, trừ, tăng, giảm, nhân, chia, so sánh, các phép luận lý NOT, AND, OR, XOR, phép dịch (shift), quay (rotate).

## Slide 125: Bus
Bus là các dây nối các thành phần trong một hệ thống máy tính
Bus được dùng để truyền địa chỉ, dữ liệu, điều khiển giữa vi xử lý, bộ nhớ và các thiết bị IO

## Slide 126: Bus
Bus địa chỉ :
  Dùng để lựa chọn, phân biệt vị trí các ô nhớ, các thiết bị ngoại vi.Bus địa chỉ là bus một chiều : ra CPU, vào các khối còn lại.
  Số lượng địa chỉ mà bus địa chỉ có thể quản lý được tùy thuộc vào số đường địa chỉ của bus. Chẳng hạn, với 2 đường địa chỉ, vi xử lý có thể phân biệt được 4 địa chỉ là : 00, 01, 10, 11
  Trong trường hợp tổng quát, với bus địa chỉ có n đường, khả năng quản lý địa chỉ bộ nhớ lên đến 2n. (Với các CPU từ 386 trở lên, số đường địa chỉ là 32 nên dung lượng tối đa có thể quản lý được là 232 = 4 GB bộ nhớ = 4096 MB)
  Bus địa chỉ thường được ký hiệu bằng chữ A hay a (a31a30...a1a0).

## Slide 127
Bus dữ liệu :
là đường trao đổi data giữa các khối với nhau. Bus dữ liệu là bus hai chiều. Với các CPU 386 trở lên, bus dữ liệu có 32 đường cho phép mỗi lần trao đổi được 4 byte dữ liệu.

## Slide 128
  Bus dữ liệu :
  Đường trao đổi data giữa các khối với nhau. Bus dữ liệu là bus hai chiều.
  Với các CPU 386 trở lên, bus dữ liệu có 32 đường cho phép mỗi lần trao đổi được 4 byte dữ liệu.
  Tuyến dữ liệu thường được ký hiệu bằng chữ D hay d (d31d30...d1d0).
  Bus địa chỉ, bus dữ liệu theo sơ đồ Von Neumann là bus dùng chung.
  Bus điều khiển để xác định rõ vi xử lý muốn làm việc với bộ nhớ hay với xuất nhập, hoặc chiều dữ liệu là chiều ra CPU hay vào CPU, ...

## Slide 129
  Trên bus điều khiển, đường nào có chiều ra khỏi CPU thường được xem là dường điều khiển. Đường nào có chiều đi vào CPU được xem là các đường trạng thái.
  Mỗi đường trên bus điều khiển thường mang một tên riêng tùy theo ý nghĩa của mỗi đường. VD: MEMR là tín hiệu điều khiển việc đọc bộ nhớ, MEMW điều khiển ghi bộ nhớ, IORD điều khiển quá trình nhập, IOWR điều khiển việc xuất dữ liệu ...
  Các đường điều khiển/trạng thái có thể tác động ở mức 1 hoặc mức 0.

## Slide 130: Bus địa chỉ trên hệ thống máy tính
Nếu là IO : 0000 – FFFF
Nếu là bộ nhớ, tùy thuộc vào kiến trúc :
  20 bit (8086/8088)
  24 bit (80286, 80386SX)
  25 bit (80386SL/SLC/EX)
  32 -bits (80386DX/80486/Pentium)
  36 -bits (Pentium Pro/II/III)

## Slide 131: Bus dữ liệu trên HTMT
  8 -bits (8088)
  16 -bits (8086/80286/80386SX/SL/SLC/EX)
  32 -bits (80386DX/80486/Pentium)
  64 -bits (Pentium/Pro/II/III)

## Slide 132: Các Dạng Dữ Liệu
Dữ liệu BCD : được lưu ở 1 trong 2 dạng : nén hoặc không nén
  BCD nén : lưu 2 số BCD/byte
  BCD không nén : lưu 1 số BCD/byte
Ví dụ :
Thập phân | BCD nén | BCD không nén
12 | 0001 0010 | 0000 0001 0000 0010
623 | 0000 0110 0010 0011 | 0000 0110 0000 0010 0000 0011

## Slide 133: Dữ liệu kích thước byte và word
Dữ liệu kích thước byte
  Được lưu các số nguyên không dấu hoặc có dấu
  Số nguyên không dấu : 0 – 255
  Số nguyên có dấu : -128  +127 (dạng bù 2)
Dữ liệu kích thước từ
  1 từ được tạo thành từ 2 byte dữ liệu
  Họ Intel sử dụng dạng Little Endian
  Little Endian : phần thấp được lưu ở đc thấp, phần cao được lưu ở địa chỉ cao
  Big Endian : ngược lại

## Slide 134: Ví dụ về Little endian và Big endian
Ví dụ : 1 từ 16 bit 8001H
  Byte ở địa chỉ thấp 01H
  Byte ở địa chỉ cao 80H
Nếu Dạng Little Endian
  MSB=80H, LSB=01, ta có số 8001H
  Mô tả nhị phân : 1000 0000 0000 0001
Nếu dạng Big endian
  MSB=01, LSB=80, ta có số 0180H
Địa chỉ
1002
1001
1000
80
01

## Slide 135: Dữ liệu DB
Dữ liệu double word
  Được tạo thành từ 4 byte dữ liệu
  Nếu là Little, ta có số 12344678H
  Nếu là big, ta có số : 78463412H
Địa chỉ
1003
1002
1001
1000
12
34
46
78

## Slide 136: GIẢI PHẪU MỘT MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
Bộ xử lý (CPU)
Bộ nhớ (memory)
Bộ số học và logic
Bộ điều khiển
Bộ nhớ trong
Bộ nhớ ngoài
Thiết bị đưa vào
(input device)
Thiết bị đưa ra
(output device)

## Slide 137: Cấu tạo vật lý của hệ thống MT cá nhân

## Slide 138: Hình dáng Mouse

## Slide 139: Hình dáng card màn hình

## Slide 140: Hình dáng bên trong vỏ máy

## Slide 141: Bo mạch chủ
Intel 955X Express Chipset for
DDR2 667 SDRAM Memory and
Intel Pentium 4 Processor (1066 MHz FSB)
PCI Slot
PCI Express
CPU
DDR2 SDRAM
USB
USB
Audio
Keyboard
Mouse
FireWire
LAN
Parallel
Serial

## Slide 142: Các thành phần trên Mainboard

## Slide 143: Hình dáng module nhớ RAM

## Slide 144: Hình dáng của CPU

## Slide 145: Hình dáng bộ nhớ

## Slide 146: Chương 3
KIẾN TRÚC
PHẦN MỀM

## Slide 147: I. Sơ Đồ Khối Của CPU 8086/8088
CS
DS
ES
IP
BX
AX
CX
DX
SP
BP
DI
SI
SS
ALU
Khối điều
khiển
của EU
Logic
điều khiển
bus

Các thanh
ghi đa năng
Các thanh ghi
con trỏ
và chỉ số
Các thanh ghi
đoạn và con trỏ
lệnh
Các thanh ghi tạm thời
Thanh ghi cờ
Hàng đợi lệnh
Bus ngoài
Bus trong của CPU
16 bit dữ liệu
20 bit địa chỉ
EU
Bus dữ liệu
ALU 16 bit
BIU
Bộ tổng địa chỉ
20 bit
Vi xử lý 16 bit
BIU và EU

## Slide 148: Đơn vị giao tiếp Bus-BIU (Bus Interface Unit)
  Chức năng :
    lấy lệnh, đọc toán hạng, lưu kết quả, truy xuất cache
  Thành phần :
    Các thanh ghi phân đoạn : CS, DS, ES, SS
    Thanh ghi con trỏ lệnh IP : trỏ đến địa chỉ lệnh kế tiếp
    Bộ tính tổng đ/c để xác định địa chỉ vật lý 20 bit
    Hàng đợi lệnh (8088 : 4 byte, 8086: 6 byte)

## Slide 149: Đơn vị thực thi - EU (Execution unit)
  Chức năng :
    thi hành lệnh, định thì, kiểm tra các tín hiệu trạng thái, tín hiệu yêu cầu ngắt, DMA, Ready
  Thành phần :
    ALU (Arithmetic Logic Unit)
    Thanh ghi cờ : IF
    Các thanh ghi đa dụng : AX, BX, CX, DX
    Các thanh ghi chỉ số : SI, DI
    Các thanh con trỏ : BP, SP
    Các thanh ghi tạm thời nạp toán hạng tính toán cho ALU
    Đơn vị điều khiển (CU) : kiểm soát quá trình lấy lệnh, giải mã lệnh, thi hành lệnh (PC, IR, PSW)

## Slide 150
Hoạt động của BIU và EU độc lập.
Chu kỳ thi hành lệnh được thực hiện theo cơ chế đường ống (pipeline).

## Slide 151: II. Quy Trình Thi Hành Lệnh
Các bước thi hành lệnh
  Nạp lệnh từ bộ nhớ vào thanh ghi lệnh IR
  Tăng thanh ghi IP (PC) để chỉ tới lệnh tiếp theo
  Giải mã lệnh
  Định vị toán hạng được dùng bởi lệnh
  Nạp toán hạng từ bộ nhớ (nếu cần)
  Thi hành lệnh
  Lưu kết quả và trạng thái (PSW)
  Trở lại bước 1 để nạp lệnh tiếp theo.

## Slide 152: CHU KỲ LỆNH THI HÀNH LỆNH
[1064] 5
[1068] 7
………
[2B00]
………
[A001] A1 64 10 68 10
[A006] A2 70 10
[A009] A3 74 10
Thanh ghi lệnh PC
ADD
Thanh ghi dữ liệu
Thanh ghi lệnh IR
ALU
Bus điều khiển
Bus dữ liệu
Bus địa chỉ
Fetch (Instruction)
[A001]
A1 64 10 68 10
5
[A006]
[1064]
7
12
A2 70 10
[1068]
MEMORY
Decode
Fetch (Data)
Execute
CU
[A001]

## Slide 153: Thi Hành Lệnh Song Song
MT xử lý càng nhanh càng tốt
Giải pháp tăng tốc độ phần cứng  khó khăn
  Tốc độ truyền tín hiệu  vận tốc ánh sáng = const = c = 300000 km/s
  Muốn cho máy tính có thời gian lệnh = 1 ns  khoảng cách giữa các bộ phận phải đủ nhỏ ( 20 cm)
  Nghĩa là muốn tốc độ càng nhanh thì khoảng cách càng nhỏ  sinh ra nhiễu …

## Slide 154: Giải pháp tăng tốc xử lý
Phân loại máy tính song song
  SISD (single instruction stream, single data stream)
  SIMD (single instruction stream, multiple data stream)
  MISD (multiple instruction stream, single data stream)
  MIMD (multiple instruction stream, multiple data stream)
Giải pháp nhiều ALU hoặc nhiều CPU  máy tính song song

## Slide 155: Giải pháp Pipeline (cơ chế đường ống)
Chu kỳ thi hành lệnh của CPU được chia thành nhiều trạng thái độc lập.
Fetch (Intrustion)
Decode
Fetch (Data)
Execute
P1
P2
P3
P4

## Slide 156: Giải pháp Pipeline (cơ chế đường ống)
CPU thi hành lệnh tuần tự (Không Pipeline).
CPU thi hành lệnh với kỹ thuật Pipeline.
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
L1
L2
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
L1
L2
L3
L4
L5
t

## Slide 157: III. Tổ Chức Các Thanh Ghi
Có tốc độ truy xuất rất nhanh.
Dung lượng : 8, 16 , 32, 64 bit.
Các nhóm :
  Thanh ghi đa dụng
  Thanh ghi chỉ số
  Thanh ghi con trỏ
  Thanh ghi phân đoạn
  Thanh ghi con trỏ lệnh
  Thanh ghi trạng thái

## Slide 158: III. Tổ Chức Các Thanh Ghi

## Slide 159: 1. Thanh Ghi Đa Dụng (dữ liệu)

## Slide 160: Thanh ghi AX (Accumulator register)
AH
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
AL
Chức năng :
  Lưu trữ dữ liệu.
  Phép toán số học, logic.
  Lệnh ngắt, lệnh xuất nhập.
  Các thanh ghi độc lập : AX, AH, AL
  80386 : AX  EAX, 32 bit, EAX, AX, AH, AL

## Slide 161: Thanh ghi BX (Base Register)
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
BL
BH
Chức năng :
  Lưu trữ dữ liệu.
  Phép toán số học, logic.
  Con trỏ địa chỉ gián tiếp.
  Các thanh ghi độc lập : BX, BH, BL
  80386 : BX  EBX, 32 bit, EBX, BX, BH, BL

## Slide 162: Thanh ghi CX (Count Register)
Chức năng :
  Lưu trữ dữ liệu
  Phép toán số học, logic
  Bộ (biến) đếm trong các vòng lặp (giảm về 0)
  CL chứa số lần quay, dịch trong các lệnh dịch, quay
  Các thanh ghi độc lập : CX, CH, CL
  386 CX  ECX, 32 bit, ECX, CX, CH, CL
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
CH
CL

## Slide 163: Thanh ghi DX (Data Register)
Chức năng :
  Lưu trữ dữ liệu
  Phép toán số học, logic
  Chứa dữ liệu tạm thời trong các phép nhân, chia
  Chứa địa chỉ port trong lệnh xuất nhập
  Các thanh ghi độc lập : DX, DH, DL
  386 DX  EDX, 32 bit, EDX, DX, DH, DL
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
DL
DH

## Slide 164: 2. Thanh Ghi Chỉ Số
16 bit (8086) : SI, DI
32 bit (386) : ESI, EDI
SI (source index = chỉ số nguồn).
  Đa dụng
  DS:SI chứa địa chỉ dữ liệu nguồn
DI (destination index = chỉ số đích).
  Đa dụng
  ES:DI chứa địa chỉ dữ liệu đích
Source
Dest
ES:DI
DS:SI
Copy
Memory

## Slide 165: Thanh ghi con trỏ
16 bit (8086) : SP, BP
32 bit (386) : ESP, EBP
BP (Base pointer = con trỏ nền)
  Vai trò như BX
  SS:BP truy xuất trực tiếp stack
SP (stack pointer = con trỏ stack)
  SS:SP chứa địa chỉ đỉnh stack
5
4
3
2
1
0
Memory
Stack
SS:SP
SS:BP
Data

## Slide 166: 3. Thanh Ghi Phân Đoạn (segment register)
CS, DS, ES, SS 16 bit (độ dài mỗi phân đoạn 64KB)
CS : Code Segment
DS : Data Segment
ES : Extra Segment
SS : Stack Segment

## Slide 167: 4. Thanh ghi con trỏ lệnh - IP
Thanh ghi IP (instruction pointer-con trỏ lệnh)
IP lưu địa chỉ lệnh kế tiếp trong của chương trình
CS:IP lưu địa chỉ lệnh kế tiếp trong bộ nhớ
CS

## Slide 168
Thanh ghi cờ IF (instruction flag) :
Thanh ghi cờ - IF

## Slide 169: Tràn số (overflow - OF)
Được phát hiện khi nhớ vào MSB không bằng nhớ ra khỏi MSB
Chỉ có thể xảy ra khi cộng các số cùng dấu (hoặc trừ số khác dấu)
Khi tràn xảy ra OF=1

## Slide 170: Ví dụ về tràn số có dấu
10010110
+10100011
00111001
Carry in = 0, Carry out = 1
Neg+Neg=Pos
Signed overflow occurred
OF = 1 (set)
00110110
+ 01100011
10011001
Carry in = 1, Carry out = 0
Pos+Pos=Neg
Signed overflow occurred
OF = 1 (set)

## Slide 171: Ví dụ về không tràn số có dấu
10010110
+ 01100011
11111001
Carry in = 0, Carry out = 0
Neg+Pos=Neg
No Signed overflow occurred
OF = 0 (clear)
10010110
+ 11110011
10001001
Carry in = 1, Carry out = 1
Neg+Neg=Neg
No Signed overflow occurred
OF = 0 (clear)

## Slide 172: Tràn số không dấu (Carry - CF)
Cờ nhớ được dùng để chỉ ra nếu một thao tác trên số không dấu tràn
10010110
+ 11110011
10001001
Carry out = 1
Unsigned overflow occurred
CF = 1 (set)

## Slide 173: Chú ý
Bộ xử lý chỉ cộng hoặc trừ không quan tâm dữ liệu có dấu hay không dấu.

## Slide 174: VD : xác định giá trị cờ
OF = ?

## Slide 175: VD : xác định giá trị cờ
10110111
11011001
CF = ZF =
PF = SF =
AF = OF =

## Slide 176: IV. Tổ Chức Bộ Nhớ Tổ Chức Bộ Nhớ 8088/8086
Chế độ real – mode
Không gian bộ nhớ vật lý :
  Tập hợp các ô nhớ CPU quản lý.
  Bus địa chỉ 20 bit  không gian bộ nhớ là 220 ô nhớ = 1 MB.
Địa chỉ vật lý :
  Các ô nhớ trong không gian bộ nhớ vật lý được đánh số thứ tự 00000H – FFFFFH .
  Số thứ tự này gọi là địa chỉ vật lý của ô nhớ (PA), có dạng XXXXXH
 | FFFFFH
 | 00001H
 | 00000H

## Slide 177: Tổ Chức Bộ Nhớ 8088/8086
Segment .
  Không gian địa chỉ vật lý chia thành nhiều khối 64KB gọi là segment.
  Segment có địa chỉ bắt đầu dạng XXXXH
  Các segment có thể tách rời hoặc chồng lấp 1 phần, nhưng phải cách nhau tối thiểu 16 byte (gọi là 1 paragraph)
  Đ/c segment chứa trong thanh ghi phân đoạn (CS, DS, SS, ES).

## Slide 178
Offset.
  Mỗi ô nhớ trong segment có 1 địa chỉ so với đầu segment, có giá trị từ 0000H – FFFFH gọi là địa chỉ offset.
  Đ/c offset chứa trong các thanh ghi đa dụng, chỉ số, con trỏ
Địa chỉ luận lý (logic) segment:offset
Quan hệ giữa đ/c vật lý và logic
  Địa chỉ vật lý= segment*16 + offset
segment
offset
64KB
0000H
FFFFH
Bộ nhớ
Ô nhớ có địa chỉ logic
segment : offset

## Slide 179: Quan hệ giữa đ/c vật lý và logic
+
SEGMENT
OFFSET
0
Địa chỉ vật lý
(dịch trái 4 bit)
(offset giữ nguyên)
(Địa chỉ vật lý 20 bit)
   1 paragraph = 16 byte
   Khi segment thay đổi 1 đơn vị (paragraph) thì địa chỉ vật lý thay đổi 16 byte.
   Một địa chỉ vật lý có thể được biểu diễn bằng nhiều địa chỉ luận lý khác nhau.
Địa chỉ vật lý = ( SEGMENT * 16 ) + OFFSET
00000
segment 0000
Phần chồng chập của 3 segment 0000, 0001, 0002.
segment 0001
segment 0002
00010
00020
Địa chỉ vật lý
0FFFF
1000F
1001F

## Slide 180: Ví dụ :
Ví dụ 1 : Thanh ghi CS chứa trị B3FF H, địa chỉ vật lý của code segment ?
Ví dụ 2 : Tính địa chỉ bắt đầu và kết thúc cho đoạn dữ liệu, giả sử thanh ghi DS=E000 H
Ví dụ 3 : Tính địa chỉ vật lý tương ứng với địa chỉ offset D470H trong đoạn phụ ES=52B9H
Ví dụ 4 : Tính địa chỉ vật lý cho ô nhớ có địa chỉ offset = 2D90H trong đoạn stack SS = 5D27H.

## Slide 181: Tóm tắt : tổ chức bộ nhớ
Địa chỉ vật lý : dùng để thiết kế mạch
số 20 bit A19A18A17 . . . A1A0 (00000H  FFFFFH)
Địa chỉ logic : dùng cho lập trình
segment : offset
16 bit
16 bit
Địa chỉ vật lý  logic
SEGMENT:OFFSET
Địa chỉ vật lý = ( SEGMENT * 16 ) + OFFSET
Địa chỉ logic  vật lý
Địa chỉ vật lý
Biết trước SEGMENT
OFFSET = Địa chỉ vật lý - ( SEGMENT * 16 )
SEGMENT:OFFSET

## Slide 182: Cấu trúc lệnh
Cấu trúc lệnh :
  Opcode : hoạt động (thao tác)
  Operand : có thể có hoặc không có. Định hướng hoạt động
Opcode | Operand

## Slide 183: Cấu trúc chương trình
Chương trình gồm nhiều lệnh.
Cấu trúc tổng quát của 1 chương trình :
  Code : phần bộ nhớ chứa mã lệnh chương trình - code segment (CS)
  Data : phần bộ nhớ chứa dữ liệu của chương trình và dữ liệu có thể phát sinh - data segment (DS)
  Stack : phần bộ nhớ chứa data, địa chỉ mà trong quá trình hoạt động chương trình, hệ thống đẩy vào (PUSH) hoặc lấy ra (POP) - stack segment (SS).
  Extra : phần bộ nhớ tương tự Data khi Data lớn – Extra segment (ES)

## Slide 185: Kết hợp mặc định thanh ghi segment + offset
Segment | Offset | Chú thích
CS | IP | Địa chỉ lệnh kế
SS | SP hoặc BP | Địa chỉ ngăn xếp
DS | BX, DI, SI, số 8 bit hoặc số 16 bit | Địa chỉ dữ liệu
ES | DI | Địa chỉ chuỗi đích

## Slide 186: V. Các Chế Độ Định Địa Chỉ
Chế độ ngầm định
Chế độ định vị tức thời
Chế độ định vị thanh ghi
Chế độ định vị bộ nhớ
  Định vị gián tiếp thanh ghi
  Định vị chỉ số nền
  …

## Slide 187: Chế độ thanh ghi
Địa chỉ chứa trong thanh ghi
Ví dụ : Mov AX, BX
0000
AX
1B69
BX
1643
CX
29A2
DX
FF03
SP
1B03
BP
0001
SI
0004
DI
35
1B66
69
1B67
1B
1B68
24
1B69
01
1B6A
1B6B
Địa chỉ
Định vị tức thời
  Địa chỉ nằm trực tiếp trong lệnh
  Ví dụ :
  Mov AX, 1B67H

## Slide 188: c. Định Vị Bộ Nhớ
Toán hạng nằm trong 1 ô nhớ
Cần tính được địa chỉ vật lý của ô nhớ (PA=Physial address)
Nhìn chung PA = segment base address + effective address (SBA) (EA) PA = SBA : EA
  SBA = xác định vị trí đầu của segment trong bộ nhớ = địa chỉ segment của ô nhớ
  EA = địa chỉ offset của ô nhớ trong segment

## Slide 189: Chế độ định địa chỉ
Trong đó EA có thể có 3 thành phần EA = Base + Index + Displacement
BX
BP
DI
SI
8 bit
16 bit
Vậy PA = SBA : EA = Segment : Base + Index + Disp =
CS
DS
SS
ES
:
BX
BP
+
SI
DI
+
8 bit – disp
16 bit - disp

## Slide 190: Chế độ định địa chỉ
Tùy vào sự có mặt của Base, Index, Disp  có phân loại khác nhau :
  Định vị trực tiếp (địa chỉ ô nhớ nằm trong lệnh)
  Định vị gián tiếp thanh ghi (địa chỉ ô nhớ nằm trong thanh ghi, EA chỉ có disp)
  Định vị chỉ số nền (EA có base và index)
  Định vị tương đối thanh ghi (EA có base và disp)
  …

## Slide 191: Định vị trực tiếp
EA=disp
Ví dụ : Mov AX, [1B67h]
Kết quả AX=?
0000
AX
1B69
BX
1643
CX
29A2
DX
FF03
SP
1B03
BP
0001
SI
0004
DI
35
1B66
69
1B67
1B
1B68
24
1B69
01
1B6A
1B6B
Địa chỉ
1
2

## Slide 192: Định vị gián tiếp thanh ghi
Register indirect addressing mode : EA =Base hoặc Index
Ví dụ Mov AX,[BX]
Kết quả AX = ?
0000
AX
1B69
BX
1643
CX
29A2
DX
FF03
SP
1B03
BP
0001
SI
0004
DI
35
1B66
69
1B67
1B
1B68
24
1B69
01
1B6A
1B6B
Địa chỉ
1
2
3

## Slide 193: Định địa chỉ nền (base addressing mode)
EA= Base + Disp
Ví dụ Mov AX, [BX-3h]
KQ AX = ?
0000
AX
1B69
BX
1643
CX
29A2
DX
FF03
SP
1B03
BP
0001
SI
0004
DI
35
1B66
69
1B67
1B
1B68
24
1B69
01
1B6A
1B6B
Địa chỉ
+
1
1
-3
2
3
4

## Slide 194: Định vị chỉ số
EA= Index + Disp
Ví dụ : Mov AX,[SI]+1234h
KQ AX=?
Tương tự trên
0000
AX
1B69
BX
1643
CX
29A2
DX
FF03
SP
1B03
BP
0001
SI
0004
DI
35
1B66
69
1B67
1B
1B68
24
1B69
01
1B6A
1B6B
Địa chỉ

## Slide 195: Định vị chỉ số nền
EA=Base + Index + Disp
Ví dụ Mov AX,[BX+SI-2h]
KQ AX =?
0000
AX
1B69
BX
1643
CX
29A2
DX
FF03
SP
1B03
BP
0001
SI
0004
DI
35
1B66
69
1B67
1B
1B68
24
1B69
01
1B6A
1B6B
Địa chỉ
+
3
1
-2h
2
2
4

## Slide 196: Chương 4
ĐẶC TẢ PHẦN CỨNG
8088-8086

## Slide 197: Sơ đồ chân của 8086 / 8088

## Slide 198: Mô tả chung
  Độ rộng bus dữ liệu bên trong 16 bit. Độ rộng bus dữ liệu bên ngoài 16 bit (8086); 8 bit (8088)
  Sơ đồ chân 8086, 8088 gần tương tự nhau. 40 chân
  16 chân địa chỉ/data
  4 chân địa chỉ cao/trạng thái
  17 chân điều khiển/định thì
  3 chân nguồn
  2 chế độ hoạt động (max và min mode)
  Cùng 1 tập lệnh

## Slide 199: Sơ đồ chân của 8086 theo mode

## Slide 200: Sơ đồ chân của 8086 theo mode

## Slide 201: Sơ đồ chân của 8086 theo mode

## Slide 202: Sơ đồ chân của 8086 theo mode

## Slide 203: Sơ đồ chân 8086 theo nhóm chức năng
8086
AD0-AD15
A16/S3
A17/S4
A19/S6
A18/S5
BHE/S7
READY
HOLD(RQ/GT0)
INTA(QS1)
ALE(QS0)
HLDA(RQ/GT1)
HLDA(RQ/GT1)
M/IO (S2)
DT/R(S1)
WR (LOCK)
RD
DEN (S0)
NMI
INTR
MN/MX
RESET
TEST
CLK
Vcc
GND
GND
Địa chỉ cao
/trạng thái
Tín hiệu điều
khiển bus
Tín hiệu điều
khiển hệ thống
Tín hiệu điều
khiển CPU
Clock
và nguồn
Địa chỉ/Data

## Slide 204: Các chân tín hiệu theo chức năng
Các tín hiệu địa chỉ, dữ liệu :
  Địa chỉ, dữ liệu : AD0 – AD15 (8088 : AD0 – AD7, A8 – A15)
  Địa chỉ, trạng thái : A16(S3), A17(S4), A18(S5), A19(S6)
Các tín hiệu điều khiển :
  Hệ thống
  CPU
  Bus
  Trạng thái
  Các tín hiệu Clock, nguồn :
  Clock : CLK
  Nguồn : Vcc, GND

## Slide 205: Các tín hiệu địa chỉ, dữ liệu
  AD0-AD15
  A0-A19 (ALE=1)
  D0-D15 (ALE=0)
  Multiplexer (ghép kênh)

## Slide 206: Các tín hiệu trạng thái
  A16/S3-A19/S6
  4 bit địa chỉ cao (A16-A19)
  4 bit trạng thái (S3, S4, S5, S6)
    S6 luôn bằng 1
    S5: trạng thái của cờ IF
    S4, S3: bit trạng thái về thanh ghi phân đoạn đang truy cập
S4 | S3 | Function
0 | 0 | Extra Segment
0 | 1 | Stack Segment
1 | 0 | Code or no Segment
1 | 1 | Data Segment

## Slide 207: Các tín hiệu điều khiển
BHE/S7
  BHE : (bank high enable) khi tích cực ( BHE = 0) cho phép byte cao (D8 – D15)
  S7 : Luôn bằng 1
RD : Điều khiển đọc
  RD = 0 CPU đọc dữ liệu từ bộ nhớ hoặc thiết bị IO
READY :
  CPU giao tiếp với bộ nhớ, IO có tốc độ chậm hơn
  READY =1, CPU vào trạng thái chờ

## Slide 208
INTR (Interrupt Request) : yêu cầu ngắt từ thiết bị ngoại vi.
NMI (None Maskable Interrupt)
  NMI=1 : yêu cầu ngắt không che
CLK : cung cấp tín hiệu CLOCK (xung nhịp) cho CPU
TEST
  TEST=1 và gặp lệnh wait CPU treo TEST=0
  TEST=0  CPU khôi phục hoạt động

## Slide 209
MN/MX : chọn mode Min / MAX
  MN/MX = 1 : Min mode
  MN/MX = 0 : Max mode

## Slide 210: Các tín hiệu ở chế độ Min
Chế độ Min :
  Chỉ có 1 CPU
  Hỗ trợ hệ thống nhỏ (thường chỉ có 1 board mạch)
  CPU phát ra các tín hiệu ĐK

## Slide 211: Các tín hiệu ở chế độ Min
ALE (Address Latch Enable)
  Chốt tín hiệu địa chỉ trên bus địa chỉ
  ALE=1 trong trạng thái T1, cuối T1, ALE chuyển từ 1 0  mạch chốt địa chỉ
DEN (Data Enable)
  Dùng với tín hiệu DT/R cho phép bộ đệm bus 2 chiều nối vào bus hệ thống.

## Slide 212: Các tín hiệu ở chế độ Min
DT/R (Data stransmit/Receive)
  Điều khiển hướng dữ liệu qua bộ đệm bus 2 chiều
  DT/R = 1 : hướng từ CPU ra
  DT/R = 0 : hướng từ ngoài vào CPU
HOLD
  Báo cho CPU biết có 1 yêu cầu DMA
HLDA : chấp nhận yêu cầu DMA

## Slide 213: Các tín hiệu ở chế độ Min
WR : điều khiển ghi bộ nhớ, IO
INTA
  CPU chấp nhận yêu cầu ngắt
  Kết hợp với INTR
M/IO
  M/IO =1 : chọn bộ nhớ
  M/IO =0 : chọn IO

## Slide 214: Các tín hiệu ở chế độ Max
Chế độ Max :
  Nhiều CPU
  Hỗ trợ hệ thống lớn (thường chỉ có nhiều board mạch)
  CPU không trực tiếp phát ra các tín hiệu điều khiển mà nhờ vào VXL khác (VD 8288)

## Slide 215: Các tín hiệu ở chế độ Max
S2, S1, S0 : nối với mạch ĐK bus 8288

## Slide 216: Các tín hiệu ở chế độ Max
LOCK
  LOCK =0 : 8086 cấm các vi xử lý khác dùng bus
RQ/GT0 và RQ/GT1 (Request/Grant)
  Yêu cầu và xác nhận (gán) hoạt động DMA
  Dùng 2 chân cho phép phân xử ưu tiên các thiết bị yêu cầu
QS0 và QS1 : trạng thái của hàng đợi lệnh

## Slide 217: Tổng Quan về Cấu Hình Của HTMT
Cấu hình hệ thống MT ở chế độ Min
Cấu hình hệ thống MT ở chế độ Max

## Slide 218: Cấu hình hệ thống MT ở chế độ Min

## Slide 219: Cấu hình hệ thống MT ở chế độ Max

## Slide 220: Các thành phần hệ thống MT
CPU
Mạch phát xung clock
Các bộ đệm 2 chiều
Các mạch chốt + đệm
Mạch điều khiển bus (max mode)
Các thiết bị IO
Các chip nhớ
Các chip điều khiển ngắt
Các chip điều khiển DMA
….

## Slide 221: Các thành phần của hệ thống MT
Khi có nhiều thiết bị cùng nối vào 1 chân tín hiệu trên chân đó phải được đệm để cấp đủ dòng
Đệm 2 chiều 3 trạng thái được yêu cầu cho data bus vì
  2 chiều : cho phép đọc/ghi
  3 trạng thái : đọc, ghi, trở kháng cao (cho phép DMA -cách ly CPU khỏi bus - để ghép kênh)

## Slide 222: Các hoạt động
CPU đọc bộ nhớ
CPU ghi bộ nhớ
CPU đọc IO
CPU ghi IO
Các thiết bị yêu cầu ngắt
Các vi xử lý khác yêu cầu DMA
Giải mã địa chỉ để xác định địa chỉ cho từng ô nhớ
Giải mã địa chỉ để xác định địa chỉ cho từng IO
Xử lý ưu tiên ngắt nếu nhiều thiết bị y/c ngắt
Xử lý DMA …

## Slide 223: Mạch Phát Xung Clock
Tạo xung clock cho CPU, Ready, và Reset cho hệ thống
Dạng xung clock : tuần hoàn
Mỗi chu kỳ của xung clock gọi là 1 trạng thái. Bắt đầu từ sườn âm của 1 xung và kết thúc ở sườn âm của xung tiếp theo
Mỗi hoạt động cơ bản như : đọc/ghi bộ nhớ hoặc IO mất 1 khoảng thời gian được gọi là chu kỳ bus (chu kỳ máy)
Mỗi chu kỳ bus kéo dài ít nhất 4 chu kỳ xung clock (4 trạng thái)
Thực hiện 1 lệnh mất khoảng thời gian gọi là chu kỳ lệnh. 1 chu kỳ lệnh có thể mất nhiều chu kỳ bus.
Trạng thái

## Slide 224: Mạch tạo xung nhịp 8284
OSC : tín hiệu xung nhịp vào (thạch anh) fx
EFI : xung nhịp ngoài
CLK : xung nhịp (fCLK = fx /3)
PCLK : xung nhịp ngoại vi (fPCLK = fx /6)

## Slide 225: Mạch tạo xung nhịp 8284 ghép nối với CPU

## Slide 226: 2. Hoạt Động Cơ Bản
Ghi bộ nhớ :
  Xuất địa chỉ ô nhớ lên bus địa chỉ
  Xuất dữ liệu cần ghi lên bus dữ liệu
  Phát các tín hiệu cần thiết : WR, M/IO (8086),IO/M (8088)

## Slide 227: Chu kỳ máy Ghi bộ nhớ / Chu kỳ máy Xuất
T1
T2
T3
T4
CLK
M/IO
A19-A16
ALE
AD15-AD0
WR
DT/R
DEN
Dữ liệu
Địa chỉ
Địa chỉ

## Slide 228: Chu kỳ máy Ghi bộ nhớ / Chu kỳ máy Xuất
T1
T2
T3
T4
CLK
M/IO
A19-A16
ALE
AD15-AD0
WR
DT/R
DEN
Dữ liệu
Địa chỉ
Địa chỉ

## Slide 229: Chu kỳ máy Ghi bộ nhớ / Chu kỳ máy Xuất
T1
T2
T3
T4
CLK
M/IO
A19-A16
ALE
AD15-AD0
WR
DT/R
DEN
Dữ liệu
Địa chỉ
Địa chỉ

## Slide 230: Chu kỳ máy Ghi bộ nhớ / Chu kỳ máy Xuất
T1
T2
T3
T4
CLK
M/IO
A19-A16
ALE
AD15-AD0
WR
DT/R
DEN
Dữ liệu
Địa chỉ
Địa chỉ

## Slide 231: Chu kỳ máy Ghi bộ nhớ / Chu kỳ máy Xuất
T1
T2
T3
T4
CLK
M/IO
A19-A16
ALE
AD15-AD0
WR
DT/R
DEN
Dữ liệu
Địa chỉ
Địa chỉ

## Slide 232: Đọc bộ nhớ
Đọc bộ nhớ :
  Xuất địa chỉ bộ nhớ lên bus địa chỉ
  IO/M = 0/1 (tùy vào 8088 hay 8086)
  Phát tín hiệu RD tới bộ nhớ, bộ nhớ xuất dữ liệu
  CPU nhận dữ liệu thông qua bus dữ liệu

## Slide 233: Chu kỳ máy Đọc / Chu kỳ máy Nhập
T1
T2
T3
T4
CLK
M/IO
A19-A16
ALE
AD15-AD0
RD
DT/R
DEN
Dữ liệu
Địa chỉ
Địa chỉ

## Slide 234: Chu kỳ máy Đọc / Chu kỳ máy Nhập
T1
T2
T3
T4
CLK
M/IO
A19-A16
ALE
AD15-AD0
RD
DT/R
DEN
Dữ liệu
Địa chỉ
Địa chỉ

## Slide 235: Chu kỳ máy Đọc / Chu kỳ máy Nhập
T1
T2
T3
T4
CLK
M/IO
A19-A16
ALE
AD15-AD0
RD
DT/R
DEN
Dữ liệu
Địa chỉ
Địa chỉ

## Slide 236: Chu kỳ máy Đọc / Chu kỳ máy Nhập
T1
T2
T3
T4
CLK
M/IO
A19-A16
ALE
AD15-AD0
RD
DT/R
DEN
Dữ liệu
Địa chỉ
Địa chỉ

## Slide 237: Chu kỳ máy Đọc / Chu kỳ máy Nhập
T1
T2
T3
T4
CLK
M/IO
A19-A16
ALE
AD15-AD0
RD
DT/R
DEN
Dữ liệu
Địa chỉ
Địa chỉ

## Slide 238: Bộ Nhớ - IO và Giải Mã Địa Chỉ
Tổ chức bộ nhớ (không gian địa chỉ)
  Không gian đ/c 1MB của 8086 được chia thành 2 bank, mỗi bank 512KB
  Bank chẵn (thấp) : chứa các byte dữ liệu ở đ/c chẵn
  Bank lẻ (cao) : chứa các byte dữ liệu ở đ/c lẻ.
  A19 – A1 : xác định vị trí ô nhớ cần truy cập, đưa vào cả 2 bank
  A0 và BHE : dùng làm tín hiệu chọn bank.
    A0 = 0  chọn byte dữ liệu ở địa chỉ chẵn (bank thấp)
    BHE = 0  chọn byte dữ liệu ở địa chỉ lẻ (bank cao)
  Byte dữ liệu ở bank thấp dùng D0 – D7
  Byte dữ liệu ở bank cao dùng D8 – D15

## Slide 239: Tổ chức bộ nhớ 2 bank
A0
512 KB (thấp)
FFFFE
FFFFC
4
2
0
512 KB (cao)
FFFFF
FFFFD
5
3
1
A1 – A19
D8 – D15
D0 – D7
BHE
Truy cập byte ở địa chỉ chẵn (X)
  A0 = 0
  BHE =1
  Dữ liệu được truyền qua D0 – D7
Truy cập byte ở địa chỉ lẻ (Y)
  A0 = 1
  BHE = 0
  Dữ liệu được truyền qua D8 – D15

## Slide 240: Truy cập bộ nhớ
Truy cập 1 từ ở địa chỉ chẵn (X)
  Mất 1 chu kỳ bus
  Byte thấp ở địa chỉ X, Byte cao ở địa chỉ X+1
  A0=0 và BHE = 0 : cả 2 bank được chọn, các byte dữ liệu được truyền cùng 1 lúc
Truy cập 1 từ ở địa chỉ lẻ (X+1)
  Mất 2 chu kỳ
  Byte thấp ở địa chỉ X+1, byte cao ở địa chỉ X+2
  Trong chu kỳ bus 1: byte ở địa chỉ lẻ (bank cao) được truy cập (A0=1, BHE =0), dữ liệu truyền trên D8 – D15
  Trong chu kỳ bus 2: byte ở địa chỉ chẵn (bank thấp) được truy cập (A0=0, BHE =1), dữ liệu được truyền trên D0 – D7.

## Slide 241: Cấu Tạo Chung Của 1 Chip Nhớ
Gồm những loại tín hiệu sau :
  Các ngõ vào địa chỉ (để chọn 1 ô nhớ )
  Các ngõ ra dữ liệu hoặc các ngõ vào/ra để đưa dữ liệu vào hoặc để lấy dữ liệu ra.
  Các tín hiệu ngõ vào cho phép (chọn chip CE, CS)
  Các ngõ vào điều khiển hoạt động của thiết bị nhớ :
    WE : Write enable
    RE : Read enable
    OE : Output enable …

## Slide 242: Cấu trúc chung của chip nhớ
A0
A1
A2
Am
WE
CS
OE
Dn
D2
D1
D0
RD
WR
Tín hiệu
địa chỉ
Dữ liệu
chọn chip
WR: write
WE: Write enable
OE: Output enable
CS: Chip Select
RD: read

## Slide 243: Các loại bộ nhớ
Bộ nhớ không bị mất dữ liệu (non-volatile)
  ROM (Read Only Memory)
  PROM (Programmable ROM)
  EPROM (Electrically programmable ROM)
  Flash
  EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM)
  FeRAM (Ferroelectric Random Access Memory)
  MRAM (Magnetoelectronic Random Access Memory)
Bộ nhớ bị mất dữ liệu (volatile)
  SRAM (Static RAM)
  SBSRAM (Synchronous Burst RAM)
  DRAM (Dynamic RAM)
  FPDRAM (Fast Page mode Dynamic RAM)
  EDO DRAM (Extended Data Out Dynamic RAM)
  SDRAM (Synchronous Dynamic RAM)
  DDR-SDRAM (Double Data Rate SDRAM)
  RDRAM (Rambus Dynamic RAM)

## Slide 244: ROM
Read only memory : lưu chương trình, dữ liệu có tính ổn định, còn gọi là không bay hơi
EPROM (Erasable programable ROM) : có thể xóa khi chiếu ánh sáng cực tím cường độ cao trong thời gian vài phút
PROM (Programable ROM) : được lập trình bằng cách đốt cháy những cầu chì nhỏ, nhưng mỗi lần lập trình thì không thể xóa.
EEPROM (Electrically erasable programable ROM) : có thể xóa bằng điện, còn gọi là Flash Rom

## Slide 245: RAM
SRAM (Static RAM)
  Lưu dữ liệu khi được cấp nguồn
  Thời gian truy cập nhanh hơn ROM
DRAM (Danamic RAM)
  Lưu dữ liệu trên các tụ điện, do đó chỉ giữ được trong thời gian ngắn  nội dung DRAM phải được làm tươi
  Các ngõ vào địa chỉ thường được ghép kênh để giảm số chân điều khiển

## Slide 246: Tổ chức bộ nhớ
Bộ nhớ được cấu tạo từ nhiều ô nhớ
Ô nhớ là phần tử nhỏ nhất
Ô nhớ cung cấp 4 chức năng : chọn, dữ liệu vào, dữ liệu ra và R/W

## Slide 247: Một thanh ghi 8 bit là một mảng RAM 1D 1x8
Toàn bộ thanh ghi được chọn bằng 1 đường chọn và sử dụng 1 đường R/W

## Slide 248: Mảng bộ nhớ 2D 4x8

## Slide 249: Chip SRAM 16Kx1

## Slide 250: Chip SRAM 16Kx4

## Slide 251: Ví dụ
DRAM TMS 4464
  Có 64Kx4 bit dữ liệu, 8 ngõ vào địa chỉ, Dùng RAS, CAS để cho bộ nhớ biết khi nào 8 bit địa chỉ là dòng, cột

## Slide 252: Lưu ý
Cách ghi 64Kx4
  64K : số lượng ô nhớ = 26x210 = 216 ô nhớ
  4 : số bit trong 1 ô nhớ (kích thước của 1 ô nhớ)
Giản đồ thời gian chọn dòng – chọn cột
ROW
Column
Don’t care
A0 – A7
RAS
CAS

## Slide 253: Các Tín Hiệu ĐK Bộ Nhớ
Các tín hiệu điều khiển bộ nhớ ở chế độ Min
  ALE : báo cho hệ thống biết khi nào tín hiệu địa chỉ trên bus hợp lệ
  IO/M (8088), M/IO (8086) : chọn bộ nhớ hay IO
  DT/R : chọn hướng truyền dữ liệu
  RD : cho biết khi nào đọc
  WR : cho biết khi nào ghi
  DEN : cho phép bus dữ liệu (bộ đệm bus dữ liệu)
  BHE : chọn bank

## Slide 254: Các tín hiệu điều khiển Mem ở chế độ Min

## Slide 255: Các tín hiệu ĐK bộ nhớ ở chế độ Max

## Slide 256: Các tín hiệu ĐK bộ nhớ ở chế độ Max
Dùng 1 vi xử lý khác (8288:Bus controller) để phát ra các tín hiệu điều khiển
Gồm :
  Bộ điều khiển bus 8288
  Mạch chốt bus địa chỉ
  Mạch giải mã địa chỉ
  Mạch đệm thu/phát cho bus dữ liệu
  Mạch điều khiển đọc/ghi bank

## Slide 257: Các tín hiệu điều khiển ở Max Mode
Các đường AD0 – AD15 và BHE bị chốt vào mạch chốt, ngõ ra mạch chốt gồm :
  A17L – A19L (L=Latch=chốt) được giải mã để tạo ra các ngõ cho phép chọn chip CE0-CE7
  A1L – A16L và các đường CE0-CE7 được đưa trực tiếp vào hệ thống nhớ
Trong chu kỳ đọc, t/h MRDC cho phép dữ liệu ở ngõ ra của hệ thống nhơ trên bus dữ liệu D0 – D15, xác định xem t/h đọc từ 1 hay 2 bank (u=upper, l=lower)

## Slide 258: Mở rộng bộ nhớ
Mở rộng dung lượng : số ô nhớ thay đổi, kích thước ô nhớ không đổi
  Ví dụ : cho bộ nhớ 4Kx4, hãy tạo ra bộ nhớ 8Kx4
  Bộ nhớ 4Kx4
12 đường đ/c (A0-A11), 4 đường dữ liệu (D0-D3)
  Bộ nhớ 8Kx4
13 đường đ/c (A0-A12), 4 đường dữ liệu (D0-D3)

## Slide 259: Mở rộng bộ nhớ
Mở rộng kích thước ô nhớ : số ô nhớ không đổi, kích thước từ thay đổi.
  Ví dụ :cho bộ nhớ 8Kx4, hãy tạo ra bộ nhớ 8Kx8
  Bộ nhớ 8Kx4
13 đường đ/c (A0-A12), 4 đường dữ liệu (D0-D3)
  Bộ nhớ 8Kx8
13 đường đ/c (A0-A12), 8 đường dữ liệu (D0-D7)

## Slide 260: Mở rộng bộ nhớ
Mở rộng cả 2 : số ô nhớ và kích thước ô nhớ thay đổi
  Ví dụ : cho bộ nhớ 8Kx4, hãy tạo ra bộ nhớ 16Kx8
  Bộ nhớ 8Kx4
13 đường đ/c (A0-A12), 4 đường dữ liệu (D0-D3)
  Bộ nhớ 16Kx8
14 đường đ/c (A0-A13), 8 đường dữ liệu (D0-D7)

## Slide 261: Giải Mã Địa Chỉ
Bộ nhớ, IO trong hệ thống MT
  Bộ nhớ  có thể được tạo thành từ nhiều IC nhớ
  IO  có thể có nhiều thiết bị IO khác nhau
  CPU thường xuyên đọc/ghi bộ nhớ hoặc IO
  Mỗi bộ nhớ (ô nhớ) và thiết bị phân biệt nhau nhờ địa chỉ  CPU xác định chính xác IC nhớ hoặc thiết bị IO mà nó cần tương tác Việc xác định IC nhớ hoặc IO gọi là giải mã đ/chỉ

## Slide 262: Giải mã địa chỉ
Chốt
địa chỉ
(address
latch)
AD0-AD15,A16-A19,BHE
ALE
A0L-A17L, BHE
A18L-A19L
Giải mã
Đ/C
CE0-CE3
Bus địa chỉ hệ thống
Chip enable
Mạch giải mã đ/chỉ hệ thống 8086 được đặt ở ngõ ra của mạch chốt địa chỉ

## Slide 263: Các phương pháp giải mã địa chỉ
Giải mã toàn phần (Full decoding) :
  Tất cả các bit địa chỉ được dùng để xác định vị trí truy cập
  Mỗi IC nhớ hoặc thiết bị IO được gán 1 địa chỉ duy nhất
Giải mã 1 phần (partial decoding)
  Không dùng tất cả các bit để xác định vị trí truy cập
  Một số ngoại vi có thể có nhiều hơn 1 địa chỉ (1 ô nhớ vật lý có thể có nhiều hơn 1 địa chỉ, nhiều địa chỉ cùng chỉ tới 1 ô nhớ vật lý)

## Slide 264: Ví dụ
Cho sơ đồ bộ nhớ như sau. Thiết kế mạch giải mã địa chỉ toàn phần và một phần cho các chip nhớ (RAM, ROM, IO).
Nhận xét :
  RAM : 4K(212)
  IO : 4K(212)
  ROM : 16K(214)
RAM
Không Dùng
IO
Không Dùng
ROM
0000H
0FFFH
8000H
8FFFH
C000H
FFFFH

## Slide 265: Phương pháp giải mã toàn phần
 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
Đầu 0000h RAM Cuối 0FFFh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Đầu 8000h IO Cuối 8FFFh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Đầu C000h ROM Cuối FFFFh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X

## Slide 266: Sơ đồ mạch
A12
RAM
4KB
ROM
16KB
IO
4KB
CS
CS
CS
A0 – A11
A12
A13
A14
A15
A14
A15
A0 – A13
A0 – A11
A13
A14
A15
CPU
A0 – A15

## Slide 267: Giải mã 1 phần
Nhận xét
  0000 – FFFF dung lượng 64K
  Vùng không dùng 1 chiếm 28K
  Vùng không dùng 2 chiếm 12K
0000H
0FFFH
8000H
8FFFH
C000H
FFFFH
RAM
Không Dùng 1
IO
Không Dùng 2
ROM
4K
28K
4K
12K
16K

## Slide 268: Phương pháp giải mã 1 phần
 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
Đầu 0000h RAM Cuối 0FFFh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Đầu 1000h KD1 Cuối 7FFFh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Đầu 8000h IO Cuối 8FFFh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Đầu 9000h KD2 Cuối BFFFh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Đầu C000h ROM Cuối FFFFh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 269: Phương pháp giải mã 1 phần
0000H
0FFFH
8000H
8FFFH
C000H
FFFFH
RAM
Không Dùng 1
IO
Không Dùng 2
ROM
4K
28K
4K
12K
16K
A15 = 1
A15 = 0
A14 = 1
A14 = 0
A14 = 1
A14 = 0

## Slide 270: Sơ đồ mạch
RAM
4KB
ROM
16KB
IO
4KB
CS
CS
CS
A0 – A11
A15
A14
A15
A0 – A13
A0 – A11
A14
A15
CPU
A0 – A15

## Slide 271: Ví dụ
Dùng EPROM 2764 (8Kx8) để ghép thành bộ nhớ 64Kx8 cho 8088 bắt đầu tại địa chỉ F0000H. Dùng mạch giải mã 74LS138 để thực hiện.

## Slide 272
  64Kx8  8 EPROM 2764 (8Kx8)
  Địa chỉ các khối nhớ :
  1: F0000H – F1FFFH
  2: F2000H – F3FFFH
  3: F4000H – F5FFFH
  4: F6000H – F7FFFH
  5: F8000H – F9FFFH
  6: FA000H – FBFFFH
  7: FC000H – FDFFFH
  8: FE000H – FFFFFH

## Slide 273
A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 274
A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
G1 G2A C B A đ/c A12 – A0, data D7 – D0 (8Kx8)
IO/M = 0 (G2B)
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 276: Các Loại Xuất Nhập
Hệ thống IO của vi xử lý cho phép ngoại vi
  Cung cấp dữ liệu
  Nhận kết quả xử lý dữ liệu
Thực hiện thông qua các cổng IO (IO Port)
Có 2 loại IO port khác nhau :
  IO cách ly (Isolated IO)
  IO ánh xạ bộ nhớ (Memory – mapped IO)

## Slide 277: IO Cách Ly
Các thiết bị IO được xử lý tách biệt với bộ nhớ vì cấu hình phần cứng và phần mềm của 8088/8086 hỗ trợ không gian bộ nhớ và IO riêng
Không gian địa chỉ bộ nhớ 1MB
  Địa chỉ trong tầm : 00000H  FFFFFH
  Dùng 20 bit địa chỉ từ A0  A19
Không gian địa chỉ IO 64KB
  Địa chỉ trong tầm : 0000H  FFFFH,
  Dùng 16 bit địa chỉ từ A0  A15 (A16 A19 = 0)

## Slide 278: Mô hình IO cách ly
Không
Gian
Địa chỉ
Bộ nhớ
Không
Gian
Địa chỉ
IO
00000H
FFFFFH
0000H
FFFFH

## Slide 279: IO Ánh Xạ Bộ Nhớ
Địa chỉ các thiết bị IO (IO port) có thể đặt trong không gian địa chỉ bộ nhớ của máy tính. Trong trường hợp này CPU xem các IO port như 1 phần của bộ nhớ  nên gọi là IO ánh xạ bộ nhớ
Có 1 số địa chỉ bộ nhớ được dành riêng cho các IO port.
Ví dụ : các địa chỉ trong tầm E0000  E0FFF (4096) được gán cho các thiết bị IO

## Slide 280: Mô hình IO ánh xạ bộ nhớ
Không
Gian
Địa chỉ
Bộ nhớ
00000H
00001H
E0000H
E0FFFH
FFFFFH
Port 0
Port 1
Port 4096
IO port

## Slide 281: Giao Tiếp IO Cách Ly
  Các thiết bị IO có thể là : keyboard, printer, 8255…
  Mạch giao tiếp IO có nhiệm vụ
  Chọn port IO
  Chốt dữ liệu ngõ ra
  Lấy mẫu dữ liệu ngõ vào
  Truyền dữ liệu đồng bộ

## Slide 282: Các tín hiệu điều khiển IO Min mode

## Slide 283: Các tín hiệu điều khiển IO Max mode

## Slide 284: Các kiểu giao tiếp giữa VXL và IO

## Slide 285: Các kiểu giao tiếp giữa VXL và IO
Giao tiếp kiểu thăm dò, móc nối (handshaking)
  CPU kiểm tra trạng thái của thiết bị ngoại vi
  Nếu thiết bị ngoại vi sẵn sàng trao đối dữ liệu việc trao đối sẽ được thực hiện bởi tín hiệu móc nối
  Nếu thiết bị ngoại vi chưa sẵn sàng, CPU sẽ thực hiện công việc khác và quay lại bước 1
Giao tiếp bằng ngắt (Interrupt)
  Thiết bị ngoại vi muốn trao đổi dữ liệu với CPU, nó sẽ gửi tín hiệu yêu cầu ngắt tới chân INTR của CPU
  CPU chấp nhận yêu cầu ngắt bằng cách gửi tín hiệu INTA tới thiết bị ngoại vi
  CPU thực hiện chương trình con phục vụ ngắt

## Slide 286
Giao tiếp bằng truy cập bộ nhớ trực tiếp (DMA)
  Thiết bị ngoại vi muốn truy cập trực tiếp bộ nhớ không thông qua CPU, nó đưa tín hiệu yêu cầu tới chân HOLD của CPU thông qua khối điều khiển DMA
  CPU chấp nhận và gửi tín hiệu HLDA tới khối điều khiển DMA và treo các bus
  Khối điều khiển DMA sẽ điều khiển việc trao đổi dữ liệu giữa thiết bị ngoại vi và bộ nhớ

## Slide 287: Giải mã địa chỉ cho các thiết bị vào/ra
Địa chỉ
  8 bit : tổng số thiết bị < 256: 8 bit A0-A7: 00H-FFH
  16 bit : tổng số thiết bị >256: 16 bit A0-A15: 0000H-FFFFH
Dữ liệu
  Cổng là 8 bit: chọn 1 trong 2 bank
  Cổng là 16 bit: chọn cả 2 bank
0001
0003
FFFD
FFFF
FFFB
0005
0000
0002
FFFC
FFFE
FFFA
0004
Bank cao
(bank lẻ)
Bank thấp
(Bank chẵn)
BHE
A0
D8-D15
D0-D7

## Slide 288: Giải mã địa chỉ cho các thiết bị vào/ra
Ví dụ: Giải mã địa chỉ cho thiết bị ra 8 bit với địa chỉ 07H
  07H= 0000 0111
D0-D7
CS
WE
D0-D7
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
IO/M
WR
A7
D0-D7
CS
WE
D8-D15
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
M/IO
WR
A7
BHE
8088
8086

## Slide 289: Giải mã địa chỉ cho các thiết bị vào/ra
Ví dụ: Giải mã địa chỉ cho thiết bị ra 16 bit với địa chỉ cổng 64H và 65H
  64H= 0110 0100
  65H= 0110 0101
D8-D15
CS
WE
D8-D15
A1
A2
A3
A4
A5
A6
M/IO
WR
A7
D0-D7
CS
WE
D7-D0

## Slide 290: Giải mã địa chỉ cho các thiết bị vào/ra
Ví dụ: Giải mã địa chỉ cho các cổng vào ra 8 bit ở bank thấp với các địa chỉ 10H, 12H, 14H, 16H, 18H, 1AH, 1CH, 1EH
  10H=0001 0000
  12H=0001 0010
  14H=0001 0100
  …
  1EH=0001 1110
A1
A2
A3
A0
M/IO
A4
A5
A7
A6
10H
12H
14H
16H
18H
1AH
1CH
1EH

## Slide 292: BÀI TẬP

## Slide 293
DS : 0000 07 00 EC FF 00 00 46 41
07 00  00 07 EC FF  FF EC

## Slide 295: Ví dụ
Dùng EPROM 2764 (8Kx8) để ghép thành bộ nhớ 64Kx8 cho 8088 bắt đầu tại địa chỉ F0000H. Dùng mạch giải mã 74LS138 để thực hiện.
Giải mã địa chỉ 74LS138

## Slide 296
  64Kx8  8 EPROM 2764 (8Kx8)
  Địa chỉ các khối nhớ :
  1: F0000H – F1FFFH
  2: F2000H – F3FFFH
  3: F4000H – F5FFFH
  4: F6000H – F7FFFH
  5: F8000H – F9FFFH
  6: FA000H – FBFFFH
  7: FC000H – FDFFFH
  8: FE000H – FFFFFH

## Slide 297
A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 298
A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
G1 G2A C B A đ/c A12 – A0, data D7 – D0 (8Kx8)
IO/M = 0 (G2B)
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 300: Mở rộng bộ nhớ
Mở rộng dung lượng : số ô nhớ thay đổi, kích thước ô nhớ không đổi
Ví dụ : cho bộ nhớ 4Kx4, hãy tạo ra bộ nhớ 8Kx4
  Bộ nhớ 4Kx4
12 đường đ/c (A0-A11), 4 đường dữ liệu (D0-D3)
  Bộ nhớ 8Kx4
13 đường đ/c (A0-A12), 4 đường dữ liệu (D0-D3)

## Slide 301
Mở rộng kích thước ô nhớ : số ô nhớ không đổi, kích thước từ thay đổi.
Ví dụ :cho bộ nhớ 8Kx4, hãy tạo ra bộ nhớ 8Kx8
  Bộ nhớ 8Kx4
13 đường đ/c (A0-A12), 4 đường dữ liệu (D0-D3)
  Bộ nhớ 8Kx8
13 đường đ/c (A0-A12), 8 đường dữ liệu (D0-D7)

## Slide 302
Mở rộng cả 2 : số ô nhớ và kích thước ô nhớ thay đổi
Ví dụ : cho bộ nhớ 8Kx4, hãy tạo ra bộ nhớ 16Kx8
  Bộ nhớ 8Kx4
13 đường đ/c (A0-A12), 4 đường dữ liệu (D0-D3)
  Bộ nhớ 16Kx8
14 đường đ/c (A0-A13), 8 đường dữ liệu (D0-D7)

## Slide 303: Chương 5
IO VÀ NGẮT

## Slide 304: Các phương pháp xuất nhập dữ liệu
Vai trò của xuất nhập dữ liệu
  Cung cấp dữ liệu cho CPU xử lý
  Xuất dữ liệu từ CPU ra thiết bị
Các phương pháp vào ra chính:
  Thăm dò (polling)
  Ngắt (Interrupt)
  Truy nhập trực tiếp bộ nhớ (DMA-Direct Memory Access)

## Slide 305
Các cổng xuất nhập
  PS/2: cổng ghép nối với bàn phím và chuột
  COM: các cổng ghép nối nối tiếp
  LPT: các cổng ghép nối song song
  IDE, SATA, SCSI: các cổng ghép nối ổ đĩa
  LAN: cổng ghép nối mạng cục bộ
  Audio: cổng ghép nối âm thanh (speaker, mic và line-in)
  Video: Cổng ghép nối với màn hình (tương tự)
  DVI : Cổng ghép nối với màn hình (số)
  USB: Cổng ghép nối theo chuẩn USB
    USB 1.0: 12Mb/s
    USB 2.0: 480Mb/s
    USB 3.0: 1.5Gb/s

## Slide 306: Xuất nhập bằng thăm dò
Cơ chế xuất nhập bằng thăm dò:
  CPU tổ chức một thanh ghi lưu trạng thái sẵn sàng của các thiết bị xuất nhập
  Mỗi bít của thanh ghi trạng thái được gán cho một thiết bị
  Các thiết bị định kỳ cập nhật trạng thái sẵn sàng lên bít tương ứng;
  CPU định kỳ lần lượt “quét” các bit trạng thái xuất nhập
    Nếu gặp một thiết bị sẵn sàng làm việc, 2 bên tiến hành trao đổi dữ liệu
    Trao đổi dữ liệu xong, CPU tiếp tục quét thiết bị khác.

## Slide 307
Ưu điểm:
  Đơn giản, dễ cài đặt
  Có thể được cài đặt bằng phần mềm
Nhược điểm:
  Hiệu quả thấp do CPU tốn nhiều thời gian để thăm dò các thiết bị
  Không thực sự khả thi khi có nhiều thiết bị trong danh sách thăm dò
Ứng dụng của xuất nhập bằng thăm dò:
  Thăm dò thường được sử dụng khi hệ thống khởi động: CPU thăm dò hầu hết các t/bị để xác lập c/hình
  Thăm dò được sử dụng trong quá trình hoạt động với các thiết bị rời (removable) như ổ CD/DVD, ổ mềm,...

## Slide 308: Xuất nhập bằng thăm dò – không ưu tiên
Thiết bị A, B, C được thăm dò không ưu tiên
CPU quét tất cả các thiết bị trong một chu trình thăm dò
CPU có thể trao đổi dữ liệu với nhiều hơn 1 thiết bị trong một chu trình thăm dò
Các thiết bị được thăm dò lần lượt, không phụ thuộc vào thiết bị đứng trước.
CPU bắt đầu 1 chu trình thăm dò mới sau khi đã quét qua tất cả các thiết bị.

## Slide 309: Xuất nhập bằng thăm dò – có ưu tiên
Thiết bị A, B, C được thăm dò có ưu tiên theo thứ tự: A, B, C;
CPU có thể quét tất cả các thiết bị trong một chu trình thăm dò
CPU chỉ trao đổi dữ liệu với tối đa 1 thiết bị trong một chu trình thăm dò
Các thiết bị có mức ưu tiên cao luôn được thăm dò trước. Các thiết bị có mức ưu tiên thấp chỉ được thăm dò nếu các thiết bị đứng trước nó không sẵn sàng.
CPU bắt đầu 1 chu trình thăm dò mới ngay sau khi trao đổi dữ liệu với một thiết bị.

## Slide 310: Ngắt và xử lý ngắt
Ngắt (Interrupt)
  Ngắt (Interrupt) là sự kiện mà CPU tạm dừng thực hiện chương trình hiện tại để thực hiện một đoạn chương trình khác theo yêu cầu (yêu cầu ngắt)
  Yêu cầu ngắt có thể từ xuất phát từ các thiết bị xuất nhập, lệnh, lỗi, …
  Đoạn chương trình CPU thực hiện trong thời gian yêu cầu ngắt được gọi là chương trình (con) phục vụ ngắt (Routine) .

## Slide 311
chương trình (con) phục vụ ngắt :
  Có sẳn trong hệ thống (ROM)
  Mỗi Routine có nhiệm vụ riêng.
CPU kiểm tra yêu cầu ngắt tại xung CLOCK cuối cùng của chu kỳ lệnh.

## Slide 312: Hoạt động ngắt
CT phục vụ ngắt
Thực thi CT được chuyển tới lệnh đầu tiên của trình phục vụ ngắt
Return
Lệnh N
CT Chính
Lệnh N + 1
Cuối CT Chính
Lệnh đầu tiên
Ngắt xảy ra khi đang thực hiện lệnh N trong CT chính
Trở về chương trình chính từ cuối của CT phục vụ ngắt tới lệnh N+1 của chương trình chính

## Slide 313: Phân loại ngắt
  Ngắt cứng: là các ngắt được kích hoạt bởi các thiết bị phần cứng gửi đến chân NMI và INTR của CPU.
  Ngắt không che được NMI (Non-Maskable Interrupt): ngắt gửi đến chân NMI của CPU. Không chịu sự chi phối của cờ ngắt. VD: ngắt Reset
  Ngắt che được INTR (Maskable Interrupt): ngắt gửi đến chân INTR của CPU. Chịu sự chi phối của cờ ngắt. Cờ IF=1  cho phép ngắt, IF= 0 cấm ngắt.

## Slide 314
  Ngắt mềm: ngắt được kích hoạt bởi các chương trình thông qua lệnh gọi ngắt INT <N>. N là số hiệu ngắt.
  Các ngắt ngoại lệ: ngắt phát sinh do lỗi trong quá trình hoạt động của CPU:
  Ngắt chia cho 0 (divide by zero)
  Ngắt do tràn (overflow)

## Slide 315: Nguyên tắc hoạt động các ngắt
Các ngắt được phục vụ trên cơ sở độ ưu tiên
Mỗi ngắt được gán 1 con số (loại ngắt) : số nhỏ ưu tiên cao, số lớn ưu tiên thấp
Khi 1 chương trình phục vụ ngắt (loại n) đang được phục vụ thì chỉ có những ngắt có độ ưu tiên cao hơn (loại < n) mới được phép ngắt chương trình phục vụ ngắt đang hoạt động.
Các thiết bị có độ ưu tiên thấp hơn phải chờ cho đến khi trình phục vụ ngắt hiện thời hoàn tất trước khi yêu cầu của nó được xem xét.

## Slide 316: Ví dụ về ưu tiên ngắt
CT chính
Chuyển vào ISR6
Chuyển vào ISR4
Chuyển vào ISR2
Kết thúc CT ISR2
Kết thúc CT ISR4
Kết thúc CT ISR6
Chuyển vào ISR7
Kết thúc CT ISR7
Tiếp tục CT Chính
Thời gian chờ
IRQ6
IRQ4
IRQ2
IRQ7
Chờ vì độ ưu tiên thấp hơn

## Slide 317
Mức ưu tiên các yêu cầu ngắt (từ cao nhất đến thấp nhất)
  1. Ngắt nội bộ: INT 0 (chia cho 0), INT N (N<>0)
  2. Ngắt không che được NMI
  3. Ngắt che được INTR
  4. Ngắt chạy từng lệnh: INT 1

## Slide 318: Số lượng Ngắt
Vi xử lý 8086/8088 có 256 ngắt được đánh số từ 0-255
Một ngắt gồm các thông tin:
  Số hiệu ngắt N (N=0-255 hoặc 00-FFH)
  Địa chỉ đầy đủ chương trình con phục vụ ngắt.
    Địa chỉ phân đoạn (segment) (CS)
    Địa chỉ độ dời (offset) (IP)

## Slide 319: Bảng vector ngắt
Bảng vector ngắt được nạp vào RAM như 1 phần của chương trình khởi động hệ thống.
  Bảng đặt tại địa chỉ : 00000  003FF (1KB)
  Chứa 256 con trỏ địa chỉ (vector) từ 0  255 mô tả cho 256 ngắt từ 0 255

## Slide 320: Bảng vector ngắt
  Mỗi con trỏ chiếm 4 byte (2 word) và luôn đặt ở địa chỉ chẵn.
  Word ở địa chỉ cao của vector (base-address) xác định địa chỉ segment của CT trình phục vụ ngắt  nạp vào CS
  Word ở địa chỉ thấp của vector xác định địa chỉ offset của CT trình phục vụ ngắt  nạp vào IP

## Slide 322: Bảng Vector Ngắt
Gọi ngắt  thông qua số hiệu ngắt  địa chỉ đầu chương trình phục vụ ngắt
Gọi ngắt  thông qua bảng vector ngắt địa chỉ đầu chương trình phục vụ ngắt

## Slide 323: Trình tự xử lý ngắt
…
______
______
______
CTC
Yeu cầu ngắt
Lưu FR
Xoá IF và TF
Lưu CS, IP
Lấy đ.c routine
Khôi phục CS, IP
Đặt lại IF và TF
Khôi phục FR
…
______
______
______
IRET
Lưu các t/g dùng chung
Khôi phục các t/g dùng chung
Routine

## Slide 324
1 Khi nhận được yêu cầu ngắt, CPU thực hiện các việc:
  a. Hoàn tất lệnh đang thực hiện của chương trình chính
  b. Lưu giá trị của thanh ghi cờ FR vào ngăn xếp
  c. Xoá cờ ngắt IF và cờ bẫy TF
  d. Lưu giá trị của các t.ghi CS và IP vào ngăn xếp
  e. Từ số hiệu ngắt N, lấy địa chỉ của Routine từ bảng vector ngắt
2. Nạp địa chỉ của Routine vào CS và IP, CPU thực hiện Routine gồm:
  a. Lưu giá trị các thanh ghi dùng chung vào ngăn xếp
  b. Thực hiện mã chính của Routine
  c. Khôi phục giá trị các thanh ghi dùng chung

## Slide 325
3. Gặp lệnh IRET, CPU thực hiện các việc:
  a. Khôi phục giá trị của CS và IP
  b. Khôi phục giá trị của thanh ghi cờ FR
  c. Đặt cờ ngắt IF và cờ bẫy TF
4. CPU tiếp tục thực hiện lệnh tiếp theo của CTC (nằm sau lệnh xảy ra ngắt).

## Slide 326: Ví dụ
Tính địa chỉ cho CS50 và IP50 trong bộ nhớ
Giải :
  Mỗi vector chiếm 4 byte liên tục
  n là số hiệu vector (n=50)
  Địa chỉ đầu của vector = n*4
  IP lưu địa chỉ = nội dung 2 byte (n*4 và n*4+1)
  CS lưu đ/c = nội dung của 2 byte n*4+2 và n*4+3
  Vậy địa chỉ đầu vector 50 là 50*4=200=C816
  IP50 lưu nội dung ở địa chỉ 000C8h và 000C9h
  CS50 lưu nội dung ở địa chỉ 000CAh và 000CBh

## Slide 327: Chu trình xuất nhập bằng ngắt
1. Thiết bị vào ra có nhu cầu trao đổi dữ liệu, gửi yêu cầu ngắt đến chân tín hiệu INTR của CPU;
2. Khi nhận được yêu cầu ngắt, CPU thực hiện:
  a. Hoàn tất lệnh đang thực hiện của chương trình chính (CTC)
  b. Lưu giá trị của thanh ghi cờ FR vào ngăn xếp
  c. Xoá cờ ngắt IF và cờ bẫy TF
  d. Lưu giá trị của các t.ghi CS và IP vào ngăn xếp
  e. Gửi tín hiệu xác nhận ngắt đến thiết bị vào ra qua chân tín hiệu INTA

## Slide 328
3. Nhận được tín hiệu xác nhận ngắt của CPU, thiết bị vào ra gửi số hiệu ngắt N đến CPU
4. Nhận được số hiệu ngắt N, CPU lấy địa chỉ của Routine tương ứng từ bảng vector ngắt
5. Nạp địa chỉ của Routine vào CS và IP, CPU thực hiện Routine, gồm:
  a. Lưu giá trị các thanh ghi dùng chung vào ngăn xếp
  b. Thực hiện mã chính của Routine : đồng thời thực hiện việc trao đổi dữ liệu với thiết bị vào ra
  c. Khôi phục giá trị các thanh ghi dùng chung

## Slide 329
6. Gặp lệnh IRET kết thúc Routine, CPU thực hiện:
  a. Khôi phục giá trị của CS và IP
  b. Khôi phục giá trị của thanh ghi cờ FR
  c. Đặt cờ ngắt IF và cờ bẫy TF
7. CPU tiếp tục thực hiện lệnh tiếp theo của CTC (nằm ngay sau lệnh xảy ra ngắt).

## Slide 330
Ưu điểm
  Hiệu quả hơn vào ra bằng thăm dò, do CPU không phải thăm dò từng thiết bị
Nhược điểm
  Phức tạp hơn vào ra bằng thăm dò
  Cần mạch phần cứng để điều khiển ngắt
Bên chủ động trong vào ra bằng ngắt:
  Thiết bị vào ra

## Slide 331: Các Tín Hiệu Giao Tiếp Ngắt Cứng
Chế độ Min

## Slide 332: Các tín hiệu ngắt
  INTR báo cho CPU biết có 1 thiết bị yêu cầu phục vụ
  8086 lấy mẫu tín hiệu INTR ở chu kỳ cuối của xung clock trong mỗi chu kỳ lệnh để xác định có y/c ngắt ?
  Nếu chấp nhận, CPU báo cho mạch ngoài bằng INTA
  AD0 – AD7 để mạch giao tiếp truyền số hiệu ngắt 8 bit vào cho CPU, để CPU tính đ/c cho CS và IP

## Slide 333: Chế độ Max

## Slide 334: Xuất nhập bằng DMA
Trong các phương pháp xuất nhập bằng thăm dò và ngắt thiết bị xuất nhập trao đổi dữ liệu với bộ nhớ thông qua CPU.
Phương pháp xuất nhập bằng DMA (Direct Memory Access) cho phép thiết bị xuất nhập trao đổi dữ liệu trực tiếp với bộ nhớ theo khối, không qua CPU
DMA thích hợp khi cần trao đổi dữ liệu với khối lượng lớn trong khoảng thời gian ngắn

## Slide 335
DMAC (DMA Controller) thay mặt CPU điều khiển quá trình trao đổi dữ liệu trực tiếp giữa thiết bị vào ra và bộ nhớ;
DMA có tốc độ cao hơn nhiều lần so với xuất nhập bằng thăm dò và ngắt. Ví dụ, với VXL 8088:
  Xuất nhập bằng DMA mất 4 chu kỳ clock để chuyển 1 byte thiết bị ngoại vi vào bộ nhớ;
  Xuất nhập thông qua CPU mất 39 chu kỳ clock để chuyển 1 byte từ thiết bị ngoại vi vào bộ nhớ:
  ;Số chu kỳ đồng hồ
  LAP: MOV AL, [SI]; 10
  OUT PORT, AL; 10
  INC SI; 2
  LOOP LAP; 17
  ; Cộng: 39 chu kỳ

## Slide 336: Xuất nhập bằng DMA – hệ VXL với DMAC

## Slide 337: Chu trình xuất nhập bằng DMA
1. Thiết bị xuất nhập có yêu cầu trao đổi dữ liệu gửi yêu cầu DRQ đến CPU thông qua DMAC;
2. DMAC chuyển yêu cầu DRQ thành HRQ và gửi đến chân tín hiệu HOLD của CPU;
3. Nhận được yêu cầu sử dụng bus HRQ, CPU:
  a. Gửi các tham số điều khiển trao đổi dữ liệu và tín hiệu xác nhận yêu cầu sử dụng bus HACK cho DMAC qua chân t ín hiệu HLDA;
  b. Tự tách ra khỏi bus hệ thống (100% các tín hiệu của bus đ/c và data và một số tín hiệu của bus đk)
4. Nhận được HACK, DMAC chiếm quyền điều khiển bus hệ thống và gửi tín hiệu xác nhận DACK cho thiết bị xuất nhập
5. DMAC điều khiển quá trình trao đổi dữ liệu trực tiếp giữa thiết bị xuất nhập và bộ nhớ;
6. Kết thúc quá trình DMA, DMAC trả quyền điều khiển bus cho CPU.

## Slide 338
Ưu điểm:
  Hiệu suất rất cao do dữ liệu được trao đổi trực tiếp theo khối giữa thiết bị xuất nhập và bộ nhớ không thông qua CPU
Nhược điểm:
  Phức tạp hơn xuất nhập bằng thăm dò và ngắt
  Cần mạch phần cứng để điều khiển quá trình DMA
Bên chủ động trong xuất nhập bằng DMA:
  Thiết bị xuất nhập

## Slide 339: Chương 6 1
TẬP LỆNH CPU

## Slide 340: I. Giới Thiệu
Các thành phần của 1 chương trình hợp ngữ
    Tập lệnh của CPU và bộ đồng xử lý toán học
    Các chỉ dẫn (directive)
    Các toán tử (operators)

## Slide 341: Cấu trúc tổng quát lệnh ASM của Intel
[Label : ] Operation [operand 1] [, operand 2] [;comment]
Toán hạng đích
Toán hạng nguồn
[Label:] nhãn (đánh dấu lệnh). Dịch thành địa chỉ offset
Operation : hoạt động-thao tác-mã lệnh (Op-code)
Operand : toán hạng. Số lượng toán hạng 0, 1, 2
[;comment] chú thích
Cấu trúc tổng quát của lệnh

## Slide 342
Toán hạng số trong các hệ đếm :
  Số hệ 2 : ××××××××B
  Ví dụ : 01101101B, 11111111B
  Số hệ 10 : ××××× , hay ×××××D
  Ví dụ : 65535, 1000
  Số hệ 16 : ××××H (phải bắt đầu bằng số )
  Ví dụ : 1A59H, 0E05BH

## Slide 343
Để thuận tiện trong vấn đề giải thích lệnh, ta qui ước thêm cách diễn tả sau :
  Dữ liệu 8 bit của bộ nhớ : [địa chỉ ]
  Dữ liệu 16 bit của bộ nhớ : [địa chỉ +1,địa chỉ]
Toán tử PTR :
  Hoạt động 8 bit : BYTE PTR [1000h] là tham khảo 1 byte (nội dung) bộ nhớ có địa chỉ 1000h
  Hoạt động 16 bit : WORD PTR [1000h] là tham khảo đến 2 byte (nội dung) bộ nhớ 1000h và 1001h

## Slide 344: Cấu trúc tổng quát lệnh của Intel
Lưu ý :
  Hai toán hạng không thể đồng thời là bộ nhớ (trừ các lệnh chuỗi)
  Hai toán hạng phải có cùng chiều dài (trừ 1 số quy ước ngoại lệ)

## Slide 345: Phân nhóm lệnh
Chuyển dữ liệu
Xử lý dữ liệu
Chuyển điều khiển
Quản lý trạng thái
Đặc biệt
Nop
Halt
Wait
Sleep
Lập xóa cờ
Ngắt quãng
Nhảy nhưng có lưu địa chỉ trở về vào stack
Số học
Luận lý
Dịch, quay
Nhảy
Gọi
Trở về
Xử lý bit
Tuyệt đối (Địa chỉ)
Tương đối (PC+n)
Không điều kiện (Luôn luôn nhảy)
Có điều kiện (Lúc nhảy lúc không)
Trực tiếp (PC = địa chỉ)
Gián tiếp (PC = M/R)
Bên trong
Bộ nhớ
Xuất nhập
R
R
M
R
R
P
R
I
M
I
Memory mapped IO
IO mapped IO
Tác động
cờ

## Slide 346: Các chữ viết tắt trong tập lệnh
reg : thanh ghi tổng quát.
reg16 : thanh ghi 16 bit.
segreg : thanh ghi đoạn.
accum : thanh ghi bộ tích lũy AX hoặc AL.
mem : bộ nhớ (địa chỉ hiệu dụng).
mem16 : bộ nhớ 2-byte-liên-tiếp (địa chỉ hiệu dụng).
mem32 : bộ nhớ 4-byte-liên-tiếp (địa chỉ hiệu dụng).
immed : số tức thời.
immed8 : số tức thời 8 bit.
shortlabel : nhãn ngắn (-128 byte  +127 byte).
nearlabel : nhãn gần (2 byte OFFSET, trong đoạn).
farlabel : nhãn xa (4 byte SEGMENT:OFFSET, ngoài đoạn).
Src, dest : toán hạng nguồn (Thn), toán hạng đích (Thđ)
Left, right : toán hạng trái, toán hạng phải

## Slide 347: NHÓM LỆNH DI CHUYỂN DỮ LIỆU
Lệnh MOV
  Dạng lệnh : MOV dest,scr
    MOV reg,reg MOV reg,immed
    MOV mem,reg MOV mem,immed
    MOV reg,mem MOV mem16,segreg
    MOV reg16,segreg MOV segreg,mem16
    MOV segreg,reg16
  Giải thích : dest ← scr
  Tác động cờ :
  Chép toán hạng nguồn vào toán hạng đích.

## Slide 348: Ví dụ :
  MOV AX,CX ; AX ← CX
  MOV DL,BH ; DL ← BH
  MOV [SI+1000h],BP ; [SI+1001h, SI+1000h] ← BP
  MOV DX,[1000h] ; DX ← [1001h,1000h]
  MOV DX,DS ; DX ← DS
  MOV ES,BX ; ES ← BX
  MOV DI,12h ; DI ← 12h
  MOV AL,12h ; AL ← 12h
  MOV BYTE PTR [1000h],12h ; [1000h] ← 12h
  MOV WORD PTR [2000h],1200h ; [2001h,2000h] ← 1200h
  MOV [BX],DS ; [BX+1,BX] ← DS
  MOV SS,[2000h] ; SS ← [2001h,2000h]

## Slide 349
Lệnh PUSH : PUSH scr
  Dạng lệnh :
    PUSH reg16
    PUSH segreg
    PUSH mem16
  Giải thích :
    SP ← SP-2
    [SS:SP+1,SS:SP] ← scr
  Tác động cờ :
  Đẩy toán hạng nguồn 16 bit vào đỉnh stack (địa chỉ đỉnh stack được xác định bởi SS:SP).

## Slide 350
  Ví dụ :
    PUSH DI ; [SS:SP+1,SS:SP] ← DI
    PUSH CS ; [SS:SP+1,SS:SP] ← CS
    PUSH [SI] ; [SS:SP+1,SS:SP] ← [SI+1,SI]

## Slide 351
Lệnh POP : POP dest
  Dạng lệnh :
    POP reg16
    POP segreg
    POP mem16
  Giải thích :
    dest ← [SS:SP+1,SS:SP]
    SP ← SP+2
  Tác động cờ :
  Lấy dữ liệu từ đỉnh stack đưa vào toán hạng đích.

## Slide 352
  Ví dụ :
    POP AX ; AX ← [SS:SP+1,SS:SP]
    POP ES ; ES ← [SS:SP+1,SS:SP]
    POP [BX+1] ; [BX+2,BX+1] ← [SS:SP+1,SS:SP]

## Slide 353
Lệnh XCHG : XCHG dest,scr
  Dạng lệnh :
    XCHG reg,reg XCHG mem,reg
    XCHG accum,reg16 XCHG reg,mem
  Giải thích : dest ↔ scr
  Tác động cờ :
  Đổi nội dung toán hạng nguồn và đích.
  Ví dụ :
    XCHG AX,CX ; AX ↔ CX
    XCHG AH,AL ; AH ↔ AL
    XCHG [1000h],DX ; [1001h,1000h] ↔ DX

## Slide 354
Lệnh IN : IN accum, IOPort
  Dạng lệnh :
    IN accum,immed8
    IN accum,DX
  Giải thích : accum ← [cổng IO]
  Tác động cờ :
  Nhập dữ liệu từ cổng vào AL (dữ liệu 8 bit) hay AX (dữ liệu 16 bit). Trường hợp AX sẽ nhập nội dung byte thấp trước, byte cao sau.

## Slide 355
  Dạng lệnh có immed8 dùng trong trường hợp địa chỉ cổng 8 bit.
  Ví dụ :
    IN AL,61h
    IN AX,40h
  Dạng lệnh có thanh ghi DX dùng cho trường hợp địa chỉ cổng 16 bit, 8 bit.
  Ví dụ :
    MOV DX,378h
    IN AL,DX
    MOV DX,2F8h
    IN AX,DX

## Slide 356
Lệnh OUT : OUT IOport, accum
  Dạng lệnh :
    OUT immed8,accum
    OUT DX,accum
  Giải thích : [cổng IO] ← accum
  Tác động cờ :
  Xuất dữ liệu từ AL hoặc AX ra cổng 8 bit, 16 bit
  Ví dụ :
    OUT 20h,AL
    MOV DX,2F8h
    OUT DX,AL

## Slide 357
Lệnh XLAT :
  Dạng lệnh : XLAT
  Giải thích : AL ← [DS:BX+AL]
  Tác động cờ :
  Tra bảng. Thanh ghi BX giữ địa chỉ đầu bảng. Thanh ghi AL giữ chỉ số của phần tử cần lấy ra.
  Lệnh XLAT có ứng dụng trong mã hóa dữ liệu.

## Slide 358: Ví dụ :
Bài toán tính bình phương một số nguyên có thể thực hiện bằng cách tra bảng như sau :

## Slide 359
Lệnh LEA : LEA dest, src
  Dạng lệnh : LEA reg16,mem
  Giải thích : dest ← địa chỉ offset src
  Tác động cờ :
  Nạp địa chỉ offset của src vào thanh ghi 16 bit.
  Ví dụ :
    LEA BX,[1000h] ; BX ← 1000h
    LEA SI,[DI][BX][2000h] ; SI ← DI+BX+2000h

## Slide 360
Lệnh LDS :
  Dạng lệnh : LDS dest, mem32
  Giải thích :
    DS ← [mem32+3, mem32+2]
    dest ← [mem32 +1, mem32]
  Tác động cờ :
  Nạp 4 byte bộ nhớ (con trỏ) vào thanh ghi DS và một thanh ghi tổng quát (dest).
  Ví dụ :
    LDS BX,[1000h] ; DS ← [1003h, 1002h]
  ; BX ← [1001h, 1000h]

## Slide 361
Lệnh LES :
  Dạng lệnh : LES dest, mem32
  Giải thích :
    ES ← [mem32 +3, mem32 +2]
    dest ← [mem32 +1, mem32]
  Tác động cờ :
  Nạp 4 byte bộ nhớ (con trỏ) vào thanh ghi ES và một thanh ghi tổng quát.
  Ví dụ : LES DI,[1000h] ; ES ← [1003h, 1002h]
  ; DI ← [1001h, 1000h]

## Slide 362
Lệnh LAHF :
  Dạng lệnh : LAHF
  Giải thích : AH ← FlagsL
  Tác động cờ :
  Nạp 8 bit thấp của thanh ghi cờ vào thanh ghi AH.
Lệnh SAHF :
  Dạng lệnh : SAHF
  Giải thích : FlagsL ← AH
  Tác động cờ :
  Cất thanh ghi AH vào 8 bit thấp của thanh ghi cờ.

## Slide 363
Lệnh PUSHF :
  Dạng lệnh : PUSHF
  Giải thích :
    SP ← SP - 2
    [SS:SP+1,SS:SP] ← Flags
  Tác động cờ :
  Đẩy thanh ghi cờ vào đỉnh stack.

## Slide 364
Lệnh POPF :
  Dạng lệnh : POPF
  Giải thích :
    Flags ← [SS:SP+1,SS:SP]
    SP ← SP + 2
  Tác động cờ :
  Lấy thanh ghi cờ từ đỉnh stack ra thanh ghi cờ.

## Slide 365: Nhóm lệnh số học
Lệnh ADD : ADD dest,scr
  Dạng lệnh :
    ADD reg,reg ADD reg,immed
    ADD mem,reg ADD mem,immed
    ADD reg,mem ADD accum,immed
  Giải thích : dest ← dest + scr
  Tác động cờ :
  Cộng toán hạng nguồn vào toán hạng đích. Kết quả cất vào toán hạng đích.
  Gọi là lệnh cộng không nhớ

## Slide 366
Ví dụ :
  ADD CX,SI ; CX ← CX + SI
  ADD DH,BL ; DH ← DH + BL
  ADD [1000h],BX
  ; [1001h,1000h]← [1001h,1000h] + BX
  ADD [2000h],CL ; [2000h] ← [2000h] + CL
  ADD AL,[0000h] ; AL ← AL + [0000h]
  ADD BYTE PTR [SI+8],5 ; [SI+8] ← [SI+8] + 05h

## Slide 367
Lệnh ADC : (lệnh cộng có nhớ)
  Dạng lệnh : ADC dest,scr
    ADC reg,reg ADC reg,immed
    ADC mem,reg ADC mem,immed
    ADC reg,mem ADC accum,immed
  Giải thích : dest ← dest + src + CF
  Tác động cờ :
  Cộng toán hạng đích với toán hạng nguồn với cờ nhớ. Kết quả cất vào toán hạng đích.
  ADC dùng cho phép cộng 2 số có chiều dài nhiều byte.
  Ví dụ :
    ADC BX,AX ; BX ← BX + AX + CF
    ADC BYTE PTR [1000h],7Ah ; [1000h] ←[1000h]+7Ah+CF

## Slide 368
Lệnh INC : INC dest
  Dạng lệnh : INC reg INC mem
  Giải thích : dest ← dest + 1
  Tác động cờ :
  Tăng tức là cộng 1 vào toán hạng đích nhưng không ảnh hưởng cờ nhớ.
  Ví dụ :
    INC CH
    INC WORD PTR [1000h]

## Slide 369
Lệnh AAA (ASCII Adjust for Addition):
  Dạng lệnh : AAA
  Cách làm việc
  if low nibble of AL > 9 or AF = 1 then:
  AL = AL + 6
  AH = AH + 1
  AF = 1
  CF = 1
  else
  AF = 0
  CF = 0
  in both cases: clear the high nibble of AL.

## Slide 370
  Tác động cờ :
  Chỉnh ASCII sau phép cộng. Chỉnh kết quả trong AL thành 2 số BCD không nén trong AH và AL.
  Ví dụ : kết quả : AH=00, AL= 0Dh, AF=0, CF=0
  sau khi chỉnh: AH=01h, AL=03h, AF=1, CF=1

## Slide 371: Nhóm Lệnh cộng
Ví dụ : Cộng hai số BCD dạng không nén 9 và 3
  MOV AX, 9
  MOV BX, 3 ; 9 và 3 là hai số BCD dạng không nén
  ADD AL, BL ; cộng 9 và 3 cho kết quả 0Ch trong AL
  AAA ; chỉnh kết quả, làm cho AH=1 và AL =2,
  ; CF=1, AF=1
  ;AL=0Ch > 9

## Slide 372: Nhóm Lệnh cộng
Ví dụ : Trong đoạn được chỉ bởi DS cho 3 vùng nhớ var1, var2, var3. Vùng var1 và var2 dài 5 byte, mỗi vùng lưu trữ 1 số BCD dạng không nén gồm 5 ký số, vùng var3 dài 6 byte. Cộng var1 và var2, kết quả lưu vào var3 dưới dạng BCD không nén

## Slide 373: Nhóm Lệnh cộng
  Var1 DB 9, 2, 6, 4, 6
  Len EQU $-Var1 ;Len=Số Byte Định Nghĩa cho Var1
  Var2 DB 3, 4, 5, 6, 7
  Var3 DB Len+1 DUP(0)
  MOV BX, Len-1 ;BX=4
  MOV CX, Len ;CX=5
  CONT :
  MOV AL, Var1[BX]
  ADC AL,Var2[BX]
  AAA
  MOV Var3[BX+1],AL
  DEC BX
  LOOP CONT
  MOV AL,0
  ADC AL,AL
  MOV Var3[BX+1],AL

## Slide 374
Lệnh DAA (Decimal Adjust for Addition):
  Dạng lệnh : DAA
  Cách làm việc :
  if low nibble of AL > 9 or AF = 1 then:
  AL = AL + 6
  AF = 1
  if AL > 9Fh or CF = 1 then:
  AL = AL + 60h
  CF = 1
  Tác động cờ :
  Chỉnh thập phân sau phép cộng. Chỉnh kết quả trong AL thành số BCD nén trong AL.

## Slide 375: Nhóm Lệnh cộng
Ví dụ : Cộng hai số BCD 55h và 26h dạng nén
  MOV AX, 5526H
  ADD AL,AH
  DAA ; Cho kết quả số BCD dạng nén là 81
  Giải thích : Cộng hai số BCD dạng nén 26 và 55
  00100110 (26)
  01010101 (55)
  01111011 (7Bh→81)
  Kết quả nhị phân 7Bh (123), muốn chuyển sang BCD dạng nén, phải điều chỉnh bằng DAA, ta có AL=7Bh
  Vì AL and 0Fh = 0Bh > 9 nên AL=AL+6=7Bh+6=81h và AF=1
  Sau đó AL <9F h nên kết quả là 81h

## Slide 376: Nhóm Lệnh cộng
Ví dụ : Cộng hai số BCD dạng nén 59 và 63
  MOV AX, 5963H
  ADD AL,AH
  DAA ; Cho kết quả số BCD dạng nén là 122
  Giải thích : Cộng hai số 63h và 59h, ta được
  01100011 (63h)
  01011001 (59h)
  10111100 (0BCh)
  Kết qủa nhị phân là số BCh, để chuyển sang BCD dạng nén, phải qua điều chỉnh DAA, ta có AL = 0BCh
  Lần 1 : AL and 0Fh = 0C >9 nên AL=AL+6=0BCh + 6 = C2h
  Lần 2 : AL > 9Fh nên AL =AL+60h= C2h+60h=22h và CF=1
  Kết qủa số BCD dạng nén là 122

## Slide 377
Lệnh SUB : SUB dest,scr
  Dạng lệnh :
    SUB reg,reg SUB reg,immed
    SUB mem,reg SUB mem,immed
    SUB reg,mem SUB accum,immed
  Giải thích : dest ← dest – scr
  Tác động cờ :
  Trừ toán hạng đích cho toán hạng nguồn. Kết quả cất vào toán hạng đích.
  Ví dụ :
    SUB DL,AL ; DL ← DL - AL
    SUB CX,[DI] ; CX ← CX - [DI+1,DI]
    SUB BP,4 ; BP ← BP - 4

## Slide 378
Lệnh SBB : SBB dest,scr
  Dạng lệnh :
    SBB reg,reg SBB reg,immed
    SBB mem,reg SBB mem,immed
    SBB reg,mem SBB accum,immed
  Giải thích : dest ← dest - scr - CF
  Tác động cờ :
  Trừ toán hạng đích cho toán hạng nguồn và cờ nhớ. Kết quả cất vào toán hạng đích.
  Ví dụ :
    SBB SI,BX ; SI ← SI - BX -CF
    SBB BYTE PTR [BX],2 ; [BX+1,BX] ←[BX+1,BX] - 2 - CF

## Slide 379
Lệnh DEC : DEC dest
  Dạng lệnh : DEC reg DEC mem
  Giải thích : dest ← dest – 1
  Tác động cờ :
  Giảm tức là trừ 1 vào toán hạng đích nhưng không ảnh hưởng cờ nhớ.
  Ví dụ :
    DEC AX
    DEC BYTE PTR [SI][2000h]

## Slide 380
Lệnh NEG : NEG dest
  Dạng lệnh : NEG reg NEG mem
  Giải thích : dest ← bù 2(dest)
  Tác động cờ :
  Lấy bù 2 toán hạng đích.

## Slide 381
Lệnh CMP : CPM dest,scr
  Dạng lệnh :
    CMP reg,reg CMP reg,immed
    CMP mem,reg CMP mem,immed
    CMP reg,mem CMP accum,immed
  Cách làm việc : dest – scr kq, dùng kq để thiết lập các cờ
  Tác động cờ :
  So sánh. Thực hiện trừ toán hạng đích cho toán hạng nguồn, không lưu lại kết quả mà chỉ tác động lên các cờ.
  Ví dụ :
    CMP AL,8 ; AL - 8 → các cờ
    CMP WORD PTR [1000h], 3 ; [1001h,1000h] – 3

## Slide 382
Lệnh AAS (ASCII Adjust for substraction):
  Dạng lệnh : AAS
  Cách làm việc
  if low nibble of AL > 9 or AF = 1 then:
  AL = AL - 6
  AH = AH - 1
  AF = 1
  CF = 1
  else
  AF = 0
  CF = 0
  in both cases : clear the high nibble of AL.

## Slide 383
  Tác động cờ :
  Chỉnh ASCII sau phép trừ. Chỉnh kết quả trong AL thành 2 số BCD không nén trong AH và AL.
  Ví dụ : kết quả : AH=00h, AL= 0Dh, AF=0, CF=0
  sau khi chỉnh: AH=FFh, AL=07h, AF=1, CF=1

## Slide 384: Nhóm Lệnh trừ
Ví dụ : Trừ hai số BCD không nén 13 và 4
  MOV AX, 0103H
  MOV BX, 04
  SUB AL,BL ; lấy 3-4, kết quả -1 (0FFh)
  AAS ; chỉnh số nhị phân 0FFh trong
  ;AL thành số BCD không nén 0
  ;và 9 tương ứng trong AH và AL

## Slide 385
Lệnh DAS (Decimal Adjust for Substraction):
  Dạng lệnh : DAS
  Cách làm việc :
  if low nibble of AL > 9 or AF = 1 then:
  AL = AL - 6
  AF = 1
  if AL > 9Fh or CF = 1 then:
  AL = AL - 60h
  CF = 1
  Tác động cờ :
  Chỉnh thập phân sau phép trừ. Chỉnh kết quả trong AL thành số BCD nén trong AL.
  Ví dụ : kết quả của (4 – 8) : AL= 0FCh, AF=1, CF=1
  sau khi chỉnh : AL=96h, AF=1, CF=1

## Slide 386: Nhóm Lệnh trừ
Ví dụ : Trừ hai số BCD dạng nén 57 và 28
  MOV AX, 2857H
  SUB AL, AH
  DAS ; Cho kết quả số BCD dạng nén là 29
  Giải thích : Trừ 2 số BCD dạng nén 57 và 28, ta được 2F, lưu trong AL, muốn chuyển sang số BCD dạng nén, ta phải dùng lệnh điều chỉnh DAS
  Ta có AL=2Fh, vì AL and 0Fh = Fh > 9
  Nên AL = AL -6 = 2F – 6 = 29 h, AL < 9Fh, nên kết quả là 29

## Slide 387
Lệnh MUL : MUL scr
  Dạng lệnh : MUL reg MUL mem
  Giải thích :
    Toán hạng nguồn 8 bit thì : AX ← AL * dest
    Toán hạng nguồn 16 bit thì : (DX : AX) ← AX * dest
  Tác động cờ :
  Nhân hai số không dấu 8 bit hay 16 bit. Số bit thực hiện được xác định bằng chiều dài của toán hạng nguồn.
    Phép nhân 8 bit : thực hiện nhân AL với toán hạng nguồn, kết quả 16 bit cất trong thanh ghi AX.
    Phép nhân 16 bit : thực hiện nhân AX với toán hạng nguồn, kết quả 32 bit cất trong 2 thanh ghi DX và AX. DX giữ 16 bit cao, AX giữ 16 bit thấp.

## Slide 388
Ví dụ :
  Nếu AL=5, CH=4, sau khi thực hiện lệnh MUL CH
ta có AX = AL*CH = 5*4= 20 = 0014h.
  Nếu AX=500h, [1001h,1000h]=401h, sau khi thực hiện lệnh MUL WORD PTR [1000h]
ta có DXAX = AX * [1001h,1000h] = 500h * 401h = 00140500h
Nghĩa là DX=0014h và AX=0500h.

## Slide 389
Lệnh IMUL : IMUL thn
  Dạng lệnh : IMUL reg IMUL mem
  Tác động cờ :
  Nhân hai số có dấu. Thực hiện giống hệt như lệnh MUL, chỉ có kết quả được xem là số có dấu.

## Slide 390
Lệnh AAM (ASCII Adjust for Multiply):
  Dạng lệnh : AAM
  Giải thích :
    AH ← AL div 10
    AL ← AL mod 10
  Tác động cờ :
  Chỉnh ASCII sau phép nhân. Có thể dùng để đổi số hex ra số BCD không nén.
  Ví dụ : kết quả : AH = 00, AL = 41h (65).
  sau khi chỉnh : AH = 06, AL = 05.

## Slide 391
Ví dụ :
  MOV AL, 9
  MOV BL, 7
  MUL BL ; Cho kết quả AH=00 và AL=63
  AAM ; Điều chỉnh kết quả cho AH=6 và AL=3

## Slide 392
Lệnh DIV : DIV thn
Dạng lệnh : DIV reg DIV mem
  Giải thích :
    8 bit thì : AL ← AX div scr
    AH ← AX mod scr
    16 bit thì : AX ←DXAX div scr
    DX ← DX:AX mod scr
  Tác động cờ :
  Chia hai số không dấu.

## Slide 393
  8 bit : chia số 16 bit trong AX cho toán hạng nguồn 8 bit. Kết quả cất trong thanh ghi AL. Số dư cất trong thanh ghi AH.
  16 bit : thực hiện chia số 32 bit trong DXAX cho toán hạng nguồn 16 bit. Kết quả cất trong thanh ghi AX. Số dư cất trong thanh ghi DX.

## Slide 394
Ví dụ :
  Nếu AX=0024h, [2000h]=05
  Thực hiện lệnh DIV BYTE PTR [2000h]
AX=0024h = 36  36 : 5  thương 7, dư 1
 AL=07 và AH=01.
  Nếu DX=0001h, AX=0024h, BX=0200h
  Thực hiện lệnh DIV BX
AX=0008 và DX=0024h.
(DX AX = 00010024 h  00010024 h : 0200h)

## Slide 395
Lệnh IDIV
  Cú pháp : IDIV Src
  Chức năng : Chia số có dấu, kết quả là 1 số có dấu, lệnh này không ảnh hưởng tới thanh ghi cờ
    Src là 8 bit thì : AX:Src  (AL=Thương số, AH=Dư số)
    Src là 16 bit thì : (DX:AX):Src  (AX=Thương, DX=Dư)
  Các trường hợp xảy ra “divide overflow” đối với lệnh IDIV :
    Thương số nằm ngoài khoảng (-128, +127) đối với phép chia cho src là 8 bit
    Thương số nằm ngoài khoảng (-32768, +32767) đối với phép chia có dấu dạng word

## Slide 396
Lệnh AAD (ASCII Adjust for Division) :
  Dạng lệnh : AAD
  Giải thích : AL ← ((AH * 10) + AL)
  AH ← 0
  Tác động cờ :
  Chỉnh ASCII trước phép chia DIV. Có thể dùng lệnh này để đổi số BCD không nén trong AX ra thành giá trị nhị phân trong AL.
  Ví dụ : nếu có : AL=04h, AH=05h
  sau khi chỉnh : AL=36h, AH=00h

## Slide 397
Ví dụ : Tìm thương số của phép chia số BCD không nén 95 cho3
  MOV AX, 0905H ; Nạp số BCD 95 vào AX
  MOV BL, 3
  AAD ; Đổi số BCD không nén trong AX thành 5Fh
  DIV BL ;Chia 5Fh cho 3, thương AL=1F và dư AH=2
  AAM ; Chỉnh AL =1F thành số BCD không nén 31
  ; trong AX

## Slide 398
Lệnh CBW (Convert byte to word):
  Dạng lệnh : CBW
  Giải thích : Nếu AL < 80h thì AH ← 00h
  Nếu AL >= 80h thì AH ← 0FFh
  Tác động cờ :
  Mở rộng dấu trước khi dùng lệnh chia. Đổi số 1 byte có dấu trong AL thành số 2 byte có dấu trong AX.
Ví dụ :
  Giả sử AL= -26, BL=5
  -26 chia cho 5 : IDIV BL (?)

## Slide 399
Lệnh CWD (Convert Word to double Word):
  Dạng lệnh : CWD
  Giải thích : Nếu AX < 8000h thì DX ← 0000h
  Nếu AX >= 8000h thì DX ← 0FFFFh
  Tác động cờ :
  Mở rộng dấu trước khi dùng lệnh chia. Đổi số 2 byte có dấu trong AX thành số 4 byte có dấu trong cặp DX AX.

## Slide 400: Chương 6 2
TẬP LỆNH CPU

## Slide 401
Lệnh SHL/SAL : SHL/SAL dest, 1/CL
  Dạng lệnh : SHL reg,1 SHL mem,1
  SHL reg,CL SHL mem,CL
  Giải thích : dest ← (dest) dịch trái 1 hay nhiều bit.
  Tác động cờ :
  Dịch trái. Dạng SHL reg,1 dùng để dịch trái 1 bit. Dạng SHL reg,CL dùng để dịch trái nhiều bit. Lúc đó thanh ghi CL chứa số bit cần dịch.
  Ví dụ :
    SHL DH,1
    SAL CX,1
    MOV CL,3
    SHL WORD PTR [1000h],CL ; dịch trái 3 bit.

## Slide 402
Lệnh SHR : SHR dest, 1/CL
  Dạng lệnh : SHR reg,1 SHR mem,1
  SHR reg,CL SHR mem,CL
  Giải thích : dest ← (dest) dịch phải luận lý 1 hay nhiều bit.
  Tác động cờ :
  Dịch phải luận lý. Dạng có thanh ghi CL dùng để dịch nhiều bit.
  Ví dụ :
    SHR AX,1
    MOV CL,2
    SHR BYTE PTR [1000h],CL ; dịch phải luận lý 2 bit.

## Slide 403
Lệnh SAR : SAR dest, 1/CL
  Dạng lệnh : SAR reg,1 SAR mem,1
  SAR reg,CL SAR mem,CL
  Giải thích : dest ← (dest) dịch phải số học 1 hay nhiều bit.
  Tác động cờ :
  Dịch phải số học. Dạng có thanh ghi CL dùng để dịch nhiều bit.
  Ví dụ :
    SAR DX,1
    MOV CL,7
    SAR WORD PTR [2000h],CL ; dịch phải số học 7 bit.

## Slide 404
Lệnh ROL : ROL dest, 1/CL
  Dạng lệnh : ROL reg,1 ROL mem,1
  ROL reg,CL ROL mem,CL
  Giải thích : dest ← (dest) quay trái không qua cờ nhớ 1 hay nhiều bit.
  Tác động cờ :
  Quay trái không qua cờ nhớ. Dạng có thanh ghi CL dùng để quay nhiều bit.
  Ví dụ :
    ROL DL,1
    MOV CL,6
    ROL WORD PTR [1000h],CL ; quay trái không qua cờ nhớ 6 bit.

## Slide 405
Lệnh ROR : ROR dest, 1/CL
  Dạng lệnh : ROR reg,1 ROR mem,1
  ROR reg,CL ROR mem,CL
  Giải thích : dest ← (dest) quay phải không qua cờ nhớ 1 hay nhiều bit.
  Tác động cờ :
  Quay phải không qua cờ nhớ. Dạng có thanh ghi CL dùng để quay nhiều bit.
  Ví dụ :
    ROR SI,1
    MOV CL,3
    ROR WORD PTR [3000h],CL ; quay phải không qua cờ nhớ 3 bit

## Slide 406
Lệnh RCL : RCL dest, 1/CL
  Dạng lệnh : RCL reg,1 RCL mem,1
  RCL reg,CL RCL mem,CL
  Giải thích : dest ← (dest) quay trái qua cờ nhớ 1 hay nhiều bit.
  Tác động cờ :
  Quay trái qua cờ nhớ. Dạng có thanh ghi CL dùng để quay nhiều bit.
  Ví dụ :
    RCL BX,1
    MOV CL,4
    RCL BYTE PTR [1000h],CL ; quay trái qua cờ nhớ 4 bit.

## Slide 407
Lệnh RCR : RCR dest, 1/CL
  Dạng lệnh : RCR reg,1 RCR mem,1
  RCR reg,CL RCR mem,CL
  Giải thích : dest ← (dest) quay phải qua cờ nhớ 1 hay nhiều bit.
  Tác động cờ :
  Quay phải qua cờ nhớ. Dạng có thanh ghi CL dùng để quay nhiều bit.
  Ví dụ :
    RCR CH,1
    MOV CL,2
    RCR BYTE PTR [1800h],CL ; quay phải qua cờ nhớ 2 bit.

## Slide 408: Nhóm lệnh luận lý
Lệnh NOT : NOT dest
  Dạng lệnh : NOT reg NOT mem
  Giải thích : dest ← bù 1 của dest
  Tác động cờ :
  Đảo hay lấy bù 1.
  Ví dụ : NOT AL
  NOT WORD PTR [BX+1000h]

## Slide 409
Lệnh AND : AND dest, src
  Dạng lệnh : AND reg,reg AND reg,immed
  AND mem,reg AND mem,immed
  AND reg,mem AND accum,immed
  Giải thích : dest ← dest AND src.
  Tác động cờ :
  Phép logic AND.
  Ví dụ :
    AND CH,AH
    AND [SI],DX
    AND BYTE PTR [1000h],10000000b
    AND AX,0FFF0h

## Slide 410
Lệnh TEST : TEST dest,scr
  Dạng lệnh : TEST reg,reg TEST reg,immed
  TEST mem,reg TEST mem,immed
  TEST reg,mem TEST accum,immed
  Giải thích : dest AND scr.
  Tác động cờ :
  Phép AND hai toán hạng nhưng không giữ lại kết quả mà chỉ lập các cờ. Xóa cờ nhớ và cờ tràn về 0. Thường dùng để kiểm tra bit. Lúc đó toán hạng nguồn là một mặt nạ bit cần thiết.
  Ví dụ :
    TEST DX,1 ; kiểm tra bit 0
    TEST BYTE PTR [2000h],10000000b ; kiểm tra bit 7

## Slide 411
Lệnh OR : OR dest,scr
  Dạng lệnh : OR reg,reg OR reg,immed
  OR mem,reg OR mem,immed
  OR reg,mem OR accum,immed
  Giải thích : dest ← dest OR scr.
  Tác động cờ :
  Phép logic OR. Xóa cờ nhớ về 0.
  Ví dụ : OR DL,CH
  OR BP,[2000h]
  OR WORD PTR [1000h],000Fh

## Slide 412
Lệnh XOR : XOR dest,scr
  Dạng lệnh : XOR reg,reg XOR reg,immed
  XOR mem,reg XOR mem,immed
  XOR reg,mem XOR accum,immed
  Giải thích : dest ← dest XOR scr.
  Tác động cờ :
  Phép logic XOR. Xóa cờ nhớ về 0.
  Ví dụ : XOR DL,80h ; đảo bit 7
  XOR [2000h],AL ; [2000h] ← [2000h] XOR AL

## Slide 413: Chuyển đổi ASCII và BCD
Nhập 1 số và đổi thành số BCD không nén chứa trong AL.
  Mov ah,1
  Int 21h ;vd nhập 5→AL=35h
  And al,0fh ;AL=5h

## Slide 414: Chuyển đổi ASCII và BCD
In 1 số BCD không nén chứa trong AL.
  Mov ah,2
  Mov dl,al ;vd AL=5h
  Or dl,30h ;DL=35h
  Int 21h

## Slide 415: Chuyển đổi ASCII và BCD
Nhập 2 số và đổi thành số BCD nén chứa trong AL.
  Mov ah,1
  Int 21h ;vd nhập 5→AL=35h
  And al,0fh ;AL=5h
  Mov cl,4 ;chuẩn bị dịch 4 bit
  Shl al,cl ;dịch trái AL 4 bit AL=50h
  Mov bl,al ;Giữ lại AL trong BL
  Int 21h ;Nhâp số thứ 2, vd 7 →AL=37h
  And al,0fh ;AL=7h
  Add al,bl ;AL=57h

## Slide 416: Chuyển đổi ASCII và BCD
In 2 số BCD nén chứa trong AL.
  Mov bl,al ;vd AL=57h, lưu AL vào BL, BL=57h
  Mov dl,bl ;DL=57h
  Mov cl,4
  Shr dl,cl ;DL=5h
  Or dl,30h ;DL=35h
  Mov ah,2
  Int 21h
  Mov dl,bl ;DL=57h
  And dl,0fh ;DL=07h
  Or dl,30h ;DL=37h
  Int 21h

## Slide 417: Nhóm lệnh chuyển điều khiển
Lệnh gọi chương trình con : Call
Lệnh nhảy không điều kiện : JMP
Lệnh nhảy có điều kiện J<DK>
Lệnh gọi ngắt : INT

## Slide 418: Lệnh nhảy không điều kiện : JMP
Cú pháp : JMP Label
JMP target (reg, mem)
Ý nghĩa : chuyển điều khiển CT tới Label hoặc target.

## Slide 419: Lệnh nhảy không điều kiện : JMP
JMP Label
Label : nearLabel, shortLabel, FarLabel.
  shortLabel : phạm vi [-128,+127] bytes so với lệnh JMP.
    JMP SHORT Label
    Label chiếm 1 bytes trong bộ nhớ
    Chỉ thay đổi nội dung thanh ghi IP
  Hoạt động :
    Push IP  stack
    Offset Label  IP
    Thi hành lệnh tại địa chỉ CS:IP

## Slide 420
  nearLabel : Label cùng segment với lệnh JMP, phạm vi [-32768, +32767] bytes
    JMP Label
    Label chiếm 2 bytes trong bộ nhớ
    Chỉ thay đổi nội dung thanh ghi IP
  Hoạt động :
    Push IP  stack
    Offset Label  IP
    Thi hành lệnh tại địa chỉ CS:IP

## Slide 421
  farLabel : Label trong segment khác với segment chứa lệnh JMP
    JMP far Label
    Label chiếm 4 bytes trong bộ nhớ
    Thay đổi cả IP và CS
  Hoạt động :
    Push CS,IP  stack
    Segment Label  CS, Offset Label  IP
    Thi hành lệnh tại địa chỉ CS:IP

## Slide 422
JMP target
  Nhảy tới vị trí target
  Target có thể là thanh ghi hay bộ nhớ
  VD : JMP AX ; AX  IP
  VD : JMP WORD PTR [BX] ; [BX+1,BX] IP
  VD : JMP DWORD PTR [BX] ; [BX+3, BX+2] CS
  ; [BX+1,BX] IP

## Slide 423: Lệnh Call
Cú pháp : CALL Label
CALL target (reg, mem)
Gọi và thực hiện chương trình con được xác định bởi Label hoặc target

## Slide 424
CALL Nhan
  Dạng Near :
    Label chiếm 2 bytes trong bộ nhớ
    Label phải cùng segment với lệnh CALL
  Hoạt động :
    Push IP  stack
    Offset Label  IP
    Thi hành lệnh tại địa chỉ CS:IP
    Quay về lệnh kế tiếp sau lệnh call (POP stack  IP)

## Slide 425: Ví dụ :
1100:03E0 MOV DX, OFFSET Str
1100:03E3 CALL PrintSt
1100:03E6 Next : INT 20h
1100:03E8 Str DB ‘KHOA TIN HOC’
-------------------------------------------------------------------
1100:0600 PrintSt PROC NEAR
MOV AH, 09H
INT 21H
RET
PrintSt ENDP

## Slide 426
  Dạng far
    Label chiếm 4 bytes trong bộ nhớ
    Label nằm trong segment khác với segment chứa lệnh CALL
  Hoạt động :
    Push CS và IP  stack
    Segment Label  CS, Offset Label  IP
    Thi hành lệnh tại địa chỉ CS:IP
    Quay về lệnh kế tiếp sau lệnh call (POP stack IP, CS)

## Slide 427: Ví dụ :
1100:03E0 MOV DX, OFFSET Str
1100:03E3 CALL FAR PTR PrintSt
1100:03E6 Next : INT 20h
1100:03E8 Str DB ‘KHOA TIN HOC’
------------------------------------------------------------------
4100:0600 PrintSt PROC FAR
MOV AH, 09H
INT 21H
RET
PrintSt ENDP

## Slide 428
CALL target
  Gọi và thực hiện ct ở vị trí target
  Target có thể là thanh ghi hay bộ nhớ
VD : CALL BX
  Push IPStack
  BX  IP
  Thi hành chương trình tại địa chỉ CS:IP
  Quay về lệnh kế tiếp (POP Stack  IP)

## Slide 429
VD : CALL WORD PTR[BX]
  Push IPStack
  [BX+1,BX]  IP
  Thực thi chương trình tại địa chỉ CS:IP
  Quay về lệnh kế tiếp (POP Stack  IP)

## Slide 430
VD : CALL DWORD PTR[BX]
  Push CS, IP Stack
  [BX+3, BX+2] CS, [BX+1,BX] IP
  Thực thi chương trình tại địa chỉ CS:IP
  Quay về lệnh kế tiếp (POP Stack  IP,CS)

## Slide 431: Lệnh gọi ngắt INT (Interrupt)
Cú pháp : INT n ; n số hiệu ngắt (Hex)
Gọi và thực hiện chương trình phục vụ ngắt với số hiệu n (Hex)
Hoạt động của lệnh INT
  Push thanh ghi cờ  stack
  Push CS, IP  stack
  Địa chỉ ct phục vụ ngắt  CS:IP
  Thực hiện ct phục vụ ngắt
  Quay về lệnh kế tiếp
  Khôi phục thanh ghi cờ.

## Slide 432
Gọi ngắt trong CT
  Input : nạp các giá trị theo qui định trước khi gọi ngắt.
  Gọi ngắt.
  Output : các giá trị trả về.
  VD :
  ;Input
  Mov ah,0a
  Mov dx,đ/c Buff
  ;Gọi ngắt
  Int 21h
  ;Output
  Buff=chuỗi nhập

## Slide 433
  Số hiệu ngắt theo qui ước của hệ thống như sau :
    00h ÷ 07h : ngắt hệ thống.
    08h ÷ 0Fh, 70h ÷ 77h : ngắt cứng.
    Còn lại : ngắt mềm.
  Một số ngắt thông dụng :
    INT 10h : màn hình.
    INT 13h : đĩa.
    INT 14h : thông tin liên lạc.
    INT 16h : bàn phím.
    INT 21h : dịch vụ của MS-DOS.
    INT 20h : kết thúc chương trình .com, trở về DOS.

## Slide 434: Lệnh nhảy có điều kiện
Cú pháp : J<DK> Label
Nhảy tới Label nếu điều kiện thỏa
Label : là shortLabel
Ví dụ :
  JZ Label

## Slide 436
Ví dụ : giả lập IF …
Nhập chữ thường, in ra chữ in.
  Mov ah,1
  Int 21h
  Cmp al,1bh
  Jz kt
  Sub al,20h
  Mov dl,al
  Mov ah,2
  Int 21h
  Kt:
  Int 20h

## Slide 437
Ví dụ : giả lập WHILE …
Nhập không hiện chữ thường, in ra chữ in cách nhau 1 khoãng trống, kết thúc bằng phím ESC.
  Bd:
  Mov ah,8
  Int 21h
  Cmp al,1bh
  Jz Kt
  Sub al,20h
  Mov dl,al
  Mov ah,2
  Int 21h
  Mov dl,20h
  Int 21h
  Jmp Bd
  Kt:
  Int 20h

## Slide 438: Lệnh lặp
Gồm : LOOP, LOOPE/LOOPZ, LOOPNE/LOOPNZ
LOOP :
  LOOP shortlabel
  Giải thích : giảm CX, thực hiện lệnh bắt đầu từ shortLabel (lặp vòng) nếu CX ≠ 0
  Tác động cờ :
  Lặp vòng không điều kiện. CX giữ số lần lặp.

## Slide 439: Ví dụ
  1. Vòng lặp rỗng (làm chậm hoạt động cùa HT)
  MOV CX,0
  label: LOOP Label ; vòng lặp 65536 lần.
  2. Vòng lặp in 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Mov dl,30h
  Mov cx,0a
  L1:
  Mov ah,2
  Int 21
  Inc dl
  Pop dx
  Mov dl,20h
  Int 21h
  Loop L1
  Int 20h

## Slide 440
LOOPE/LOOPZ :
  LOOPE/LOOPZ shortlabel
  Giải thích : giảm CX, thực hiện lệnh bắt đầu từ shortLabel (lặp vòng) nếu CX ≠ 0 và ZF = 1

## Slide 441
LOOPNE/LOOPNZ :
  LOOPNE/LOOPNZ shortlabel
  Giải thích : giảm CX, thực hiện lệnh bắt đầu từ shortLabel (lặp vòng) nếu CX ≠ 0 và ZF = 0

## Slide 442
Lệnh JCXZ :
  JCXZ shortlabel
  Giải thích : Nếu CX = 0 thì thực hiện lệnh bắt đầu ở shortLabel. Thường dùng sau LOOPE, LOOPNE, REPE, REPNE để xác định nguyên nhân kết thúc vòng lặp.
  Tác động cờ :
  Ví dụ :
  REPE CMPSB ; so sánh 2 chuỗi
  JCXZ Label
  ( các lệnh xử lý cho trường hợp chuỗi khác nhau)
  Label:
  (các lệnh xử lý cho trường hợp chuỗi giống nhau)

## Slide 443
Lệnh RET :
  Dạng lệnh : RET RETF
  RET immed8 RETF immed8
  Giải thích :
  RET : POP IP
  RETF : POP IP
  POP CS
  RET immed8 : POP IP
  SP ← SP + immed8
  RETF immed8 : POP IP
  POP CS
  SP ← SP + immed8

## Slide 444
  Tác động cờ :
  Lệnh RET/RETF để kết thúc một chương trình con near/far, trở về chương trình gọi.
  RET/RETF với toán hạng immed8 dùng cho các chương trình con có sử dụng thông số trong Stacl. SP→SP+immed8

## Slide 445
Lệnh IRET
  Giống lệnh RET
  Trở về chương trình chính từ chương trình con phục vụ ngắt
  Hoạt động
    POP IP
    POP CS
    POPF
  Tác động cờ :

## Slide 446: Chương 6 3
TẬP LỆNH CPU

## Slide 447
Lệnh SHL/SAL : SHL/SAL dest, 1/CL
  Dạng lệnh : SHL reg,1 SHL mem,1
  SHL reg,CL SHL mem,CL
  Giải thích : dest ← (dest) dịch trái 1 hay nhiều bit.
  Tác động cờ :
  Dịch trái. Dạng SHL reg,1 dùng để dịch trái 1 bit. Dạng SHL reg,CL dùng để dịch trái nhiều bit. Lúc đó thanh ghi CL chứa số bit cần dịch.
  Ví dụ :
    SHL DH,1
    SAL CX,1
    MOV CL,3
    SHL WORD PTR [1000h],CL ; dịch trái 3 bit.

## Slide 448
Lệnh SHR : SHR dest, 1/CL
  Dạng lệnh : SHR reg,1 SHR mem,1
  SHR reg,CL SHR mem,CL
  Giải thích : dest ← (dest) dịch phải luận lý 1 hay nhiều bit.
  Tác động cờ :
  Dịch phải luận lý. Dạng có thanh ghi CL dùng để dịch nhiều bit.
  Ví dụ :
    SHR AX,1
    MOV CL,2
    SHR BYTE PTR [1000h],CL ; dịch phải luận lý 2 bit.

## Slide 449
Lệnh SAR : SAR dest, 1/CL
  Dạng lệnh : SAR reg,1 SAR mem,1
  SAR reg,CL SAR mem,CL
  Giải thích : dest ← (dest) dịch phải số học 1 hay nhiều bit.
  Tác động cờ :
  Dịch phải số học. Dạng có thanh ghi CL dùng để dịch nhiều bit.
  Ví dụ :
    SAR DX,1
    MOV CL,7
    SAR WORD PTR [2000h],CL ; dịch phải số học 7 bit.

## Slide 450
Lệnh ROL : ROL dest, 1/CL
  Dạng lệnh : ROL reg,1 ROL mem,1
  ROL reg,CL ROL mem,CL
  Giải thích : dest ← (dest) quay trái không qua cờ nhớ 1 hay nhiều bit.
  Tác động cờ :
  Quay trái không qua cờ nhớ. Dạng có thanh ghi CL dùng để quay nhiều bit.
  Ví dụ :
    ROL DL,1
    MOV CL,6
    ROL WORD PTR [1000h],CL ; quay trái không qua cờ nhớ 6 bit.

## Slide 451
Lệnh ROR : ROR dest, 1/CL
  Dạng lệnh : ROR reg,1 ROR mem,1
  ROR reg,CL ROR mem,CL
  Giải thích : dest ← (dest) quay phải không qua cờ nhớ 1 hay nhiều bit.
  Tác động cờ :
  Quay phải không qua cờ nhớ. Dạng có thanh ghi CL dùng để quay nhiều bit.
  Ví dụ :
    ROR SI,1
    MOV CL,3
    ROR WORD PTR [3000h],CL ; quay phải không qua cờ nhớ 3 bit

## Slide 452
Lệnh RCL : RCL dest, 1/CL
  Dạng lệnh : RCL reg,1 RCL mem,1
  RCL reg,CL RCL mem,CL
  Giải thích : dest ← (dest) quay trái qua cờ nhớ 1 hay nhiều bit.
  Tác động cờ :
  Quay trái qua cờ nhớ. Dạng có thanh ghi CL dùng để quay nhiều bit.
  Ví dụ :
    RCL BX,1
    MOV CL,4
    RCL BYTE PTR [1000h],CL ; quay trái qua cờ nhớ 4 bit.

## Slide 453
Lệnh RCR : RCR dest, 1/CL
  Dạng lệnh : RCR reg,1 RCR mem,1
  RCR reg,CL RCR mem,CL
  Giải thích : dest ← (dest) quay phải qua cờ nhớ 1 hay nhiều bit.
  Tác động cờ :
  Quay phải qua cờ nhớ. Dạng có thanh ghi CL dùng để quay nhiều bit.
  Ví dụ :
    RCR CH,1
    MOV CL,2
    RCR BYTE PTR [1800h],CL ; quay phải qua cờ nhớ 2 bit.

## Slide 454: Nhóm lệnh luận lý
Lệnh NOT : NOT dest
  Dạng lệnh : NOT reg NOT mem
  Giải thích : dest ← bù 1 của dest
  Tác động cờ :
  Đảo hay lấy bù 1.
  Ví dụ : NOT AL
  NOT WORD PTR [BX+1000h]

## Slide 455
Lệnh AND : AND dest, src
  Dạng lệnh : AND reg,reg AND reg,immed
  AND mem,reg AND mem,immed
  AND reg,mem AND accum,immed
  Giải thích : dest ← dest AND src.
  Tác động cờ :
  Phép logic AND.
  Ví dụ :
    AND CH,AH
    AND [SI],DX
    AND BYTE PTR [1000h],10000000b
    AND AX,0FFF0h

## Slide 456
Lệnh TEST : TEST dest,scr
  Dạng lệnh : TEST reg,reg TEST reg,immed
  TEST mem,reg TEST mem,immed
  TEST reg,mem TEST accum,immed
  Giải thích : dest AND scr.
  Tác động cờ :
  Phép AND hai toán hạng nhưng không giữ lại kết quả mà chỉ lập các cờ. Xóa cờ nhớ và cờ tràn về 0. Thường dùng để kiểm tra bit. Lúc đó toán hạng nguồn là một mặt nạ bit cần thiết.
  Ví dụ :
    TEST DX,1 ; kiểm tra bit 0
    TEST BYTE PTR [2000h],10000000b ; kiểm tra bit 7

## Slide 457
Lệnh OR : OR dest,scr
  Dạng lệnh : OR reg,reg OR reg,immed
  OR mem,reg OR mem,immed
  OR reg,mem OR accum,immed
  Giải thích : dest ← dest OR scr.
  Tác động cờ :
  Phép logic OR. Xóa cờ nhớ về 0.
  Ví dụ : OR DL,CH
  OR BP,[2000h]
  OR WORD PTR [1000h],000Fh

## Slide 458
Lệnh XOR : XOR dest,scr
  Dạng lệnh : XOR reg,reg XOR reg,immed
  XOR mem,reg XOR mem,immed
  XOR reg,mem XOR accum,immed
  Giải thích : dest ← dest XOR scr.
  Tác động cờ :
  Phép logic XOR. Xóa cờ nhớ về 0.
  Ví dụ : XOR DL,80h ; đảo bit 7
  XOR [2000h],AL ; [2000h] ← [2000h] XOR AL

## Slide 459: Chuyển đổi ASCII và BCD
Nhập 1 số và đổi thành số BCD không nén chứa trong AL.
  Mov ah,1
  Int 21h ;vd nhập 5→AL=35h
  And al,0fh ;AL=5h

## Slide 460: Chuyển đổi ASCII và BCD
In 1 số BCD không nén chứa trong AL.
  Mov ah,2
  Mov dl,al ;vd AL=5h
  Or dl,30h ;DL=35h
  Int 21h

## Slide 461: Chuyển đổi ASCII và BCD
Nhập 2 số và đổi thành số BCD nén chứa trong AL.
  Mov ah,1
  Int 21h ;vd nhập 5→AL=35h
  And al,0fh ;AL=5h
  Mov cl,4 ;chuẩn bị dịch 4 bit
  Shl al,cl ;dịch trái AL 4 bit AL=50h
  Mov bl,al ;Giữ lại AL trong BL
  Int 21h ;Nhâp số thứ 2, vd 7 →AL=37h
  And al,0fh ;AL=7h
  Add al,bl ;AL=57h

## Slide 462: Chuyển đổi ASCII và BCD
In 2 số BCD nén chứa trong AL.
  Mov bl,al ;vd AL=57h, lưu AL vào BL, BL=57h
  Mov dl,bl ;DL=57h
  Mov cl,4
  Shr dl,cl ;DL=5h
  Or dl,30h ;DL=35h
  Mov ah,2
  Int 21h
  Mov dl,bl ;DL=57h
  And dl,0fh ;DL=07h
  Or dl,30h ;DL=37h
  Int 21h

## Slide 463: Nhóm lệnh chuyển điều khiển
Lệnh gọi chương trình con : Call
Lệnh nhảy không điều kiện : JMP
Lệnh nhảy có điều kiện J<DK>
Lệnh gọi ngắt : INT

## Slide 464: Lệnh nhảy không điều kiện : JMP
Cú pháp : JMP Label
JMP target (reg, mem)
Ý nghĩa : chuyển điều khiển CT tới Label hoặc target.

## Slide 465: Lệnh nhảy không điều kiện : JMP
JMP Label
Label : nearLabel, shortLabel, FarLabel.
  shortLabel : phạm vi [-128,+127] bytes so với lệnh JMP.
    JMP SHORT Label
    Label chiếm 1 bytes trong bộ nhớ
    Chỉ thay đổi nội dung thanh ghi IP
  Hoạt động :
    Push IP  stack
    Offset Label  IP
    Thi hành lệnh tại địa chỉ CS:IP

## Slide 466
  nearLabel : Label cùng segment với lệnh JMP, phạm vi [-32768, +32767] bytes
    JMP Label
    Label chiếm 2 bytes trong bộ nhớ
    Chỉ thay đổi nội dung thanh ghi IP
  Hoạt động :
    Push IP  stack
    Offset Label  IP
    Thi hành lệnh tại địa chỉ CS:IP

## Slide 467
  farLabel : Label trong segment khác với segment chứa lệnh JMP
    JMP far Label
    Label chiếm 4 bytes trong bộ nhớ
    Thay đổi cả IP và CS
  Hoạt động :
    Push CS,IP  stack
    Segment Label  CS, Offset Label  IP
    Thi hành lệnh tại địa chỉ CS:IP

## Slide 468
JMP target
  Nhảy tới vị trí target
  Target có thể là thanh ghi hay bộ nhớ
  VD : JMP AX ; AX  IP
  VD : JMP WORD PTR [BX] ; [BX+1,BX] IP
  VD : JMP DWORD PTR [BX] ; [BX+3, BX+2] CS
  ; [BX+1,BX] IP

## Slide 469: Lệnh Call
Cú pháp : CALL Label
CALL target (reg, mem)
Gọi và thực hiện chương trình con được xác định bởi Label hoặc target

## Slide 470
CALL Nhan
  Dạng Near :
    Label chiếm 2 bytes trong bộ nhớ
    Label phải cùng segment với lệnh CALL
  Hoạt động :
    Push IP  stack
    Offset Label  IP
    Thi hành lệnh tại địa chỉ CS:IP
    Quay về lệnh kế tiếp sau lệnh call (POP stack  IP)

## Slide 471: Ví dụ :
1100:03E0 MOV DX, OFFSET Str
1100:03E3 CALL PrintSt
1100:03E6 Next : INT 20h
1100:03E8 Str DB ‘KHOA TIN HOC’
-------------------------------------------------------------------
1100:0600 PrintSt PROC NEAR
MOV AH, 09H
INT 21H
RET
PrintSt ENDP

## Slide 472
  Dạng far
    Label chiếm 4 bytes trong bộ nhớ
    Label nằm trong segment khác với segment chứa lệnh CALL
  Hoạt động :
    Push CS và IP  stack
    Segment Label  CS, Offset Label  IP
    Thi hành lệnh tại địa chỉ CS:IP
    Quay về lệnh kế tiếp sau lệnh call (POP stack IP, CS)

## Slide 473: Ví dụ :
1100:03E0 MOV DX, OFFSET Str
1100:03E3 CALL FAR PTR PrintSt
1100:03E6 Next : INT 20h
1100:03E8 Str DB ‘KHOA TIN HOC’
------------------------------------------------------------------
4100:0600 PrintSt PROC FAR
MOV AH, 09H
INT 21H
RET
PrintSt ENDP

## Slide 474
CALL target
  Gọi và thực hiện ct ở vị trí target
  Target có thể là thanh ghi hay bộ nhớ
VD : CALL BX
  Push IPStack
  BX  IP
  Thi hành chương trình tại địa chỉ CS:IP
  Quay về lệnh kế tiếp (POP Stack  IP)

## Slide 475
VD : CALL WORD PTR[BX]
  Push IPStack
  [BX+1,BX]  IP
  Thực thi chương trình tại địa chỉ CS:IP
  Quay về lệnh kế tiếp (POP Stack  IP)

## Slide 476
VD : CALL DWORD PTR[BX]
  Push CS, IP Stack
  [BX+3, BX+2] CS, [BX+1,BX] IP
  Thực thi chương trình tại địa chỉ CS:IP
  Quay về lệnh kế tiếp (POP Stack  IP,CS)

## Slide 477: Lệnh gọi ngắt INT (Interrupt)
Cú pháp : INT n ; n số hiệu ngắt (Hex)
Gọi và thực hiện chương trình phục vụ ngắt với số hiệu n (Hex)
Hoạt động của lệnh INT
  Push thanh ghi cờ  stack
  Push CS, IP  stack
  Địa chỉ ct phục vụ ngắt  CS:IP
  Thực hiện ct phục vụ ngắt
  Quay về lệnh kế tiếp
  Khôi phục thanh ghi cờ.

## Slide 478
Gọi ngắt trong CT
  Input : nạp các giá trị theo qui định trước khi gọi ngắt.
  Gọi ngắt.
  Output : các giá trị trả về.
  VD :
  ;Input
  Mov ah,0a
  Mov dx,đ/c Buff
  ;Gọi ngắt
  Int 21h
  ;Output
  Buff=chuỗi nhập

## Slide 479
  Số hiệu ngắt theo qui ước của hệ thống như sau :
    00h ÷ 07h : ngắt hệ thống.
    08h ÷ 0Fh, 70h ÷ 77h : ngắt cứng.
    Còn lại : ngắt mềm.
  Một số ngắt thông dụng :
    INT 10h : màn hình.
    INT 13h : đĩa.
    INT 14h : thông tin liên lạc.
    INT 16h : bàn phím.
    INT 21h : dịch vụ của MS-DOS.
    INT 20h : kết thúc chương trình .com, trở về DOS.

## Slide 480: Lệnh nhảy có điều kiện
Cú pháp : J<DK> Label
Nhảy tới Label nếu điều kiện thỏa
Label : là shortLabel
Ví dụ :
  JZ Label

## Slide 482
Ví dụ : giả lập IF …
Nhập chữ thường, in ra chữ in.
  Mov ah,1
  Int 21h
  Cmp al,1bh
  Jz kt
  Sub al,20h
  Mov dl,al
  Mov ah,2
  Int 21h
  Kt:
  Int 20h

## Slide 483
Ví dụ : giả lập WHILE …
Nhập không hiện chữ thường, in ra chữ in cách nhau 1 khoãng trống, kết thúc bằng phím ESC.
  Bd:
  Mov ah,8
  Int 21h
  Cmp al,1bh
  Jz Kt
  Sub al,20h
  Mov dl,al
  Mov ah,2
  Int 21h
  Mov dl,20h
  Int 21h
  Jmp Bd
  Kt:
  Int 20h

## Slide 484: Lệnh lặp
Gồm : LOOP, LOOPE/LOOPZ, LOOPNE/LOOPNZ
LOOP :
  LOOP shortlabel
  Giải thích : giảm CX, thực hiện lệnh bắt đầu từ shortLabel (lặp vòng) nếu CX ≠ 0
  Tác động cờ :
  Lặp vòng không điều kiện. CX giữ số lần lặp.

## Slide 485: Ví dụ
  1. Vòng lặp rỗng (làm chậm hoạt động cùa HT)
  MOV CX,0
  label: LOOP Label ; vòng lặp 65536 lần.
  2. Vòng lặp in 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Mov dl,30h
  Mov cx,0a
  L1:
  Mov ah,2
  Int 21
  Inc dl
  Pop dx
  Mov dl,20h
  Int 21h
  Loop L1
  Int 20h

## Slide 486
LOOPE/LOOPZ :
  LOOPE/LOOPZ shortlabel
  Giải thích : giảm CX, thực hiện lệnh bắt đầu từ shortLabel (lặp vòng) nếu CX ≠ 0 và ZF = 1

## Slide 487
LOOPNE/LOOPNZ :
  LOOPNE/LOOPNZ shortlabel
  Giải thích : giảm CX, thực hiện lệnh bắt đầu từ shortLabel (lặp vòng) nếu CX ≠ 0 và ZF = 0

## Slide 488
Lệnh JCXZ :
  JCXZ shortlabel
  Giải thích : Nếu CX = 0 thì thực hiện lệnh bắt đầu ở shortLabel. Thường dùng sau LOOPE, LOOPNE, REPE, REPNE để xác định nguyên nhân kết thúc vòng lặp.
  Tác động cờ :
  Ví dụ :
  REPE CMPSB ; so sánh 2 chuỗi
  JCXZ Label
  ( các lệnh xử lý cho trường hợp chuỗi khác nhau)
  Label:
  (các lệnh xử lý cho trường hợp chuỗi giống nhau)

## Slide 489
Lệnh RET :
  Dạng lệnh : RET RETF
  RET immed8 RETF immed8
  Giải thích :
  RET : POP IP
  RETF : POP IP
  POP CS
  RET immed8 : POP IP
  SP ← SP + immed8
  RETF immed8 : POP IP
  POP CS
  SP ← SP + immed8

## Slide 490
  Tác động cờ :
  Lệnh RET/RETF để kết thúc một chương trình con near/far, trở về chương trình gọi.
  RET/RETF với toán hạng immed8 dùng cho các chương trình con có sử dụng thông số trong Stacl. SP→SP+immed8

## Slide 491
Lệnh IRET
  Giống lệnh RET
  Trở về chương trình chính từ chương trình con phục vụ ngắt
  Hoạt động
    POP IP
    POP CS
    POPF
  Tác động cờ :

## Slide 492: Chương 7
HỢP NGỮ

## Slide 493: Các thành phần
Các ký hiệu dùng trong chương trình nguồn: ASCII
Chương trình nguồn
  Dạng tập tin văn bản.
  Tên tập tin theo định dạng MS DOS (8.3), phần mở rộng .ASM.
  Nội dung
    Lệnh của CPU.
    Chỉ thị dạng :
  [<tên>] <toán tử> <toán hạng> ;<chú thích>

## Slide 494
Số ở các hệ khác nhau theo qui ước :
  Số hệ 2 : B
  Ví dụ : 10110101B, 1011b
  Số hệ 8 : Q hoặc O
  Ví dụ : 123Q, 705O, 231o
  Số hệ 10: mặc nhiên hoặc D
  Ví dụ : 32767, 4509D,675d
  Số hệ 16: H và bắt đầu bằng số.
  Ví dụ : 1A97H, 0E05BH, 3ffh

## Slide 495
Tên (name) :
  Không bắt đầu bằng số.
  Không phân biệt chữ hoa chữ thường.
  Chỉ có 31 ký tự đầu có nghĩa.

## Slide 496: Nhãn
Nhãn (label) : <Ten>:
  Dùng để đánh dấu lệnh, vị trí trong chương trình, thay thế cho địa chỉ.
  Có hai thuộc tính : NEAR và FAR.
  Nhãn NEAR được dịch thành địa chỉ 2 byte, nhãn FAR được dịch thành địa chỉ 4 byte.

## Slide 497
  Các cách khai báo nhãn.
    <tên>: thường đặt trước một lệnh hoặc chỉ thị.
    Ví dụ : Main:
    <tên> LABEL <thuộc tính>
    Đây là dạng khai báo tường minh.
    Ví dụ : Screen LABEL FAR
    <tên> PROC [NEAR/FAR]
    . . .
    <tên> ENDP
    Dùng để khai báo một chương trình con.
    Ví dụ : Dump PROC FAR
    …
    RET
    Dump ENDP

## Slide 498
Biến (variable) :
  Dùng thay cho địa chỉ các ô nhớ chứa dữ liệu.
  Cần phân biệt địa chỉ của một biến với nội dung của nó.
  Biến có 5 thuộc tính như bảng sau:
Dx(Kiểu) | Thuộc tính | Kích thước biến (byte) | 
DB | BYTE | 1 | Data
DW | WORD | 2 | Data
DD | DWORD | 4 | Con trỏ
DQ | QWORD | 8 | Số dấu chấm động
DT | TBYTE | 10 | Số dấu chấm động

## Slide 499
Khai báo biến
  <tên> Dx <biểu thức> [, . . .]
  Dx : DB, DW, DD, DQ hoặc DT
  <biểu thức> : giá trị
  Ví dụ :
  Btable DB 0,1,2,3,4
  Dtable DD 0 Chiếm 4 byte trong bộ nhớ.
  <tên> LABEL <thuộc tính biến>
  Ví dụ :
  Btable LABEL BYTE
  Wtable DW 0,1,2,3,4
  Btable và Wtable cùng đ/chỉ nhưng khác thuộc tính.

## Slide 500
Ký hiệu (symbol) - hằng :
  Dùng thay cho các giá trị
  Khai báo hằng
    <tên> EQU <biểu thức>
    <tên> = <biểu thức>
  Ví dụ :
    ON EQU 1
    LMAX EQU 25
    XYZ = LMAX*4+15

## Slide 501: BIỂU THỨC
Biểu thức : toán hạng và toán tử
Toán hạng :
  Toán hạng tức thời :
    Số ở các hệ 2, hệ 8, hệ 10 và hệ 16.
    Chuỗi : ‘nhiều ký tự ASCII’
  Toán hạng thanh ghi : tên các thanh ghi của vi xử lý 8086.

## Slide 502
  Toán hạng bộ nhớ :
    Cách dùng địa chỉ hiệu dụng cùng với các tên do người sử dụng đặt thay cho vùng địa chỉ trực tiếp.
    Các toán hạng cấu trúc (khai báo bằng chỉ thị STRUC).
    Ví dụ :
    MOV AL,tri_số[SI][2]
    MOV reg.ax,AX

## Slide 503
TOÁN TỬ
  Toán tử thuộc tính :
    Mở rộng thuộc tính :PTR
    <thuộc tính> PTR <biểu thức>
    <thuộc tính> : BYTE, WORD, DWORD, QWORD, TBYTE, NEAR hay FAR.
    Ví dụ : CALL FAR PTR table[BX]
    MOV BYTE PTR array,1

## Slide 504
    Mở rộng, thay đổi địa chỉ đoạn :
    <thanh ghi đoạn> : <biểu thức địa chỉ >
    <tên đoạn> : <biểu thức địa chỉ >
    <tên nhóm> : <biểu thức địa chỉ >
    <tên đoạn> phải được khai báo bằng chỉ thị SEGMENT
    <tên nhóm> phải được khai báo bằng chỉ thị GROUP.
    Ví dụ : MOV AX,CS:count
  ADD data:sum1,CX

## Slide 505
    Dùng trong lệnh nhảy ngắn (-128 đến +127 byte).
    SHORT <nhãn>
    Ví dụ : JMP SHORT repeat
    Lấy byte cao (HIGH) hay byte thấp (LOW) của biểu thức (thường là WORD).
    HIGH <exp>
    LOW <exp>

## Slide 506
Toán tử trả trị :SEG, OFFSET, TYPE, LENGTH, SIZE, .TYPE
  trả về địa chỉ đoạn của biến.
  SEG <label>
  SEG <biến>
  Ví dụ : MOV AX, SEG array
  Trả về địa chỉ trong đoạn của biến.
  OFFSET <nhãn>
  OFFSET <biến>
  Ví dụ :
  MOV BX, OFFSET mess
  MOV CX, OFFSET dgroup: count

## Slide 507
  TYPE <nhãn> / <biến>
  Trả về loại khai báo của biến BYTE = 1, WORD = 2, ..., STRUC = tổng số field.
  Trả về loại khai báo của nhãn NEAR=0FFFFH, FAR=0FFFEH.
  LENGTH <biến>
  Trả về số phần tử dãy khai báo bằng DUP.
  SIZE <biến>
  Trả về số byte của dãy khai báo bằng DUP.
  Với dãy đơn thì SIZE = LENGTH * TYPE.

## Slide 508
Toán tử số học :
  * Nhân
  / Chia nguyên
  MOD Chia lấy số dư
  SHR Dịch phải, dạng sử dụng :<trị> SHR <số bit>
  SHL Dịch trái, dạng sử dụng :<trị> SHL <số bit>
  + Cộng
  - Trừ, âm
  Chú ý phân biệt với các lệnh SHL, SHR. Toán tử thi hành khi dịch chương trình, trong khi lệnh chỉ thi hành khi chạy chương trình.

## Slide 509
Toán tử quan hệ :Dùng để so sánh
  EQ bằng
  NE khác
  LT nhỏ hơn
  LE nhỏ hơn hoặc bằng
  GT lớn hơn
  GE lớn hơn hoặc bằng
  Nếu đúng trả về trị 0FFFFH (-1), còn sai trả về trị 0.
  Dùng trong các chỉ thị dịch có điều kiện.
  Ví dụ : if (TRI MOD 3) GT 1
    MOV AL,1
    else
    MOV AL,0
    endif

## Slide 510
Toán tử luận lý:NOT, AND, OR, XOR
  Ví dụ : TRI1 EQU 176
  MASK1 EQU 1
  MOV AX,TRI1 AND NOT (MASK1 SHL 2)
Độ ưu tiên các toán tử :
  MASM thi hành toán tử có độ ưu tiên cao trước hoặc từ trái sang phải nếu cùng độ ưu tiên.
  Độ ưu tiên các toán tử được sắp theo thứ tự giảm dần như sau :

## Slide 511: Độ ưu tiên các toán tử
  1) LENGTH, SIZE, WIDTH, MASK
  Trong dấu (), < >, [ ]
  Toán tử biến cấu trúc <biến> . <vùng>
  2) Toán tử mở rộng segment " : "
  3) PTR, OFFSET, SEG, TYPE, THIS
  4) HIGH, LOW
  5) *, /, MOD, SHR, SHL
  6) +, - (cả 2 loại trừ và âm)
  7) Toán tử quan hệ
  8) NOT
  9) AND
  10) OR, XOR
  11) SHORT, .TYPE

## Slide 512: CHỈ THỊ (DIRECTIVES)
Lệnh của riêng hợp ngữ để trợ giúp người lập trình trong vấn đề tổ chức bộ nhớ, dịch có điều kiện, tạo bản in (và điều khiển tham khảo chéo)
Các định nghĩa macro.
Các chỉ thị gồm có 4 loại : chỉ thị bộ nhớ, chỉ thị dịch có điều kiện, chỉ thị về in ấn và các chỉ thị macro.

## Slide 513: CHỈ THỊ (DIRECTIVES)
Chỉ thị về bộ nhớ:
ASSUME, COMMENT, DB, DW, DD, DQ, DT, END, EQU, EXTRN, GROUP, INCLUDE, LABEL, ORG, PROC, PUBLIC, RECORD, SEGMENT, STRUC.

## Slide 514: Chỉ thị segment
<tên > SEGMENT [<align>] [<combine>] [<class>]
. . .
<tên >ENDS
  <class> là tên lớp của đoạn dùng để ghép nhóm khi liên kết.
  <align> Để qui định biên của các đoạn khi ghép kế tiếp nhau, cũng chính là qui định địa chỉ bắt đầu của đoạn kế như sau :
<align> | địa chỉ bắt đầu
BYTE | XXXX xxxx (1 byte)
WORD | XXXX xxx0 (2 byte)
DWORD | XXXX xx00 (4 byte)
PARA | XXXX 0000 (16 byte)
PAGE | XXX0 0000 (256 byte)

## Slide 515
  <combine> có thể là PUBLIC, COMMON, AT <exp>, STACK, MEMORY hay không có dùng để qui định phương thức ghép các đoạn trong một lớp như sau :
    Không có (ghép riêng biệt) : Các đoạn riêng biệt được nạp riêng. Chúng có thể liên tục về vật lý nhưng không liên tục về luận lý (hình vẽ). Mỗi đoạn có địa chỉ nền riêng của nó và có offset bắt đầu từ 0.

## Slide 516
    PUBLIC và STACK : Các đoạn được nạp liên tục. Địa chỉ trong đoạn (offset) được tính liên tục từ đoạn đầu cho đến đoạn cuối. Hình vẽ cho thấy việc ghép hai đoạn A và B thành một đoạn duy nhất AB.

## Slide 517
    COMMON : Các đoạn được nạp chồng lên nhau và có một địa chỉ nền duy nhất. Chiều dài đoạn lấy theo đoạn dài nhất (hình vẽ). Thường sử dụng đối với đoạn dữ liệu. Lúc đó các biến có cùng offset sẽ trùng lên nhau (có cùng nội dung).
    MEMORY:Các đoạn được nạp chồng lên nhau ở segment cao nhất của vùng nhớ. Kiểu này không dùng trong MS-LINK. MS-LINK xem như PUBLIC.

## Slide 518
Ta có thể dùng chỉ thị này để khai báo cho các đoạn chương trình, dữ liệu hoặc stack.
  Ví dụ : code SEGMENT PARA PUBLIC code
    . . .
  code ENDS
  data SEGMENT PARA PUBLIC data
. . .
  data ENDS
  stack SEGMENT STACK stack
  . . .
  stack ENDS

## Slide 519: Chỉ thị ASSUME
  ASSUME <thanh ghi đoạn>: <tên> [, . . .]
  <thanh ghi đoạn> là CS, DS, ES và SS.
  <tên> là tên đoạn (được khai báo bằng chỉ thị SEGMENT), tên nhóm (được khai báo bằng chỉ thị GROUP), hay biểu thức có toán tử SEG.
  Ví dụ : ASSUME CS:code, DS:data, SS:stack
  Dùng để giả định thanh ghi đoạn đang được xem như chứa địa chỉ đoạn (segment) của đoạn hay nhóm chỉ định.
  Mục đích là để MASM tính địa chỉ trong đoạn (offset) của biến hoặc nhãn trong chương trình.

## Slide 520: Chỉ thị END
  END [<biểu thức>] :Dùng để kết thúc chương trình
    <biểu thức> là địa chỉ bắt đầu chạy chương trình.
    Không cung cấp biểu thức trong trường hợp dịch chương trình có nhiều module. Lúc đó chỉ có một module được định ra địa chỉ bắt đầu chạy chương trình còn các module còn lại thì không cung cấp biểu thức.
    Khi viết chương trình để tạo thư viện cũng không cung cấp địa chỉ chạy chương trình sau END.
    Ví dụ : END start
    Muốn viết chương trình để dịch ra tập tin .COM thì địa chỉ chạy chương trình phải định ở 100h. Lúc đó phải dùng thêm chỉ thị ORG để định địa chỉ dịch như sau :
    ORG 100h
    main: jmp main0
      . . .
    END main

## Slide 521: Chỉ thị Dx : Khai báo biến
  <tên biến> Dx <biểu thức > [, <biểu thức>....]
  Khi sử dụng, Dx phải viết là DB, DW, DD, DQ hay DT dùng để định nghĩa cho các loại biến lần lượt là BYTE, WORD, DWORD, QWORD, TBYTE.
  <biểu thức> có thể là:
    Biểu thức hằng.
    Biểu thức địa chỉ (dùng trong DW và DD).
    Ký tự '?' (trị không xác định).
    Chuỗi ASCII (chỉ dùng với DB).
    <số phần tử> DUP (<biểu thức>[,...])(dùng để khai báo dãy).
  Ví dụ : tri DB 0,1,2,3
    jtable DD subr1,subr2,subr3,subr4
    mess DB The quick brown fox $
    day1 DW 100 DUP (?,2 DUP (0,?))
    buffer DB 1024 DUP (BUFFER@@)

## Slide 522
  <tên> EQU <biểu thức hằng>
  <tên> = <biểu thức hằng>
  Dùng để khai báo hằng.
  Dùng EQU thì trị của hằng là không đổi trong suốt chương trình.
  Dùng dấu = thì trị của hằng có thể thay đổi bằng một định nghĩa hằng khác vẫn dùng dấu bằng (=).
  Ví dụ : OFF EQU 0
  ON = 1
      . . .
  ON = -1

## Slide 523
  INCLUDE <tên tập tin>
  Dùng để chèn thêm một phần chương trình nguồn từ trên đĩa vào đúng vị trí của chỉ thị trong khi dịch.
  Chỉ thị này giúp người lập trình có thể tách bớt các phần dữ liệu hay chương trình nào mà không cần sửa đổi nữa thành tập tin riêng để làm giảm kích thước chương trình nguồn, tiện cho việc sửa chương trình khi có lỗi.
  Cũng có thể tách phần các khai báo dùng chung cho nhiều module, tiết kiệm không gian đĩa khi lưu trữ chương trình nguồn.
  Ví dụ : INCLUDE MACRO.ASM

## Slide 524: IV. CẤU TRÚC CHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH ASM
Khai báo dạng đơn giản
  [phần khai báo Macro, STRUC, RECORD, UNION] (nếu có)
  chú ý : phần này có thể đặt chỗ khác, nhưng phải trước khi được sử dụng
  .MODEL kiểu
  .STACK độ lớn (tính theo byte)
  .DATA
  các khai báo biến
  .CODE
  Nhãn :
  MOV AX, @DATA
  MOV DS, AX
  Thân chương trình
  …
  …
  MOV AH, 4Ch ; lệnh trở về DOS
  INT 21H
  [các chương trình con] (nếu có)
  END Nhãn

## Slide 525: Model : Khái báo quy mô kiểu dùng bộ nhớ
Kiểu | Mô tả
Tiny (Hẹp) | mã lệnh và dữ liệu gói gọn trong một đoạn
Small (Nhỏ) | mã lệnh nằm trong 1 đoạn, dữ liệu 1 đoạn
Medium (TB) | mã lệnh nằm trong nhiều đoạn, dữ liệu 1 đoạn
Compact (Gọn) | mã lệnh nằm trong 1 đoạn, dữ liệu trong nhiểu đoạn
Large (lớn) | mã lệnh nằm trong nhiều đoạn, dữ liệu trong nhiều đoạn, không có mảng nào lớn hơn 64 K
Huge (đồ sộ) | mã lệnh nằm trong nhiều đoạn, dữ liệu trong nhiều đoạn, các mảng có thể lớn hơn 64 K

## Slide 526: KHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH ASM
Khái báo dạng chuẩn
  [phần khai báo Macro, STRUC, RECORD, UNION]
  Chú ý : Có thể đặt chỗ khác, nhưng phải trước khi dùng
  StackName SEGMENT alig combine ‘class’
  Kiểu Độ lớn DUP (? hoặc 1 giá trị)
  StackName ENDS
  DataName SEGMENT alig combine ‘class’
  Các khai báo biến
  DataName ENDS

## Slide 527: KHUNG CHƯƠNG TRÌNH
  CodeName SEGMENT alig combine ‘class’
  ASSUME tên_thanh_ghi_segment : tên_segment Nhãn :
  MOV AX, Tên_Data_Seg
  MOV DS, AX
  Thân chương trình
  …
  …
  MOV AH, 4CH
  INT 21H
  [các chương trình con] (nếu có)
  CodeName ENDS
  END Nhãn

## Slide 528
Ví dụ : C.trình Hello.asm dùng để in ra dòng chữ hello, world.
  Stackseg SEGMENT PARA STACK ‘stack’
  DB 200 DUP(?)
  Stackseg ENDS
  Dataseg SEGMENT WORD ‘data’
    Message DB ‘Hello, world’, 0Dh, 0Ah, ‘$’
  Dataseg ENDS

## Slide 529
  Codeseg SEGMENT WORD ‘code’
  ASSUME CS:Codeseg,DS:Dataseg,SS:Stackseg
  Begin:
  MOV AX, Dataseg
  MOV DS,AX
  MOV DX, OFFSET Message
  MOV AH, 09H
  INT 21H
  MOV AH, 4CH
  INT 21H
  Codeseg ENDS
  END Begin

## Slide 530: Các bước thực hiện C.trình asm trên máy PC
Dùng một chương trình soạn thảo bất kỳ (ở chế độ soạn thảo chương trình – program mode) để soạn thảo chương trình.
Lưu tập tin chương trình trên đĩa có đuôi .asm. Ngôn ngữ assembly thuần tuý không phân biệt chữ hoa, chữ thường.
Dịch chương trình assembly vừa tạo để tạo ra tập tin đối tượng .obj dùng trình dịch MASM của Microsoft hoặc trình dịch TASM của hãng Borland.
Liên kết các tập tin đối tượng để tạo tập tin khả thi.
Chạy thử

## Slide 531: Các bước thực hiện chương trình
  Cú pháp đơn giản để dịch chương trình là
    MASM tên_file[.asm] <enter>
    hoặc
    TASM tên_file[.am] <enter>
  Cú pháp đơn giản để liên kết là
    LINK tên_file[.obj] <enter> (đối với MASM)
    TLINK tên_file[.obj] <enter> (đối với TASM)
  Chạy thử : tên_file[.exe] <enter>

## Slide 532: TẬP TIN .EXE VÀ .COM
Sự khác nhau giữa C.trình .COM và .EXE : Kích thước chương trình, cách định nghĩa segment và cách khởi động chương trình.
  Kích thước chương trình :
    Chương trình .EXE có thể có kích thước bất kỳ
    Chương trình .COM bị giới hạn trong 1 segment và tối đa chỉ bằng 64KB bao gồm cả PSP. PSP là một khối 256 byte mà HĐH chèn ngay trước một chương trình .COM hay .EXE khi HĐH nạp chương trình từ đĩa vào bộ nhớ.

## Slide 533: TẬP TIN .EXE VÀ .COM
  C.trình .COM luôn nhỏ hơn chương trình .EXE tương ứng
Các segment :
    Chương trình EXE phải định nghĩa cả 3 segment : stack, data, code
    Chương trình COM chỉ cần định nghĩa 1 segment code (dữ liệu và stack được lồng vào code segment)
Khởi động :
    Chương trình .COM : Khi HĐH nạp chương trình .COM từ đĩa vào bộ nhớ, HĐH tự động khởi động các thanh ghi segment bằng cách nạp địa chỉ của vùng PSP cho các thanh ghi này. Vì các thanh ghi segment CS và DS sẽ chứa đúng địa chỉ segment, do đó chương trình của ta không cần nạp chúng.

## Slide 534: TẬP TIN .EXE VÀ .COM
  Chương trình .EXE : khi HĐH nạp chương trình .EXE từ đĩa vào trong bộ nhớ, thực hiện các thao tác sau :
    Tạo ra một tiến segment chương trình PSP (program segment prefix) 256 byte (100h) ở địa chỉ chia hết cho 16 trong bộ nhớ
    Lưu chương trình cần thực thi trong bộ nhớ ngay sau PSP
    Nạp địa chỉ của PSP vào các thanh ghi segment DS và ES
    Nạp địa chỉ của segment mã vào thanh ghi CS và nạp địa chỉ offset của chỉ thị đầu tiên trong segment mã vào thanh ghi IP (thường là 0)

## Slide 535
    nạp địa chỉ của stack vào thanh ghi SS, và nạp con trỏ stack SP khích thước của vùng stack.
    chuyển điều khiển tới chương trình để thực thi, thường bắt đầu ở chỉ thị đầu tiên trong segment mã.
Theo cách mô tả trên thì trình nạp của HĐH khởi động chính xác các thanh ghi CS, SS, còn các thanh ghi DS và ES được nạp địa chỉ của PSP chứ không phải địa chỉ của segment dữ liệu, đó chính là lý do tại sao ta phải khởi động thanh ghi DS tới địa chỉ của segment dữ liệu.

## Slide 536: Cấu trúc của chương trình .COM
Dạng đơn giản :
  [Khai báo MACRO, STRUC, RECORD, UNION]
  .MODEL Tiny hoặc Small
  .CODE
  ORG 100H
  ProgramStart:
  JMP Start
  Khai báo các biến (dữ liệu)
  Start :
  Thân của C.trình (không cần k/động các t/ghi segment)
  MOV AH, 4CH ; trở về DOS
  INT 21H
  (có thể thay hai lệnh trên bằng 1 lệnh là INT 20h)
  [khai báo các chương trình con]
  END ProgramStart

## Slide 537: Cấu trúc của chương trình .COM
Khai báo dạng chuẩn
  [Khai báo MACRO, STRUC, RECORD, UNION]
  CODE SEGMENT
  ORG 100H
  ASSUME CS:CODE, DS:CODE, SS: CODE
  ProgramStart:
  JMP START
    Khai báo các biến
  START:
  Các lệnh
  MOV AH, 4CH ; trở về DOS
  INT 21H ;(có thể dùng 1 lệnh INT 20h)
  [khai báo các chương trình con]
  CODE ENDS
  END ProgramStart

## Slide 538: Minh họa cấu trúc chương trình .COM
0000H
FFFFH
Đoạn đầu chương trình
Program segment prefix
0100H
JMP Start
Dữ liệu
Start :
SP
IP
Chiều tiến của ngăn xếp
Chiều tiến của mã và dữ liệu
Start :
Data
JMP Start
PSP
FFFE h
100h
Offset
IP
SP
Start :
Data
JMP Start
PSP
FFFE h
100h
Offset
IP
SP
Start :
Data
JMP Start
PSP
FFFE h
100h
Offset
IP
SP
Start :
Data
JMP Start
PSP
FFFE h
100h
Offset
IP
SP

## Slide 539: So sánh chương trình .EXE và .COM
PSP
PSP
100h
Chương trình
Chương trình
Stack
100h
SS
CS
DS
ES
.COM
. EXE

## Slide 540: Biên dịch chương trình .COM
Dùng MASM
  C.trình nguồn viết dưới dạng .COM hay .EXE đều phải được dịch sang tập tin .OBJ và được liên kết để tạo ra chương trình thực thi .EXE
  Nếu viết chương trình ở dạng .EXE, ta có thể thực thi chương trình ngay, nhưng nếu viết chương trình nguồn ở dạng .COM, trình liên kết sẽ thông báo lỗi như sau :
  Warning : No stack Segment
  Ta bỏ qua thông báo này, vì chương trình .COM thực sự không định nghĩa stack segment.
  Bây giờ ta chuyển tập tin .exe vừa biên dịch sang .com dùng EXE2BIN như sau
  EXE2BIN tên_file[.exe] tên_file.com

## Slide 541: Dịch chương trình .COM
Dùng TASM
  Ta tiến hành biên dịch sang file .obj bình thường : TASM tên_file.asm
  Liên kết bằng Tlink với lựa chọn t như sau :
  TLINK /t tên_file[.obj]
Ví dụ 1 : Viết chương trình tính tổng một dãy số nguyên (3 1 9 7 6), in kết quả. (dạng .EXE VÀ .COM)

## Slide 542: CHƯƠNG 8
MỘT SỐ CHỦ ĐỀ

## Slide 543: CHỦ ĐỀ 1 : XUẤT NHẬP CƠ BẢN
Một số ngắt liên quan tới xuất nhập
  Ngắt 21
Chức năng | Vào | Ra
1h : Nhập một ký tự từ bàn phím (có hiển thị lên màn hình). | AH = 01h | AL = Mã ASCII của ký tự vừa nhập
2h : Xuất ra màn hình một ký tự | AH = 02h DL = Mã ASCII ký tự | Không
8h : Nhập từ bàn phím một ký tự (không hiển thị ra màn hình) | AH = 08h | AL = Mã ASCII của ký tự vừa nhập.

## Slide 544: Ngắt 21
9h : Xuất một chuỗi ký tự ra màn hình | AH = 09h DS:DX= con trỏ tới chuỗi ký tự cần xuất Chú ý : chuỗi ký tự phải kết thúc bằng ký tự $ | Không
 | AH = 0Ah DS:DX = địa chỉ của vùng đệm chứa chuỗi ký tự nhập Ví dụ : Buffer DB 81 DB 0 DB 81 DUP (0) | Không
BYTE | Ý nghĩa
0 | số ký tự tối đa của chuỗi
1 | số ký tự thật sự đã đọc vào, không kể ENTER
2, … | chứa các ký tự đã nhập vào, kể cả dấu enter
0Ah : Nhập một chuỗi từ bàn phím (có thể chỉnh sửa khi nhập) Chú ý : trước khi gọi hàm này, khai báo vùng đệm (buffer) có dạng sau :

## Slide 545: Ngắt 16h
Chức năng | Vào | Ra
00h : Đọc ký tự từ bàn phím (không hiển thị lên màn hình) | AH = 00h | AL = Mã ASCII của ký tự vừa nhập (nếu AL =0 thì AH = mã ASCII mở rộng) AH=Mã quét(scan code) hay mã ASCII mở rộng của ký tự vừa nhập
01h : Đọc ký tự từ bàn phím (không hiển thị lên màn hình), dành cho bàn phím 101 phím | AH = 01h | AL = mã ASCII của ký tự vừa nhập (nếu AL=0 thì AH=mã ASCII mở rộng) AH = mã quét (scan code) hay mã ASCII mở rộng của ký tự nhập

## Slide 546: Ngắt 10h
Chức năng | Vào | Ra
0eh : Xuất ký tự ASCII tại vị trí con trỏ và dịch chuyển con trỏ tới vị trí tiếp theo | AH = 0Eh AL = Mã ASCII của ký tự BH = trang, BL = màu nổi | Không
Chú ý :
Muốn đổi mã ASCII của các số 0 – 9 sang chữ số, ta trừ mã ASCII cho 48 (30H)
Khi nhập số dùng chức năng 01h của ngắt 21h, nhớ đổi sang số rồi mới tính
Trước khi in số nhớ đổi từ số sang mã ASCII

## Slide 547: Ví dụ 1
Viết chương trình hiện chuỗi ký tự ‘Hello TASM !’ ra màn hình.
Cách 1 : Dùng chức năng 9h của ngắt 21h.
.MODEL small
.STACK 100h
.DATA
Message DB ‘Hello TASM ! $’ ;khai báo biến chuỗi ký tự
.CODE
Begin :
MOV AX, @DATA
MOV DS,AX ; đưa đ/chỉ offset của đoạn dữ liệu vào DS
MOV DX, OFFSET Message ; DX chứa đ/chỉ offset của biến chuỗi ký tự
MOV AH, 09H ; chức năng 09h
INT 21H ; của ngắt 21h hiển thị Message lên màn hình
MOV AH, 1H ; chức năng chờ nhấn 1 ký tự
INT 21H
MOV AH, 4CH ; trở về DOS
INT 21H
END Begin

## Slide 548: Cách 2 :
Stackseg SEGMENT STACK ‘STACK’
DB 100 DUP(?)
Stackseg ENDS
DATA SEGMENT
Message DB ‘Hello TASM !’,0
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:Stackseg
Begin :
MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV SI, OFFSET Message ; DS:SI trỏ tới thành phần đầu tiên của chuỗi
CLD ; DF=0 : lấy ký tự theo chiều từ trái sang
L1:
LODSB ; đưa ký tự được trở bởi DS:SI vào AL
AND AL,AL ; kiểm tra xem đã tới ký tự 0 chưa, cờ ZF = 1 chưa

## Slide 549
JZ Stop ; nếu đã tới ký tự 0 thì nhảy tới Stop
MOV AH, 0Eh ; chức năng 0eh của ngắt 10h
INT 10H
JMP L1
Stop :
MOV AH, 1H
INT 21H
MOV AH, 4CH
INT 21H
CODE ENDS
END Begin

## Slide 550: Ví dụ 2 :
Viết chương trình nhận vào từ bàn phím một chuỗi tối đa 80 ký tự và hiện ra màn hình theo dạng chữ nhỏ (lowercase). Đổi chữ lớn (hoa) ra chữ nhỏ (chữ thường) bằng cách set bit 5 trong mã ASCII tương ứng của ký tự (cộng thêm cho 32)
_STACK SEGMENT STACK 'STACK'
DB 100H DUP(?)
_STACK ENDS
DATA SEGMENT
M1 DB 'Nhap Vao Chuoi Ky Tu : $'
M2 DB 10,13,'Chuoi Ky Tu Sau Khi Doi La :$'
Buff DB 80
DB 0
DB 80 DUP(?)
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:_STACK

## Slide 551
Start:
MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV AH, 09H ; in ra chuoi thuong bao M1
MOV DX, OFFSET M1
INT 21H
MOV AH, 0AH ; nhap chuoi vao Buff
MOV DX, OFFSET Buff
INT 21H
MOV DX, OFFSET M2 ; in ra chuoi M2
MOV AH, 09H
INT 21H
MOV BX, OFFSET Buff ; BX trỏ tới đầu Buff
INC BX ; BX trở tới ô nhớ chứa số ký tự thực sự được nhập
XOR CH,CH ; CH = 0
MOV CL, [BX] ;CL = So ky tu nhap vao
INC BX ; BX trỏ tới ô nhớ chứa ký tự đầu tiên của chuỗi

## Slide 552
L1:
MOV DL, [BX] ; đưa ký tự đầu tiên vào DL
CMP DL,' ' ; nếu là khoảng trắng thi in ra bình thường
JE L2
CMP DL, 97 ; neu la chu hoa doi ra chu thuong (DL > ‘A’)
JGE L2
ADD DL, 32
L2:
MOV AH, 02H
INT 21H
INC BX
LOOP L1
Stop:
MOV AH, 1
INT 21H
MOV AH, 4CH
INT 21H
CODE ENDS
END Start

## Slide 553: CHỦ ĐỀ 2
MACRO VÀ
THỦ TỤC

## Slide 554: Macro
Macro là 1 khối văn bản có tên, dùng để thay thế cho một đoạn chương trình có dạng giống nhau được lặp lại nhiều lần.
Khi trình biên dịch gặp tên Macro, nó sẽ chèn khối văn bản tương ứng vào chương trình.
Khi macro được định nghĩa, trong C.T nguồn thay vì viết một dãy các câu lệnh đã được định nghĩa bởi macro, ta chỉ cần viết tên của macro đó.
Dùng Macro làm cho chương trình nguồn trở nên rõ ràng, gọn, dễ đọc nhưng không có lợi về bộ nhớ chương trình (nghĩa là chương trình có dùng macro hay không khi dịch ra sẽ có kích thước không đổi).

## Slide 555: Định nghĩa macro :
<Tên> MACRO [<danh sách tham số>,…]
Các lệnh trong phần thân
ENDM
Macro gồm 3 phần :
  Phần header : để khai báo macro
<Tên> MACRO [<danh sách tham số>,…]
  Tên : tên macro cần định nghĩa
  Danh sách tham số : dãy các tham số cách nhau bởi dấu phẩy
  Phần thân : tập các câu lệnh mà macro cần định nghĩa
  Phần cuối : là chỉ dẫn ENDM, đánh dấu điểm kết thúc của macro

## Slide 556: Phân biệt giữa macro và chương trình con :
Chương trình con : các lệnh của chương trình con khi dịch chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong chương trình, khi cần gọi chương trình này ta chỉ cần dùng lệnh CALL
Đối với macro : khi dịch, sẽ thay thế mỗi tên của macro trong chương trình bằng các câu lệnh mà macro đó đã định nghĩa.

## Slide 557: Ưu điểm và nhược điểm của macro
Có thể thay đổi các tham số truyền cho macro dễ dàng
Macro được thực hiện nhanh hơn chương trình con, vì CPU không cần thực hiện lệnh CALL và RET
Các macro có thể lập thành một thư viện macro
Khuyết điểm : mỗi lần macro được dùng, assembler thay tên macro bằng các câu lệnh tương ứng mà macro đã định nghĩa, làm cho chương trình mã máy dài hơn, tốn nhiều bộ nhớ hơn.

## Slide 558: Gọi macro
<tên macro> <thông số thực> , . .
  Nếu số <thông số thực> nhiều hơn số <thông số hình thức> thì các thông số dư bị bỏ qua. Ngược lại thì thông số hình thức nhận được trị rỗng (NULL).
  Ví dụ :
  Doi MACRO bien1,bien2
  MOV AX,bien1
  XCHG AX,bien2
  MOV bien1,AX
  ENDM

## Slide 559
  Nếu gọi : Doi tri,tri_so thì MASM thay Macro bằng các lệnh :
  MOV AX,tri
  XCHG AX,tri_so
  MOV tri,AX
  Thông số dùng trong macro không có thuộc tính nhất định mà tùy thuộc vào thông số thực khi gọi. Miễn sao khi thay macro và dịch không bị lỗi cú pháp là được.
  Ví dụ : có thể gọi Doi BX,tri_so
  Nhưng không thể gọi Doi BX,2

## Slide 560: Các chỉ dẫn dùng trong macro
Chỉ dẫn LOCAL
LOCAL <tên> [, . . . ]
  Chỉ dùng trong MACRO và đi trước các chỉ thị khác.
  Dùng để khai báo các nhãn địa phương dùng trong macro để tránh tình trạng báo lỗi khi có sự lặp lại nhãn trong các lần gọi macro.
Ví dụ : Ta có định nghĩa macro
Wait MACRO count
PUSH CX
MOV CX, count
Next :
LOOP Next
POP CX
ENDM

## Slide 561: Ví dụ dùng Macro Wait trong chương trình
Macro Wait chỉ có thể được gọi tối đa một lần
Giải pháp là dùng chỉ dẫn LOCAL : các nhãn được khai báo bởi LOCAL được đổi thành tên nhãn mới trong chương trình mỗi khi macro được gọi, tên nhãn mới có dạng : ??Number (Number có tầm từ 0000h – FFFFh)
Ví dụ :
Wait MACRO count
LOCAL Next
PUSH CX
MOV CX, count
Next :
LOOP Next
POP CX
ENDM

## Slide 562: Giải thích :
Khi gọi macro : Wait 1000 lần đầu, assembler sẽ dịch macro Wait như sau :
PUSH CX
MOV CX, 1000
??0000 :
LOOP ??0000
POP CX
Nhãn Next được thay bằng tên mới là ??0000
Khi gọi macro : Wait 3000 lần thứ 2, assembler sẽ dịch macro Wait như sau :
PUSH CX
MOV CX, 3000
??0001 :
LOOP ??0001
POP CX
Nhãn Next được thay bằng nhãn mới ??0001

## Slide 563: Ví dụ :
Macro tính luỹ thừa của một số
Power MACRO Factor, Exp ; Exp=lủy thừa, factor=cơ số
LOCAL cont, zero
XOR DX,DX
MOV CX, Exp
MOV AX, 01
JCXZ Zero
MOV BX, Factor
Cont :
MUL BX
LOOP Cont
Zero :
ENDM
Để tính 25 , ta gọi macro như sau : Power 2, 5 ; kết quả lưu trong cặp thanh ghi DX:AX

## Slide 564: Thư viện Macro
Các macro chương trình tham chiếu đến có thể chứa trong 1 file riêng, tạo ra một thư viện các macro.
Chỉ dẫn INCLUDE <tên đầy đủ của file chứa các macro>
Ví dụ 1: Viết các macro hiện một xâu ký tự kết thúc bằng $ ra màn hình.
Hienstring MACRO xau
PUSH AX DX
MOV DX, OFFSET xau
MOV AH, 09h
INT 21h
POP DX AX
ENDM

## Slide 565: Ví dụ 2 :
Viết chương trình hiện một xâu ký tự kết thúc bằng $ lên màn hình
Cách 1 : Dùng macro khai báo trực tiếp trong chương trình.
HienString MACRO XAU
PUSH AX DX
MOV DX, OFFSET XAU
MOV AH,09H
INT 21H
POP DX AX
ENDM
SEGSTACK SEGMENT STACK 'STACK'
DB 100H DUP(?)
SEGSTACK ENDS

## Slide 566
SEGDATA SEGMENT
M1 DB 'Thong Bao Cho Moi Nguoi $'
M2 DB 0AH, 0DH, '$'
SEGDATA ENDS
SEGCODE SEGMENT
ASSUME CS:SEGCODE, DS:SEGDATA, SS:SEGSTACK
START:
MOV AX, SEGDATA
MOV DS, AX
HienString M1
HienString M2
MOV AH, 4CH
INT 21H
SEGCODE ENDS
END START

## Slide 567
Cách 2 : Đưa các khai báo macro vào một file, giả sử macro HienString được chứa trong file có tên là Lib1.asm đặt trong ổ đĩa C
INCLUDE C:\Lib1.asm
SEGSTACK SEGMENT STACK 'STACK'
DB 100H DUP(?)
SEGSTACK ENDS
SEGDATA SEGMENT
M1 DB 'Thong Bao Cho Moi Nguoi $'
M2 DB 0AH, 0DH, '$'
SEGDATA ENDS
SEGCODE SEGMENT
ASSUME CS:SEGCODE, DS:SEGDATA, SS:SEGSTACK

## Slide 568
START:
MOV AX, SEGDATA
MOV DS, AX
HienString M1
HienString M2
MOV AH, 4CH
INT 21H
SEGCODE ENDS
END START

## Slide 569: Thủ Tục (Procedure)
Các lợi ích khi tổ chức chương trình dạng thủ tục
  Giảm số lượng mã, vì thủ tục có thể được gọi từ bất cứ nơi nào trong segment mã.
  Giúp cho việc tổ chức chương trình được tốt hơn
  Tạo dễ dàng cho việc chạy từng bước một chương trình do các lỗi kỹ thuật có thể được cách ly rõ ràng.
  Dễ dàng bảo trì các chương trình do bởi việc sửa chữa các thủ tục được thực hiện không mấy khó khăn.
Khai báo thủ tục
<Name> PROC [Near| Far]
…….
Thân thủ tục
RET
<Name > ENDP

## Slide 570: Thư viện các thủ tục
Nếu không có thuộc tính thì xem là NEAR.
PROC giúp cho chương trình dễ đọc, dễ phân biệt các chương trình con.
Thuộc tính của PROC ảnh hưởng lên cách dịch các lệnh CALL và lệnh RET
Ta có thể đặt các khái báo thủ thục vào một file riêng, sau đó sử dụng chỉ dẫn INCLUDE để khai báo cho chương trình chính biết lấy thủ tục ở đâu.
Ví dụ : Viết chương trình nhập hai số từ bàn phím, tính tổng và in kết quả ra màn hình.
Cách 1 : tạo thư viện các thủ tục riêng.
INCLUDE C:\LT\LIB1.ASM

## Slide 571
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
M1 DB 'NHAP VAO SO THAP PHAN 1 :$'
M2 DB 0DH, 0AH, 'NHAP VAO SO THAP PHAN 2 :$'
M3 DB 0DH,0AH,'TONG 2 SO LA : $'
X1 DW 0
X2 DW 0
KQ DW 0
BUFF1 DB 6
DB 0
DB 5 DUP(?)
BUFF2 DB 6
DB 0
DB 5 DUP(?)
.CODE

## Slide 572
BEGIN:
MOV AX,@DATA
MOV DS, AX
HIENSTRING M1
MOV AH,0AH
MOV DX,OFFSET BUFF1
INT 21H

## Slide 573
  HIENSTRING M2
MOV AH,0AH
MOV DX,OFFSET BUFF2
INT 21H
;DOI CHUOI TRONG BUFF1 VA BUFF2 RA SO
MOV BX,OFFSET BUFF1
CALL CHUOI_SO
MOV X1, AX
MOV BX,OFFSET BUFF2
CALL CHUOI_SO
MOV X2,AX

## Slide 574
;TINH TONG HAI SO ROI IN RA
HIENSTRING M3
MOV AX,X1
ADD AX,X2
CALL SO_CHUOI
;TRO VE DOS
MOV AH,4CH
INT 21H
INCLUDE C:\TASM\LIBPROC.ASM
END BEGIN

## Slide 575: Thư viện chứa thủ tục chuoi_so và so_chuoi
CHUOI_SO PROC
PUSH CX DX
XOR CX,CX
XOR AX,AX
XOR DX,DX
INC BX ; BX chi toi o nho chua so ky tu trong chuoi
MOV CL,[BX] ; CL chua so ky tu co trong chuoi
INC BX ; BX chi toi ky tu dau tien
MOV AL,[BX] ; dua ky tu dau vao AL
SUB AL,30H ; doi thanh so
DEC CX ; giam CX
MOV DI,10 ; DI=10
CMP CX,0 ; so sanh CX voi 0
JZ L2

## Slide 576
L1:
INC BX
MUL DI
MOV DL,[BX]
SUB DL,30H
ADD AX,DX
LOOP L1
L2:
POP DX CX
RET
CHUOI_SO ENDP

## Slide 577
SO_CHUOI PROC
PUSH CX DX BX
XOR CX,CX
LSCD0: XOR DX,DX
DIV DI
PUSH DX
INC CX
CMP AX,0
JNZ LSCD0
;IN KET QUA

## Slide 578
LSCD1: POP DX
XOR DH,DH
ADD DL,30H
MOV AH,02H
INT 21H
LOOP LSCD1
POP BX DX CX
RET
SO_CHUOI ENDP

## Slide 579: Chủ đề 3 :
XỬ LÝ TẬP TIN

## Slide 580: Một số chức năng ngắt 21h liên quan
Chức năng - Mô tả | Vào | Ra
3Ch : Mở tệp đã có hoặc tạo một tệp mới (nếu chưa có) và mở | AH = 3Ch DS:DX trỏ tới chuỗi tên tệp (chuỗi tên tệp kết thúc bằng 0) CL = chứa byte thuộc tính | Nếu thành công thì AX chứa thẻ tệp Nếu có lỗi (CF=1) thì AX chứa mã lỗi (3, 4, 5)
39h : Tạo thư mục | AH = 39h DS:DX = SEG:OFFSET = tên biến chuỗi chứa tên thư mục (chuỗi phải kết thúc bằng 0) | Nếu có lỗi tạo thư mục thì CF = 1
3Dh : Mở một file đã có | AH = 3Dh DS:DX = trỏ tới chuỗi tên tập tin kết thúc bằng byte 0 = mã truy cập (0 : mở để đọc, 1 : mở để ghi, 2 : mở để đọc và ghi ) | Nếu thành công thì AX chứa thẻ tệp. Nếu có lỗi (CF=1) thì AX chứa mã lỗi (2, 4, 5, 12)

## Slide 581
3Fh : Đọc tệp | AH = 3Fh BX = thẻ tệp CX = số lượng byte cần đọc DS:DX = trỏ tới vùng đệm chứa các ký tự đọc được | AX = chứa số byte đã đọc được Nếu AX = 0 hoặc AX < CX file đã kết thúc. nếu có lỗi (CF=1) thì AX chứa mã lỗi (5, 6)
3Eh : Đóng tệp đã mở | AH = 3Eh BX = thẻ tệp | Nếu có lỗi (CF=1) thì AX chứa mã lỗi (6)
40h : Ghi tệp | AH = 40h BX = thẻ tệp CX = số lượng byte cần ghi DS:DX trỏ tới vùng đệm chứa các ký tự sẽ ghi vào tệp | AX = chứa số byte đã ghi được. Nếu AX<CX lỗi đầy đĩa. Nếu có lỗi (CF=1) AX chứa mã lỗi (5, 6)

## Slide 582
42h : Di chuyển con trỏ để truy cập trực tiếp ở vị trí mới | AH = 42h, BX = thẻ tệp CX:DX = độ dài cần chuyển = phương thức truy nhập Nếu : = 0 : di chuyển so với đầu tệp = 1 : di chuyển so với vị trí hiện tại của con trỏ tệp. = 2 : di chuyển so với cuối tệp. | Nếu thành công thì DX:AX = vị trí mới của con trỏ tệp. Nếu có lỗi (CF=1) thì AX chứa mã lỗi.
43h : Lấy/Thay đổi thuộc tính file | AH = 43h DS:DX = địa chỉ của chuỗi ASCII (chuỗi tên file kết thúc bằng 0) = 0 : để lấy thuộc tính file = 1 : để thay đổi thuộc tính file CX = thuộc tính file mới (nếu =1) | Nếu thành công thì CX = thuộc tính hiện thời (khi =0). Nếu CF=1 thì có lỗi, và AX chứa mã lỗi (2, 3, 5)

## Slide 583: Lỗi thao tác tập tin
Có nhiều khả năng gây ra lỗi với các hàm quản lý tệp của int 21h của DOS. Hệ điều hành xác định lỗi thông qua mã lỗi được đặt trong thanh ghi AX. Mỗi khi có lỗi, bit cờ CF =1. Sau đây là 1 số mã lỗi thường gặp.
Mã lỗi (dạng Hex) | Ý nghĩa của lỗi
1 | Số hàm không hợp lệ
2 | Không tìm thấy tệp
3 | Không tìm thấy đường dẫn
4 | Mở quá nhiều tệp
5 | Từ chối truy nhập (access denied)
6 | Thẻ tệp không hợp lệ
C | Mã truy nhập không hợp lệ
F | Ổ đĩa không hợp lệ
10 | Đang tìm cách xoá thư mục hiện thời
11 | Không cùng thiết bị
12 | Không tìm được thêm tệp nào

## Slide 584: Byte thuộc tính
R
H
S
V
D
A
1 : Chỉ đọc (read only)
1 : Ẩn (hidden)
1 : file hệ thống
Lưu trữ : 1
Cổng thư mục con : 1
Cổng tên đĩa : 1

## Slide 585: Ví dụ 1:
Viết chương trình tạo lập thư mục với yêu cầu tên thư mục (có thể gồm cả ổ đĩa, đường dẫn và tên thư mục) được nhập vào từ bàn phím (nên chọn phương pháp cho phép sửa sai khi nhập vào nhầm tên thư mục).
Cách giải :
  Để thoả mãn yêu cầu nhận tên thư mục từ bàn phím và cho phép sửa sai khi vào nhầm, ta dùng chức năng 0Ah của int 21h. Sau khi nhận xâu ký tự thì phải chuyển các ký tự đó (từ byte thứ 3 trở đi trong vùng đệm, ví dụ buff) đến vùng nhớ chứa tên thư mục (Dir_name) và phải thêm 0 vào cuối xâu.

## Slide 586
  INCLUDE C:\LIB1.ASM
  _STACK SEGMENT STACK 'STACK'
  DB 100 DUP(?)
  _STACK ENDS
  DATA SEGMENT
  M1 DB 'HAY VAO TEN THU MUC CAN TAO :$'
  M2 DB 0AH,0DH,'CO LOI KHI TAO THU MUC $‘
  M3 DB 0AH,0DH,'THU MUC DA TAO DUOC $‘
  BUFF DB 30
  DB ?
  DB 30 DUP(?)
  DIR_NAME DB 30 DUP(?)
  DATA ENDS

## Slide 587
  CODE SEGMENT
  ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:_STACK
  START:
  MOV AX,DATA
  MOV DS,AX
  CLRSCR
  HienString M1
  CALL GET_DIR_NAME
  LEA DX,DIR_NAME ; chức năng tạo thư mục
  MOV AH,39H ;
  INT 21H
  JNC L1
  HienString M2 ; có lỗi khi tạo thư mục
  JMP STOP

## Slide 588
  L1: HienString M3
  STOP: MOV AH,1
  INT 21H
  MOV AH,4CH
  INT 21H
  ;----------------------------------------------
  ; Thủ tục nhận tên thư mục từ bàn phím
  GET_DIR_NAME PROC
  PUSH AX DX SI DI
  LEA DX, BUFF ; DS:DX = trỏ tới vùng đệm nhận các ký tự
  MOV AH, 0AH ; nhận xâu ký tự để vào Buff
  INT 21H ; và cho phép sửa khi vào

## Slide 589
  MOV SI, OFFSET BUFF ; SI trỏ tới byte đầu của Buff
  LEA DIR_NAME ; DI trỏ tới byte đầu Dir_name
  INC SI
  GDN1:
  INC SI
  MOV AL, [SI] ; đưa ký tự từ Buff vào AL
  CMP AL, 0DH ; có phải là phím enter không ?
  JE GDN2 ; nếu phải thì thì nhảy
  MOV [DI], AL ; nếu không thì đưa ký tự đó vào Dir_name
  INC DI ; trỏ tới byte kế tiếp của Dir_name
  JMP GDN1

## Slide 590
  GDN2:
  XOR AL, AL ; thêm 0 vào cuối xâu ký tự chưa tên thư mục
  MOV [DI], AL ;
  POP DI SI DX AX
  RET
  GET_DIR_NAME ENDP
  CODE ENDS
  END START